## Slide 1: Link-state smerovacie protokoly Protokol OSPF
Ing. Peter Palúch, PhD., CCIE #23527, CCIP, CCAI Cisco Designated VIP 2011,2012 LAN & WAN
Katedra informačných sietí
Fakulta riadenia a informatiky, ŽU

## Slide 2: Smerovacie protokoly typu distance-vector
Distance-vector protokoly pracujú na báze „povery“
  Smerovače sa informujú len o cieľových sieťach, ktoré poznajú, a ich vzdialenostiach do týchto sietí, avšak táto znalosť nemusí vyjadrovať pravdivý, skutočný a okamžitý stav
  Správy DV protokolov obsahujú pole (vektor) položiek tvaru <Sieť, Vzdialenosť> (prípadne i ďalšie, pre základný princíp DV protokolov nepodstatné atribúty)
  Informácie sú veľmi jednoduché a ľahko spracovateľné, nevyžadujú množstvo pamäte ani veľký výpočtový výkon
  Elementárna konfigurácia DV protokolov a základné porozumenie ich princípu činnosti nie sú ťažké
  Zo správ DV protokolu nemožno určiť topológiu siete – žiaden smerovač presne nevie, koľko smerovačov sa v sieti nachádza, ani nepozná, ako sú navzájom prepojené
  Neznalosť topológie a nutnosť slepo dôverovať informácii, ktorá prichádza od suseda, vedie k vzniku prechodných smerovacích slučiek a pomalej konvergencii

## Slide 3: Smerovacie protokoly typu link-state
Smerovacie protokoly typu link-state pracujú na báze presnej znalosti topológie celej siete
  Každý smerovač identifikuje objekty, s ktorými je bezprostredne spojený (ďalšie smerovače a priamo pripojené siete)
  Všetkým svojim susedom smerovač odošle správu (tzv. Link State Packet alebo Link State Advertisement, LSP/LSA), v ktorej presne popíše svoje prepojenia s okolitými objektmi
  Iné smerovače si túto správu zapamätajú a preposielajú ďalej, ale nesmú ju zmeniť
  Po istom čase každý smerovač pozná všetky ostatné smerovače a objekty v sieti a ich presné vzájomné zapojenie
  Nad touto topologickou mapou siete (tzv. orientovaným grafom) smerovač využije niektorý z algoritmov, ktorý vytvára strom najkratších ciest

## Slide 4: Smerovacie protokoly typu link-state
Výhody link-state smerovacích protokolov
  Znalosť topológie
  Rýchla konvergencia
  Nižšia pravdepodobnosť vzniku smerovacích slučiek než pri distance-vector smerovacích protokoloch
Nevýhody link-state smerovacích protokolov
  Vyššia spotreba pamäte a výpočtového výkonu CPU
  Nemožnosť sumarizovať alebo filtrovať oznamované siete na ľubovoľnom mieste siete, iba na tzv. hraniciach oblastí
  Zložitejšie mechanizmy a nutnosť kompetentného nasadenia

## Slide 5: Vzorová topológia
Na hľadanie najkratších ciest sa využíva tzv. Dijkstrov algoritmus

## Slide 6: Link-state popis okolia smerovača

## Slide 7: Link-state packet pre R1

## Slide 8: Rozosielanie LSP paketov
LSP paket generuje každý smerovač sám za seba
  Vždy pri zmene topológie, ktorá sa smerovača týka
  Periodicky rádovo v desiatkach minút
LSP sa rozosielajú medzi všetkými smerovačmi

## Slide 9: Link-state databáza na smerovači R1

## Slide 10: Open Shortest Path First
OSPF je v súčasnosti najrozšírenejší smerovací protokol typu link-state
Otvorený protokol špecifikovaný v RFC 2328 a početných ďalších
Je classless, podporuje VLSM, ľubovoľnú sumarizáciu, autentifikáciu, rýchlu konvergenciu
Metrika je odvodená od rýchlosti linky a nazýva sa cena (cost)
V súčasnosti sa používajú dve verzie:
  OSPFv2 pre IPv4 siete
  OSPFv3 pre IPv6 siete
Na IPv4 sieťach využíva vlastný transportný protokol č. 89 a dve multicastové IP adresy:
  224.0.0.5: všetky OSPF smerovače na danom segmente
  224.0.0.6: DR/BDR smerovač na danom segmente
Administratívna vzdialenosť OSPF sietí je 110, je však možné definovať tri nezávislé AD pre intra-area, inter-area a external

## Slide 11: Pojmy v OSPF
Link
  Rozhranie smerovača
Link-state
  Vlastnosti rozhrania (IP adresa/maska, cena, s kým nás spája)
Router ID
  4B číslo jednoznačne identifikujúce router v autonómnom systéme
  Môže, ale nemusí zodpovedať nejakej jeho IP adrese
Oblasť (area)
  Množina sietí a smerovačov, ktorých poznajú vlastnú topológiu, ale ktoré nepoznajú topológiu zostávajúcej časti autonómneho systému
  Oblasť je identifikovaná 4B číslom
  Každá oblasť musí byť fyzicky spojená s oblasťou 0 (backbone)
  Hranice oblastí sú na smerovačoch (nie na linkách!)

## Slide 12: Pojmy v OSPF
Area Border Router (ABR)
  Smerovač na rozhraní medzi viacerými oblasťami (má rozhrania vo viacerých oblastiach)
  V OSPF musí každý ABR byť členom oblasti 0 (chrbtice)
  ABR plní funkcie pre šírenie, filtrovanie a sumarizáciu informácií preposielaných medzi oblasťami
Autonomous System Boundary Router (ASBR)
  Smerovač na rozhraní medzi autonómnym systémom a vonkajším svetom
  ASBR plní funkcie pre import, filtrovanie a sumarizáciu informácií do OSPF zvonku autonómneho systému

## Slide 13: Pojmy v OSPF
Designated Router (DR)
  Smerovač na multiaccess segmente, ktorý je centrálnym bodom pre výmenu smerovacej informácie na segmente
  Jeden DR sa volí dynamicky pre každý multiaccess segment
  Ostatné smerovače sa synchronizujú voči DR a Backup DR, nesynchronizujú sa každý s každým – zjednodušuje to komunikáciu
Backup Designated Router (BDR)
  Smerovač na multiaccess segmente, ktorý zálohuje činnosť DR a preberá jeho funkciu v prípade jeho výpadku
  Nemusí existovať
Link State Advertisement (LSA)
  Dátová štruktúra posielaná v paketoch OSPF protokolu, ktorá prenáša topologickú informáciu
  Každé LSA má svoju hlavičku, ktorá ho identifikuje, a informačné telo
  Nie je samostatný paket!

## Slide 14: Pojmy v OSPF
Neighborhood
  Komunikačný vzťah medzi dvojicou susediacich smerovačov
  Je vytvorený, ak sa oba smerovače zhodnú na hodnote povinných parametrov
  Cez neighborhood sa neprenáša smerovacia informácia, iba informácia o schopnosti vzájomne komunikovať
  Neighborhood je teda vytvorený medzi ktoroukoľvek vzájomne spojenou dvojicou správne nakonfigurovaných a pracujúcich OSPF routerov
Adjacency
  Komunikačný vzťah medzi dvojicou susediacich smerovačov
  Adjacency je užší komunikačný vzťah, ktorý umožňuje takto „spriateleným“ smerovačom vymieňať si samotnú smerovaciu informáciu
  Vytvára sa iba medzi vybranými smerovačmi

## Slide 15: Pakety v OSPF
OSPF má 5 základných druhov paketov
Hello paket
  Slúži na objavenie a udržiavanie neighborhood vzťahov so susednými smerovačmi a na voľbu DR/BDR
  Prenáša informácie, ktoré musia medzi dvojicou susediacich routerov spĺňať isté kritériá
  Hello paket sa posiela každých
    10 sekúnd na sieťach typu broadcast a Point-to-Point
    30 sekúnd na sieťach typu NBMA a Point-to-Multipoint
  Dead interval je implicitne vždy 4-krát väčší ako Hello interval
  V OSPF musia časovače byť zhodné medzi všetkými susedmi na spoločnej sieti, inak sa nebudú v OSPF vidieť

## Slide 16: Pakety v OSPF
Database Description Packet (DDP alebo DBD)
  Paket sa používa pri úvodnej synchronizácii topologických databáz medzi dvojicou routerov
  Prenáša len „titulky“, „nadpisy“ jednotlivých položiek, nie kompletnú smerovaciu informáciu
  DBD paketmi komunikujú routery vo fáze synchronizácie topologických databáz, kedy si vytvárajú zoznam položiek, ktoré sú u suseda novšie, resp. ktoré aktuálny router vôbec nemá

## Slide 17: Pakety v OSPF
Link State Request (LSR)
  Pomocou LSR si router vyžiada konkrétnu položku topologickej databázy od suseda
  Obsahuje záhlavie požadovaného LSA (databázový kľúč)
Link State Update (LSU)
  Prostredníctvom LSU sa prenáša samotná topologická informácia
  Topologická informácia je vo vnútri LSU obsiahnutá ako jedna alebo niekoľko LSA položiek
Link State Acknowledgement (LSAck)
  Slúži na potvrdenie úspešného prijatia konkrétneho LSA
  V jednom LSAck môže byť potvrdených mnoho LSA

## Slide 18: Činnosť OSPF – od štartu po stabilný stav
Rozbeh OSPF je možné rozdeliť do 5 krokov
  Lokalizovanie susedov a vytvorenie komunikačných vzťahov
  Voľba DR/BDR, pokiaľ je to primerané
  Synchronizácia topologických databáz
  Výpočet stromu najkratších ciest a naplnenie smerovacej tabuľky
  Udržiavanie aktuálneho stavu smerovacej databázy

## Slide 19: Krok 1 – Lokalizácia susedov a vytvorenie komunikačných vzťahov
Susedia sa objavujú navzájom pomocou Hello paketov, ktoré sú buď posielané na adresu 224.0.0.5 alebo na konkrétneho suseda
Routery skontrolujú parametre prijatého Hello paketu. Ak vyhovujú požadovaným kritériám, routery sa považujú za susedov (neighbors)
Parametre, ktoré sa musia zhodovať:
  Spoločná sieť a maska
  Číslo oblasti a jej typ
  Autentifikácia
  Hello a Dead Interval
Pokiaľ sú na sieti zvolení DR/BDR, ich IP adresy budú v Hello paketoch uvedené a s nimi bude potrebné nadviazať adjacency
Ak na sieti nie sú podľa prijatých Hello paketov zvolení DR/BDR, a typ siete si ich vyžaduje, nasleduje fáza voľby DR/BDR smerovačov

## Slide 20: Krok 2 – Voľba DR/BDR
DR a BDR router je potrebné zvoliť na každom multiaccess segmente
Každý OSPF router má pre každý multiaccess segment (každé rozhranie) nezávisle konfigurovateľnú prioritu od 0 po 255
Pri výbere platí:
  Smerovač s prioritou 0 sa nezúčastňuje volieb
  Smerovač s najvyššou prioritou na segmente sa stáva DR
  Smerovač s druhou najvyššou prioritou na segmente je BDR
  Pokiaľ nie je možné na základe priorít rozhodnúť, použije sa RID
Pred voľbou DR/BDR router čaká tzv. Wait interval, ktorý je zhodný s Dead intervalom – kvôli kumulácii dostatočného počtu Hello paketov a vyčkaniu na štart routerov na segmente
Voľba DR/BDR je nepreemptívna: raz zvolený DR/BDR zostáva vo svojej funkcii, až kým nepreruší svoju činnosť

## Slide 21: Krok 2 – Voľba DR/BDR

## Slide 22: Krok 3 – Synchronizácia topologických databáz
Každá dvojica routerov prechádza pri vytváraní komunikačného vzťahu niekoľkými fázami
Fáza Down:
  Štartovací stav. Od konkrétneho suseda sme zatiaľ nedostali žiaden Hello paket. My posielame Hello pakety.
Fáza Attempt:
  Platí len na NBMA sieťach. Od konkrétneho suseda sme zatiaľ nedostali žiaden Hello paket. My posielame Hello pakety adresne na tohto suseda.
Fáza Init:
  Od suseda sme dostali Hello paket a informácie v ňom spĺňajú kritériá. Nevidíme však svoje vlastné RID v tomto Hello pakete.

## Slide 23: Krok 3 – Synchronizácia topologických databáz
Fáza 2-Way:
  Od suseda sme dostali Hello paket a informácie v ňom spĺňajú kritériá, naviac v ňom vidíme vlastné RID.
Týmito fázami prejdú všetky susedské routery a tieto fázy zodpovedajú kroku 1 a prípadne 2
Vo fáze 2-Way sú splnené podmienky na možnosť obojsmernej komunikácie medzi dvojicou routerov
Bežní susedia zostávajú vo fáze 2-Way a v dialógu nepokračujú – žiadna výmena topologickej informácie
Do ďalších fáz pokračujú len tie dvojice routerov, ktoré sú buď spojené typom siete, kde sa DR/BDR nevolí, alebo ak aspoň jeden z tejto dvojice je DR/BDR
  Dialóg, ktorý vedú v týchto ďalších fázach, sa nazýva adjacency

## Slide 24: Krok 3 – Synchronizácia topologických databáz
Fáza ExStart:
  Routery si navzájom vymenia prázdne DBD pakety, aby pre účel výmeny topologických databáz zistili, kto z nich bude tzv. Master a kto Slave (rozhoduje vyššie RID)
  Master smie zvyšovať sekvenčné číslo v DBD paketoch, Slave je povinný odpovedať na výzvy Mastera opakovaním jeho sekvenčného čísla
Fáza Exchange:
  Routery si vymieňajú DBD pakety, v ktorých si navzájom popisujú obsah svojich topologických databáz
  Na základe informácií v prijatých DBD paketoch si každý router tvorí zoznam LSA, ktoré má sused novšie a ktoré od neho bude chcieť stiahnuť

## Slide 25: Krok 3 – Synchronizácia topologických databáz
Fáza Loading:
  Routery si počas fázy Exchange vytvorili zoznamy LSA, ktoré chcú od suseda stiahnuť. Vo fáze Loading si tieto topologické komponenty vzájomne vyžiadajú paketmi LSR, pošlú paketmi LSU a potvrdia paketmi LSAck.
Fáza Full:
  Router vstupuje v dialógu so susedom do fázy Full v momente, keď od suseda získal všetky informácie, o ktoré mal záujem. Dva smerovače vo vzájomnom stave Full majú identické topologické databázy a sú plne synchronizované.

## Slide 26: Krok 3 – Synchronizácia topologických databáz

## Slide 27: Kroky 4 a 5 – Strom najkratších vzdialeností a jeho udržiavanie
Router, ktorého topologická databáza je plne synchronizovaná, môže nad ňou spustiť Dijkstrov algoritmus a určiť tak strom najkratších ciest od seba do všetkých cieľových sietí
Každá zmena topologickej databázy vyvolá
  Informovanie okolia o zmene
  Spočítanie nového stromu najkratších vzdialeností
Informovanie o zmene:
  Ak je na sieti DR/BDR, potom smerovač, ktorý spozoroval zmenu, posiela o nej info na adresu 224.0.0.6. DR následne túto informáciu šíri všetkým OSPF smerovačom na adrese 224.0.0.5.
  Dvojica routerov vo Full stave si info posiela bezprostredne

## Slide 28: Základná konfigurácia OSPF

## Slide 29: Základná konfigurácia OSPF
router ospf process-id [vrf vpn-name]
Router(config)#
Spustí OSPF proces. Číslo procesu je ľubovoľné číslo od 1 po 65 535 a je lokálne pre daný router
network ip-address wildcard-mask area area-id
Router(config-router)#
Definuje zoznam rozhraní, ktoré budú (so svojimi sieťami) zaradené do OSPF procesu
Router(config-if)#
ip ospf process-id area area-id [secondaries none]
Alternatívny spôsob v novších IOS, ktorý aktivuje OSPF špecificky pre dané rozhranie
Notes: We know that to configure the OSPF process, complete the following steps:
Step 1: Enable the OSPF process on the router using the router ospf command. The process-id is an internally used number to identify the OSPF routing process. The process ID does not need to match process IDs on other routers. Running multiple OSPF processes on the same router is not recommended because it creates multiple database instances that add extra overhead.
However, if you are routing for multiple VPN routing and forwarding instances, the each VRF needs its own routing process. The vrf vpn-name option specifies the name of the VPN routing and forwarding (VRF) instance to associate with OSPF VRF processes. For more information on configuring VRF and OSPF refer to the following Cisco link: http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_configuration_guide_chapter09186a008045577b.html
Step 2: Identify which interfaces on the router are part of the OSPF process, using the
network command, as shown in the figure. We are all familiar with this command.
The ip ospf process-id area area-id interface command is a completely new command starting with Cisco IOS Release 12.3(11)T. With this command, you can enable OSPF directly on an interface, which simplifies the configuration of unnumbered interfaces. Because the command is configured explicitly for the interface, it will take precedence over the network area command. The secondaries none option will prevent secondary IP addresses on the interface from being advertised.

## Slide 30: Úprava metriky v OSPF
ip ospf cost interface-cost
V OSPF sa metrika volá „cena linky“ – tzv. cost. Cena sa počíta ako podiel Cost=(100 Mbps)/(bandwidth v Mbps)
Evidentne, nevyhovuje pre súčasné linky rýchlejšie ako 100 Mbps
auto-cost reference-bandwidth ref-bw
RouterA(config-if)#
RouterA(config-router)#
Ručné definovanie ceny linky. Platný rozsah hodnôt je od 1 do 65 535
Týmto príkazom sa nastavuje referenčná rýchlosť v rozmedzí od 1 do 4 294 967 Mbps
Všetky smerovače musia používať rovnakú referenčnú metriku
Referenčná rýchlosť sa v paketoch neprenáša
Notes: (the auto-cost reference-bandwidth command is new)
Remember that IOS calculates the OSPF metric for an interface according to the inverse bandwidth of the interface. In general, the cost in Cisco routers is calculated using the formula (100 Mbps)/(bandwidth in Mbps). This means that the maximum bandwidth is 100 Mbps, which is a cost of 1. If you have faster interfaces, you may want to recalibrate the cost of 1 to a higher bandwidth.
If interfaces that are faster than 100 Mbps are being used, you should use the auto-cost reference-bandwidth ref-bw command on all routers in the network to ensure accurate route calculations. The ref-bw is a reference bandwidth in Mbps, and ranges from 1 to 4,294,967.
If configured, the ip ospf cost interface-cost command will override the auto-cost reference-bandwidth command. The cost value is an integer from 1 to 65,535. The lower the number, the better and more strongly preferred the link.

## Slide 31: Identifikátor smerovača – Router ID
Na mnohých miestach OSPF protokolu je smerovač identifikovaný unikátnym číslom – tzv. Router ID (RID)
  V LSDB sa RID využíva v tele mnohých LSA (autor alebo obsah)
Selekcia RID:
  RID špecifikované v konfigurácii OSPF procesu príkazom router-id
  Ak príkaz router-id nie je prítomný, vezme sa najvyššia IP adresa spomedzi všetkých aktívnych Loopback rozhraní s IP adresou
  Ak žiadne aktívne Loopback rozhranie s IP adresou nie je k dispozícii, zoberie sa najvyššia IP adresa spomedzi všetkých aktívnych rozhraní
RID sa vyberá v momente spustenia OSPF procesu. Ak nie je možné vybrať RID, router sa bude sťažovať
Pre stabilitu sa odporúča používať buď príkaz router-id alebo Loopback ako RID (alebo oboje)
Notes: The OSPF database uses the OSPF router ID to uniquely describe each router in the network. Remember that every router keeps a complete topology database of all routers and links in an area (or network); therefore each router should have a unique router ID.
As a review, remember that the router ID is a unique IP address that can be assigned in the following ways:
By default, the highest IP address of any active physical interface when OSPF starts is chosen as the router ID. The interface does not have to be part of the OSPF process, but it has to be up. There must be at least one up IP interface on the router for OSPF to use as router ID. If no up interface with an IP address is available when the OSPF process starts, the “OSPF process cannot start” message occurs
If there is a loopback interface, its address will always be preferred as the router ID instead of a physical interface address, because a loopback interface never goes down. If there is more than one loopback interface, then the highest IP address on any active loopback interface becomes the router ID.
Finally, you can use the router-id command to set the router ID. This is the preferred way to establish a router ID and should always used in preference to the other two procedures.
Once the OSPF router ID is set, it does not change, even if the interface that the router is using for the router ID goes down. The OSPF router ID changes only if the router reloads or if the OSPF routing process restarts.

## Slide 32: Default route v OSPF
Posielanie default route v OSPF je možné zabezpečiť iba príkazom default-information originate
  Router, na ktorom je tento príkaz zadaný, bude rozposielať default route len vtedy, ak ju už sám má v smerovacej tabuľke (rozdiel oproti RIP)
  Nepovinný parameter always sa používa, ak chceme, aby router posielal default route vždy
Do OSPF nie je možné default route redistribuovať!
default-information originate [always]
Router(config-router)#

## Slide 33: Autentifikácia v OSPF

## Slide 34: Konfigurácia tzv. Simple Password Authentication (plaintext)
ip ospf authentication-key password
Router(config-if)#
Na rozhraní nastaví heslo pre plaintext
Router(config-if)#
ip ospf authentication [null]
Prepíše druh autentifikácie na konkrétnom rozhraní (bez argumentu aktivuje plaintext, argument null deaktivuje autentifikáciu)
Router(config-router)#
area area-id authentication
Definuje druh autentifikácie pre oblasť (v tomto prípade plaintext)
Notes: Steps to configure OSPF simple password authentication:
Assign a password to be used with neighboring routers that are using the OSPF simple password authentication using the ip ospf authentication-key command, as shown in the figure.
The password created by this command is used as a “key” that is inserted directly into the OSPF header when the Cisco IOS software originates routing protocol packets. A separate password can be assigned to each network on a per-interface basis. All neighboring routers on the same network must have the same password to be able to exchange OSPF information.
Specify the authentication type using the ip ospf authentication command as shown in the figure.
For simple password authentication, use the ip ospf authentication command with no parameters. Before using this command, configure a password for the interface using the ip ospf authentication-key command.
The ip ospf authentication command was introduced in Cisco IOS Software Release 12.0. For backward compatibility, authentication type for an area is still supported. If the authentication type is not specified for an interface, the authentication type for the area will be used (the area default is null authentication). To enable authentication for an OSPF area, use the area area-id authentication [message-digest] router configuration command.
2.

## Slide 35: Príklad konfigurácie plaintext autentifikácie
Notes: The figure shows the network used to illustrate the configuration, verification, and troubleshooting of simple password authentication in the next few slides. The configuration of the R1 router is shown in this figure as well.
Simple password authentication is configured on interface serial 0/0/1 with the ip ospf authentication command. The interface is configured with an authentication key of plainpas.

## Slide 36: Konfigurácia MD5 autentifikácie
Definuje druh autentifikácie pre oblasť (v tomto prípade MD5)
area area-id authentication message-digest
ip ospf message-digest-key key-id md5 key
Router(config-if)#
Vytvorí kľúč so zadaným ID a heslom
  Kľúče susedov sa musia zhodovať v ID i hesle
  Ak je na rozhraní kľúčov viac, pre odosielanie sa používa naposledy pridaný (alebo všetky, ak sú na segmente routery s rôznymi kľúčmi), pre prijatie sa akceptuje ktorýkoľvek
Router(config-router)#
Prepíše druh autentifikácie na konkrétnom rozhraní (argument message-digest aktivuje MD5, argument null deaktivuje autentifikáciu)
ip ospf authentication {message-digest | null}
Router(config-if)#
Notes: MD5 authentication involved a 2-step process. To configure OSPF MD5 authentication, complete the following steps:
Assign a key ID and key to be used with neighboring routers that are using the OSPF MD5 authentication, using the ip ospf message-digest-key command, as shown in the figure.
The key and the key-id specified in this command are used to generate a message digest (also called a hash) of each OSPF packet; the message digest is appended to the packet. A separate password can be assigned to each network on a per-interface basis. The key-id allows for uninterrupted transitions between keys, which is helpful for administrators who wish to change the OSPF password without disrupting communication.
The router will stop sending duplicate packets once it detects that all of its neighbors have adopted the new key.
The process of changing keys is as follows. Suppose the current configuration is as follows:
interface FastEthernet 0/0
ip ospf message-digest-key 100 md5 OLD
Change the configuration to the following:
interface FastEthernet 0/0
ip ospf message-digest-key 101 md5 NEW
The system assumes its neighbors do not have the new key yet, so it begins a rollover process. Rollover allows neighboring routers to continue communication while the network administrator is updating them with the new key. Rollover stops once the local system finds that all its neighbors know the new key. The system detects that a neighbor has the new key when it receives packets from the neighbor authenticated by the new key.
Cisco recommends that you not keep more than one key per interface. Every time you add a new key, you should remove the old key to prevent the local system from continuing to communicate with a hostile system that knows the old key.
Specify the authentication type using the ip ospf authentication command as shown in the figure. The parameters for this command are as described in the previous topic. For MD5 authentication, use the ip ospf authentication command with the message-digest parameter. Before using this command, configure the message digest key for the interface with the ip ospf message-digest-key command.
Recall that the ip ospf authentication command was introduced in Cisco IOS Software Release 12.0. As it is for simple password authentication, the MD5 authentication type for an area is still supported using the area area-id authentication message-digest router configuration command, for backward compatibility.
NOTE: Limit to interfaces where attacks are possible

## Slide 37: Príklad konfigurácie MD5 autentifikácie
Notes: MD5 authentication is configured on interface serial 0/0/1 with the ip ospf authentication message-digest command. The interface is configured with an authentication key number 1 set to secretpass.

## Slide 38
Vďaka za pozornosť!
Ing. Peter Palúch, PhD.
Peter.Paluch@fri.uniza.sk
KIS FRI ŽU