## Slide 1: Sieťová vrstva, adresovanie v IP
Ing. Peter Palúch, PhD., CCIE #23527, CCIP, CCAI Cisco Designated VIP 2011,2012 LAN & WAN
Katedra informačných sietí
Fakulta riadenia a informatiky, ŽU

## Slide 2: Protokol IP – formát hlavičky
Úloha protokolu IP
  Doručiť paket obsahujúci L4 segment a v ňom aplikačné dáta zo zdrojového uzla cez medziľahlú infraštruktúru na cieľový uzol
    Tzv. end-to-end komunikácia medzi koncovými uzlami
  IP je nespojovaný, nespoľahlivý, nepotvrdzovaný

## Slide 3: Protokol IP – maximálna veľkosť paketu a MTU
Maximálna veľkosť IP paketu je 65535B vrátane hlavičky
  Akýkoľvek L4 segment vkladaný do IP paketu teda musí byť aspoň o 20B menší
Linkové technológie, cez ktoré sa IP pakety budú prenášať, však môžu vnútiť podstatne nižšiu povolenú veľkosť
  Maximálna veľkosť IP paketu povolená použitou linkovou technológiou sa nazýva Maximum Transmission Unit (MTU)
  Ethernet používa MTU 1500B
  DSL používa MTU 1492B
Protokol TCP sa MTU prispôsobuje a vytvára segmenty tak, aby veľkosť výsledných IP paketov neprekročila MTU
Protokol UDP a niektoré ďalšie sa MTU neprispôsobujú

## Slide 4: Protokol IP – fragmentácia
Pri doručovaní IP paketu sa môže objaviť situácia, že IP paket je väčší než MTU výstupného rozhrania
  Aplikácia nad UDP odoslala príliš veľký blok dát naraz
  Paket bol odoslaný zariadením, ktoré používa rozhranie s vyšším povoleným MTU (napr. počítač s ethernetovou sieťovou kartou odoslal 1500B paket, ktorý prechádza cez DSL smerovač)
Uzol, ktorý má svojím rozhraním odoslať väčší IP paket, než je MTU tohto rozhrania, má právo tento paket rozdeliť na menšie – tzv. fragmentácia IP paketu
  Fragmentácia znamená rozdelenie pôvodného paketu na niekoľko menších IP paketov, tzv. fragmentov tak, aby mohli byť odoslané rozhraním s nižším MTU
  Fragmentáciu môže realizovať buď priamo odosielateľ paketu alebo ktorýkoľvek smerovač na ceste paketu k cieľu
  Defragmentáciu paketu realizuje zásadne až príjemca paketu

## Slide 5: Protokol IP – Proces fragmentácie
Dátová časť pôvodného paketu sa rozdelí na úseky veľkosti maximálne MTU-IHL bajtov
Každý úsek dostane novú IP hlavičku, ktorá vznikne ako identická kópia pôvodnej IP hlavičky s týmito výnimkami
  Číslo Fragment Offset bude nastavené na hodnotu vyjadrujúcu offset, s ktorým má dátová časť tohto fragmentu byť umiestnená do pôvodného defragmentovaného paketu
    Ak sa na dátovú časť pôvodného paketu pozrieme ako na pole deklarované v jazyku C štýlom unsigned char Data[65515], potom dátová časť každého fragmentu sa začne ukladať do tohto poľa od pozície Data[FragmentOffset]
    Prvý fragment má offset 0
  Pre všetky fragmenty okrem posledného bude v poli Flags nastavený bit More Fragments na 1; posledný fragment bude v tomto bite mať 0
  Hodnota Header Checksum bude pre každý paket vypočítaná zvlášť

## Slide 6: Protokol IP – Path MTU Discovery
Príjemca pri defragmentácii spája všetky fragmenty s rovnakým identifikačným číslom
  Fragment offset vyjadruje, kam do pôvodného paketu fragment patrí
  Bit More Fragments vyjadruje, či ešte čakať na viac fragmentov
Fragmentácia a defragmentácia paketov spôsobujú dodatočnú prácu pre fragmentujúci uzol i koncového príjemcu, snahou je preto vyhnúť sa jej
Odosielatelia môžu implementovať tzv. Path MTU Discovery
  V odosielaných paketoch je v poli Flags nastavený bit Don’t Fragment
  Ak má smerovač preposlať tento paket rozhraním, ktorého MTU je menšie, paket nemožno fragmentovať – smerovač ho preto zahodí, ale pôvodnému odosielateľovi pošle správu ICMP Fragmentation Needed, v ktorej uvedie MTU, na ktoré treba paket zmenšiť
  Odosielateľ je takto informovaný, ako má svoje pakety zmenšiť, aby mohli až k adresátovi dôjsť bez nutnosti fragmentácie

## Slide 7: Motivácia pre pojem „sieť“
Praktické dôvody nás vedú k tomu, aby sme stanice umiestňovali do istých spoločných skupín, tzv. sietí (podsietí)
  Predpokladom bude, že stanice v spoločnej sieti majú podobnú povahu, typ, účel, oprávnenia, obmedzenia, ...
  Táto vzájomná príbuznosť staníc do spoločnej siete by sa mala prejaviť aj na príbuznosti resp. podobnosti ich sieťových adries
  PSČ alebo telefónne čísla sú pekným príkladom adries, ktoré vyjadrujú príslušnosť objektu do istej spoločnej skupiny príjemcov
Aké sú však kritériá na tvorbu sietí?

## Slide 8: Vytváranie sietí pre zníženie záťaže
Veľká súvislá nerozdelená sieť môže trpieť veľkým objemom multicast a broadcast tokov
  Broadcastová doména – priestor siete, do ktorého sa replikuje a doručuje broadcast
Rozdelením siete na podsiete bude možné uzatvoriť tieto toky dát len do siete, z ktorej pochádzajú, prípadne výrazne obmedziť ich šírenie von

## Slide 9: Vytváranie sietí pre zvýšenie bezpečnosti
Rozdelením staníc do samostatných sietí získavame možnosť definovať bezpečnostné pravidlá a obmedzenia pre celé siete
  Možnosť riadiť či obmedziť komunikáciu medzi jednotlivými sieťami
  Možnosť aplikovať bezpečnostné pravidlá plošne na celú sieť voči okoliu

## Slide 10: Vytváranie sietí pre lepšiu efektivitu doručovania dát
Vo veľkej súvislej sieti musia jednotlivé koncové uzly udržiavať potenciálne rozsiahle informácie o tom, ako adresovať jednotlivých svojich susedov
  V spoločnej sieti môžu totiž jednotlivé uzly komunikovať medzi sebou bezprostredne
Rozdelením siete na podsiete sa zmenšuje objem informácií o adresovaní na koncových uzloch
  Koncové uzly poznajú svojich susedov v rovnakej sieti
  Pre komunikáciu s uzlami v iných sieťach využijú služby tzv. brány
  Uzlom teda stačí poznať informácie o svojej vlastnej sieti a o bráne, ktorá ich spája s ostatnými sieťami

## Slide 11: Adresovanie sietí
Systém adresovania sietí v IP protokole má niekoľko charakteristických vlastností
  Adresy prideľujeme jednotlivým uzlom (ich sieťovým rozhraniam) i celým sieťam
  Adresy majú hierarchickú štruktúru, popisujú konkrétnu sieť a uzol v nej
  Ak sa sieť rozdelí na podsiete, adresy podsietí a uzlov v nich majú spoločné predčíslie

## Slide 12: Adresovanie v IP protokole
IP adresa je 4-bajtové číslo
Toto číslo je rozdelené na dve časti
  Predčíslie siete (Network Portion)
  Číslo uzla (Host Portion)
Bajt IP adresy sa zvykne nazývať aj oktet
Hranica medzi predčíslím siete a číslom uzla je v IP adrese pohyblivá
Dva uzly sú v tej istej IP sieti práve vtedy, ak majú rovnaké predčíslie siete

## Slide 13: Doručovanie paketov medzi sieťami
Ak uzol zistí, že cieľ paketu sa nenachádza v jeho sieti, musí paket odovzdať bráne – smerovaču
  Smerovač je zariadenie, ktoré prepája viaceré siete
  V smerovači je uložená smerovacia tabuľka – zoznam sietí a cesta k nim
  Smerovačom stačí poznať adresy celých sietí, nie jednotlivé uzly v nich
  Ak smerovač nepozná cieľovú sieť, pakety idúce do nej zahadzuje

## Slide 14: Doručovanie paketov medzi sieťami
Pozrime sa bližšie, aké informácie musia smerovače mať, keď realizujú operáciu smerovania paketov do ich cieľa
Použijeme topológiu podľa tohto obrázka

## Slide 15: Doručovanie paketov medzi sieťami
Smerovacia tabuľka obsahuje informácie o cieľovej sieti a o ďalšom smerovači na ceste do nej

## Slide 16: Doručovanie paketov medzi sieťami

## Slide 17: Doručovanie paketov medzi sieťami
Každá položka smerovacej tabuľky obsahuje
  Adresu cieľovej siete
  Ďalší smerovač na ceste do cieľovej siete (next hop)
  Výstupné rozhranie, ktorým má paket odísť

## Slide 18: Doručovanie paketov medzi sieťami

## Slide 19: Napĺňanie smerovacej tabuľky
Obsah smerovacej tabuľky je možné vytvárať dvojako
  Statické smerovanie
  Dynamické smerovacie protokoly
Pri statickom smerovaní sa obsah smerovacej tabuľky konfiguruje ručne – bez akejkoľvek pomocnej automatiky

## Slide 20: Napĺňanie smerovacej tabuľky
Dynamické smerovacie protokoly sú algoritmy, ktorými smerovače automaticky určia existujúce siete a najlepšie cesty k nim

## Slide 21: Adresovanie v IP protokole

## Slide 22: Spôsoby komunikácie v IP
V IP rozlišujeme tri spôsoby komunikácie
  Unicast: komunikácia dvoch konkrétnych uzlov
  Broadcast: posielanie dát všetkým staniciam v jednej sieti
    Limited broadcast: cieľová adresa je 255.255.255.255
    Directed broadcast: cieľová adresa je b-castovou adresou siete
  Multicast: posielanie dát vybranej skupine staníc v rôznych sieťach

## Slide 23: Adresovanie v IP
V IPv4 má adresa 4B, zapísané ako štyri oktety oddelené bodkou
  IP adresy sa prideľujú sieťovým rozhraniam zariadenia
  Zariadenie má toľko IP adries, koľko má sieťových rozhraní
IP adresa obsahuje dve časti:
  Identifikátor (predčíslie, prefix, network part) siete
  Identifikátor (číslo, host part) počítača v danej sieti
Smerovanie sa zaoberá predčísliami sietí
  Pre smerovanie nie je číslo konkrétneho počítača zaujímavé: ak sme dopravili paket na okraj cieľovej siete, o zvyšok sa postará linková vrstva
Veľkosť predčíslia siete v IP adrese je premenlivá a v priebehu existencie IP sa objavilo niekoľko rôznych spôsobov, ako z IP adresy „vyčítať“ predčíslie siete
Historicky prvý spôsob:
  Prvý bajt bol predčíslie siete
  Zvyšné tri bajty označovali počítač

## Slide 24: Adresovanie v IP
Takto vyzeral Internet vo februári 1982
Veľmi rýchlo sa však ukázalo, že takéto graciózne prideľovanie adries nie je efektívne
Aby nebolo treba IP protokol prerábať, autori IP vymysleli „barličku“: triedy adries
Adresovanie pomocou tried adries je označované ako classful addressing

## Slide 25: Adresovanie v IP
Triedy IP adries:
  Trieda A: Najvyšší bit prvého oktetu je 0
    0.0.0.0 – 127.255.255.255
    Predčíslie siete: prvý oktet
    Príklad: 87.X.X.X (87.<0-255>.<0-255>.<0-255>)
  Trieda B: Najvyššie dva bity prvého oktetu sú 10
    128.0.0.0 – 191.255.255.255
    Predčíslie siete: prvé dva oktety
    Príklad: 158.193.X.X (158.193.<0-255>.<0-255>)
  Trieda C: Najvyššie tri bity prvého oktetu sú 110
    192.0.0.0 – 223.255.255.255
    Predčíslie siete: prvé tri oktety
    Príklad: 213.81.187.X (213.81.187.<0-255>)

## Slide 26: Adresovanie v IP
Triedy IP adries (pokr.):
  Trieda D: Najvyššie štyri bity prvého oktetu sú 1110
    224.0.0.0 – 239.255.255.255
    Táto trieda nepredstavuje siete a ich členské počítače, ale tzv. multicastové skupiny
    Pre potreby tejto triedy sa predčíslie siete nezavádza
  Trieda E: Najvyššie štyri bity prvého oktetu sú 1111
    240.0.0.0 – 255.255.255.255
    Trieda adries vyhradená pre experimentálne účely, nepoužívaná v bežných sieťach
Danú IP adresu je možné do konkrétnej triedy priradiť okamžite podľa hodnoty jej prvého oktetu
  0-127: A, 128-191: B, 192-223: C, 224-239: D, 240-255: E

## Slide 27: Adresovanie v IP
Zavedením tried vznikli bloky adries pre siete s rôznou veľkosťou
  Trieda A: 128 sietí, v každej 2563 staníc, dĺžka predčíslia 1B
  Trieda B: 64*256 sietí, v každej 2562 staníc, dĺžka predčíslia 2B
  Trieda C: 32*2562 sietí, v každej 256 staníc, dĺžka predčíslia 3B
    Všetky počty sú približné
Keďže veľkosti predčíslí sú premenlivé, zavádzame pojem „IP adresa siete“
  Predčíslie siete doplnené oktetmi s hodnotou 0 na veľkosť IP adresy, t.j. číselne najnižšia IP adresa s daným predčíslím
  IP adresa siete slúži na označenie siete ako celku pre účely smerovania a nie je ju možné nastaviť ako vlastnú adresu žiadnej stanice
V každej sieti je vyhradená špeciálna adresa, na ktorej je povinná počúvať každá stanica – tzv. broadcastová adresa
  Predčíslie siete doplnené oktetmi s hodnotou 255 na veľkosť IP adresy, t.j. číselne najvyššia IP adresa s daným predčíslím
  Broadcastová IP adresa slúži na hromadné doručovanie paketov všetkým staniciam siete naraz a nie je ju možné nastaviť ako vlastnú adresu žiadnej stanice

## Slide 28: Triedy adries v IPv4

## Slide 29: Adresa siete, broadcast, adresa uzla
Podľa toho, čo IP adresa označuje, rozoznávame
  Adresu siete: Najnižšia adresa s daným predčíslím, označuje sieť ako celok, je vyhradená
  Broadcastovú adresu: Najvyššia adresa s daným predčíslím, počúva na nej každá stanica v danej sieti, je vyhradená
  Adresu uzla: Každá iná adresa s daným predčíslím, označuje konkrétny uzol

## Slide 30: Adresovanie v IP
Doposiaľ popísaný mechanizmus umožňuje rozdeliť priestor všetkých IP adries na dopredu vyčlenené IP siete
  Ak potrebujeme adresovať viac sietí, buď požiadame o niekoľko celých IP sietí, alebo – ak máme dostatočne veľkú IP sieť – rozdeliť ju na menšie časti, tzv. podsiete
Ak však máme isté predčíslie už pridelené, ako ho môžeme pre vlastné potreby vnútorne rozdeliť na menšie rozsahy?
Idea tvorby podsietí:
  Použiť istú časť host part ako ID vlastnej podsiete – pre svoje účely si do predčíslia siete priberieme, „požičiame“ ďalšie bity/bajty
  Zmenšíme si počet staníc v jednej výslednej sieti, ale pôvodnú sieť rozdelíme na niekoľko ďalších

## Slide 31: Adresovanie v IP
Príklad:
  Provider nám pridelil B blok 158.193.0.0
    Všetci príjemcovia tvaru 158.193.X.Y
    Jedna sieť (jedno predčíslie), 65536 adries v sieti, 2 vyhradené
  K pôvodnému predčísliu my pričleníme ďalší bajt – z host part
    Vznikne 256 podsietí, v každej 256 adries, 2 adresy v každej sieti vyhradené, prvá a posledná podsieť niekedy tiež vyhradené
    Pričlenenie ďalšieho bajtu sa realizuje vhodnou konfiguráciou zariadení
158 | 193 | xxxxxxxx | yyyyyyyy
158 | 193 | ssssssss | yyyyyyyy

## Slide 32: Adresovanie v IP
Prax však ukázala, že aj delenie na triedy je príliš hrubé
  Správcovia IP rozsahov prideľovali celé bloky adries podľa triedy, teda zákazník mohol dostať iba celú sieť typu A, B alebo C
  Ak sa priestor triedy minul, nebolo možné alokovať rovnako veľkú sieť z inej triedy (napr. sieť o 65536 adresách z triedy B nebolo možné prideliť z priestoru adries v triede A, lebo každá adresa triedy A vyjadrovala príslušnosť do siete o veľkosti 16777216 adries)
Súčasný prístup: zrušenie tried, tzv. classless addressing
  Predčíslie siete v IP adrese sa už neurčuje podľa príslušnosti adresy do niektorej triedy, ale použitím pomocnej kvantity: tzv. sieťovej masky (netmask)
  Sieťová maska je 4B hodnota podobne ako IP adresa
  Vyčleňuje predčíslie siete z IP adresy

## Slide 33: Adresovanie v IP
Význam bitov sieťovej masky:
  Maska je postupnosť 32 bitov v tvare 1...10....0, t.j. súvislý blok bitov nastavených na 1 nasledovaný súvislým blokom bitov nastavených na 0
  Ak je n-ty bit v maske nastavený na
    1: príslušný n-ty bit v IP adrese patrí do predčíslia siete
    0: príslušný n-ty bit v IP adrese patrí do čísla stanice
  IP adresu rozdeľuje na predčíslie siete a číslo počítača hranica medzi blokom bitov nastavených na 1 a blokom bitov nastavených 0 v maske
10011110 | 11000001 | 10001010 | 00101000
11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000
A
M
158
193
138
40
255
255
255
0

## Slide 34: Adresovanie v IP
Princíp tvorby IP adresy siete a broadcast adresy zostáva rovnaký
  Adresa siete: Predčíslie sa doplní nulami do 32 bitov
  Broadcastová adresa: Predčíslie sa doplní jednotkami do 32 bitov
Existuje elementárna binárna operácia, ktorá priamo z IP adresy a masky vypočíta IP adresu príslušnej siete – binárne AND
Binárne AND: 158.193.138.40 & 255.255.255.0 = 158.193.138.0
10011110 | 11000001 | 10001010 | 00101000
11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000
AND
10011110 | 11000001 | 10001010 | 00000000
=

## Slide 35: Adresovanie v IP
Hranice medzi predčíslím siete a číslom počítača nemusia byť na hraniciach bajtov
  Môžu byť medzi ktoroukoľvek dvojicou bitov IP adresy
Výsledné IP adresy sietí teda nemusia po prepočte do desiatkovej sústavy končiť 0 158.193.138.40 & 255.255.255.224 = 158.193.138.32
10011110 | 11000001 | 10001010 | 001 | 01000
11111111 | 11111111 | 11111111 | 111 | 00000
AND
10011110 | 11000001 | 10001010 | 001 | 00000
=

## Slide 36: Adresovanie v IP
Podsieťovanie s maskami
  K predčísliu, ktoré nám bolo pridelené, pridáme pre identifikovanie našej vlastnej podsiete vhodný počet bitov z pôvodnej host part
    Počet vzniknutých podsietí: 2počet pridaných bitov z host part
  Maska sa predĺži – zväčší sa počet bitov nastavených na 1
  Vzniknuté podsiete budú časťou pôvodnej siete
    Veľkosť jednej podsiete: 2počet zostávajúcich bitov v host part
Príklad
  Pôvodná maska bola 255.255.255.0, t.j. pôvodná sieť obsahovala 256 adries
  Nová maska predĺži predčíslie siete o 3 bity a má hodnotu 255.255.255.224
  Vzniklo 23=8 nových podsietí, v každej je 25=32 adries
11111111 | 11111111 | 11111111 | 000 | 00000
11111111 | 11111111 | 11111111 | 111 | 00000

## Slide 37: Adresovanie v IP
Podsieťovanie je vnútornou záležitosťou siete – okolie nie je potrebné informovať
  Zvonku je jedno, či je sieť nerozdelená alebo podsieťovaná, kým sa všetky jej časti nachádzajú „na jednom mieste“
Podsieťovanie je možné rekurzívne opakovať, kým je v adrese voľné miesto
Masky sa používali aj v čase, keď platili triedy adries, no na ich použitie boli obmedzenia
  Pri podsieťovaní museli byť masky všetkých podsietí rovnaké, teda všetky podsiete boli rovnako veľké
Masky sa zvyknú skrátene zapisovať vo formáte /n, kde „n“ je počet bitov masky nastavených na 1
  Napr. 87.197.31.40/29 je to isté ako 87.197.31.40/255.255.255.248

## Slide 38: Použitie adresy a masky v IP
Pomocou adresy a masky je možné úplne určiť rozsah adries v sieti
  Binárnym AND medzi adresou a maskou určíme adresu siete (prvá, t.j. najnižšia adresa v danej sieti)
  Určíme počet adries v danej sieti
  Počet adries v sieti pripočítame k adrese siete a znížime o 1, čím získame broadcastovú adresu (poslednú, t.j. najvyššiu adresu v danej sieti)
Príklad: 183.26.103.215/30
  Sieť: 183.26.103.215 & 255.255.255.252 = 183.26.103.212
  Počet adries v sieti: 2(32-30) = 4
  Broadcast: 183.26.106.212 + 4 - 1 = 183.26.106.215
  Zadaná adresa je broadcastová adresa v tejto sieti
Príklad: 169.221.184.159/26
  Sieť: 169.221.184.159 & 255.255.255.192 = 169.221.184.128
  Počet adries v sieti: 2(32-26) = 64
  Broadcast: 169.221.184.128 + 64 - 1 = 169.221.184.191
  Zadaná adresa je adresa uzla v tejto sieti

## Slide 39: Použitie adresy a masky v IP
Príklad: 158.193.137.16/22
  Sieť: 158.193.137.16 & 255.255.252.0 = 158.193.136.0
  Počet adries v sieti: 2(32-22) = 1024 = 4x256
  Broadcast: 158.193.136.0 + 4x256 - 1 = 158.193.139.255
  Zadaná adresa je adresa uzla v tejto sieti
Príklad: 172.19.254.0/12
  Sieť: 172.19.254.0 & 255.240.0.0 = 172.16.0.0
  Počet adries v sieti: 2(32-12) = 16x256x256
  Broadcast: 172.16.0.0 + 16x256x256 - 1 = 172.31.255.255
  Zadaná adresa je adresa uzla v tejto sieti
Príklad: 87.197.31.40/29
  Sieť: 87.197.31.40 & 255.255.255.248 = 87.197.31.40
  Počet adries v sieti: 2(32-29) = 8
  Broadcast: 87.197.31.40 + 8 - 1 = 87.197.31.47
  Zadaná adresa je adresa celej siete

## Slide 40: Ako rýchlo počítať adresy sietí?
Pre rýchly výpočet binárneho AND medzi adresou a maskou si všimnime tieto fakty:
  Bajt masky môže nadobúdať len hodnoty 0 (00000000), 128 (10000000), 192 (11000000), 224 (11100000), 240 (11110000), 248 (11111000), 252 (11111100), 254 (11111110), 255 (11111111)
  Maska obsahuje najviac jeden bajt, ktorý nie je ani 0, ani 255
  X & 255 = X
  X & 0 = 0
Ak M je bajt masky, ktorého hodnota je rôzna od 0 a 255, potom X & M sa správa ako zaokrúhľovanie
  Isté horné bity v M sú nastavené na 1, zvyšné na 0
  X & M prenesie z X do výsledku tie bity, ktoré sú v M nastavené na 1, a vynuluje zvyšné bity – zaokrúhli X nadol na násobok istého rádu čísla 2: konkrétne na násobok čísla (256-M)
Vypočítať X & M z hlavy je teda jednoduché
  Zaokrúhliť X nadol na najbližší násobok čísla (256-M)

## Slide 41: Podsieťovanie pomocou sieťovej masky
Pôvodná sieť: 192.168.1.0/24
  Pre vytvorenie dvoch podsietí je potrebné požičať si z host časti 1 bit, nová maska: 255.255.255.128
  Vzniknuté podsiete majú 27=128 adries, rozsahy: 192.168.1.0-192.168.1.127/25, 192.168.1.128-192.168.1.255/25

## Slide 42: Rekurzívne podsieťovanie
Podsieťovaný priestor je možné vnútorne podsieťovať podľa potreby ďalej

## Slide 43: Vyhradené rozsahy IP adries
Niektoré rozsahy IP adries sú vyhradené pre špeciálne použitie (RFC 5735)
Privátne adresy podľa RFC 1918
  Tri rozsahy: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
  Adresy, ktoré je možné ľubovoľne používať vo vlastnej sieti
  Pri komunikácii s internetom je ich potrebné preložiť na oficiálne verejné adresy pomocou technológie NAT
Tzv. link-local adresy podľa RFC 3927
  Rozsah 169.254.0.0/16
  Rozsah používaný OS Windows pre automatickú konfiguráciu IP adresy bez DHCP
  Adresy je možné použiť iba na komunikáciu v jednej spoločnej sieti
Tzv. loopback network podľa RFC 1122
  Rozsah 127.0.0.0/8, špeciálne IP adresa 127.0.0.1
  Interná IP adresa, ktorú má každý počítač s podporou IP
  Pomocou tejto siete môže počítač komunikovať cez IP sám so sebou
Tzv. Test-NET rozsahy podľa RFC 5737
  Tri rozsahy: 192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 198.51.100.0/24
  Určené pre použitie v dokumentoch, príkladoch, návodoch bez rizika konfliktu s existujúcimi skutočnými sieťami

## Slide 44: Použitie privátnych rozsahov podľa RFC 1918
Privátne adresy je možné ľubovoľne využívať vo firemných či domácich sieťach, pokým nie je potrebné komunikovať s verejne adresovanými zariadeniami
Pri komunikácii s verejne adresovanými zariadeniami je nutný preklad adries

## Slide 45: Použitie link-local a Test-Net adries
Link-local adresy sú použiteľné len na komunikáciu v jednej spoločnej LAN sieti, nemôžu byť použité na komunikáciu medzi rôznymi LAN

## Slide 46: Prideľovanie verejných rozsahov IP adries
Správcami verejných rozsahov IP adries sú tzv. regionálne internetové registre (RIR) s geograficky odlíšenou pôsobnosťou
  Pre Európu je správcom register RIPE
  RIR sú riadené organizáciou Internet Assigned Numbers Authority
  Jednotliví internetoví operátori získavajú svoje rozsahy IP adries priamo od RIR alebo od svojho nadradeného operátora (Tier-1, Tier-2, Tier-3)

## Slide 47: Smerovače, adresy sietí a masky
Smerovač je zodpovedný za to, aby poznal cieľové siete a ďalší smerovač na ceste do nich
Smerovacia tabuľka smerovača teda musí obsahovať stĺpce
  Adresa siete
  Maska siete
  IP adresa susedného smerovača, ktorý je ďalší v poradí na ceste do cieľovej siete, prípadne informáciu o výstupnom rozhraní
Smerovacia tabuľka je usporiadaná podľa stĺpca „Maska siete“ zostupne od najväčších masiek po najmenšie
Pri smerovaní paketu smerovač
  Vyberie z paketu cieľovú IP adresu
  Riadok po riadku prechádza smerovacou tabuľkou, realizuje binárne AND medzi cieľovou IP adresou a maskou z riadka tabuľky a výsledok porovnáva s adresou siete v tomto riadku
  Pri prvej zhode odošle paket príslušnému susednému smerovaču
Týmto postupom sa vlastne z cieľovej IP adresy „extrahuje“ predčíslie istej dĺžky a porovnáva sa s predčíslím známej siete v smerovacej tabuľke
  Hľadá sa vždy zhoda v čo najdlhšom predčíslí
  Tzv. longest-prefix-match

## Slide 48: Činnosť IP smerovačov – príklad
213.81.21.2
120.11.40.3
193.87.55.4
62.30.100.200

## Slide 49: Činnosť IP smerovačov – príklad
213.81.21.2
120.11.40.3
193.87.55.4
62.30.100.200
Cieľ paketu: 87.197.31.42
87.197.31.42 & 255.255.255.248 =
87.197.31.40  NH 62.30.100.200

## Slide 50: Činnosť IP smerovačov – príklad
213.81.21.2
120.11.40.3
193.87.55.4
62.30.100.200
Cieľ paketu: 213.81.187.59
213.81.187.59 & 255.255.255.248 =
213.81.187.56 
213.81.187.59 & 255.255.255.240 =
213.81.187.32 
213.81.187.59 & 255.255.0.0 =
213.81.0.0 
213.81.187.59 & 0.0.0.0 =
0.0.0.0  NH 213.81.21.2

## Slide 51: Podporný protokol IP: Internet Control Message Protocol
ICMP je podporný protokol, ktorý pre IP zabezpečuje signalizáciu výnimočných stavov pri doručovaní paketu
ICMP správy sa prenášajú vo vnútri IP paketov bez prídavného transportného protokolu
Typy ICMP správ sú viaceré
  ECHO, ECHO REPLY – podstata príkazu ping
  Destination Unreachable – paket z istého dôvodu nedoručiteľný
  Redirect – paket by mal ísť inou cestou
  Time Exceeded – expirácia TTL
  Parameter Problem – neplatné údaje v IP hlavičke
  ... a mnohé ďalšie
  Každý typ správy môže mať svoje podtypy, tzv. kódy (typ/kód)

## Slide 52: Nástroje pre test činnosti sieťovej vrstvy
Príkaz ping odosiela tzv. ICMP ECHO pakety na uzol so zadanou IP adresou a očakáva odpoveď
  Test základnej IP konektivity medzi dvomi uzlami
Ping na adresu 127.0.0.1 testuje, či je na samotnom počítači správne nainštalovaný ovládač TCP/IP
Niektoré operačné systémy môžu mať zakázané odpovedať na ICMP ECHO výzvy
  Test pomocou príkazu ping nie je preto vždy spoľahlivý

## Slide 53: Nástroje pre test činnosti sieťovej vrstvy
Príkaz tracert alebo traceroute slúži na trasovanie cesty medzi uzlami, t.j. identifikáciu smerovačov na ceste medzi odosielateľom a príjemcom paketu
Príkaz tracert využíva umelú manipuláciu s poľom TTL
  Odosiela pakety postupne s TTL 1, potom 2, 3, ...
  Tieto pakety budú postupne zahodené na 1., 2., 3., ... smerovači kvôli expirácii TTL
  Každý smerovač bude informovať odosielateľa o zahodení pôvodného paketu pomocou ICMP správy
  Tým sa každý smerovač prezradí 

## Slide 54: Budúcnosť IP – IPv6
V súčasnosti sa pripravujeme na postupný prechod na protokol IPv6
  Hlavným dôvodom je vyplytvanie priestoru verejných IPv4 adries
  IPv6 má 16B adresy (128 bitov) a došlo i k ďalším dôležitým zmenám
  Skutočný prechod na IPv6 však potrvá ešte dlho

## Slide 55
Vďaka za pozornosť!
Ing. Peter Palúch, PhD.
Peter.Paluch@fri.uniza.sk
KIS FRI ŽU