## Slide 1: Linková vrstva Technológia Ethernet
Ing. Peter Palúch, PhD., CCIE #23527, CCIP, CCAI Cisco Designated VIP 2011,2012 LAN & WAN
Katedra informačných sietí
Fakulta riadenia a informatiky, ŽU

## Slide 2: Linková vrstva

## Slide 3: Úlohy linkovej vrstvy
Linková vrstva umožňuje komunikáciu susedných uzlov nad spoločným médiom
  Komunikácia dvoch alebo viacerých navzájom prepojených sieťových rozhraní toho istého typu pomocou rámcov
Úlohy linkovej vrstvy
  Adresovanie uzlov
  Riadenie prístupu k médiu
  Prenos dát nad médiom
  Multiplexovanie prístupu pomocou rámcovania
  Multiplexovanie prenášaných typov dát
  Kontrola správnosti prenosu

## Slide 4: Rozmanitosť technológií linkovej vrstvy
Technológie linkovej vrstvy sú veľmi rozmanité z rôznych dôvodov
  Doba, v ktorej sa vyvíjali
  Prostredie, v ktorom sa mali používať (LAN, MAN, WAN)
  Požiadavky na ich činnosť, rýchlosť, vlastnosti
Hranice medzi rôznymi linkovými technológiami sú na smerovačoch a tzv. mostoch (bridge)
Pakety pri ceste od odosielateľa k adresátovi veľmi často prechádzajú celým radom rôznych linkových technológií
Dôležitým faktom je, že formát paketov ani vyšších PDU sa nemení

## Slide 5: Autori štandardov linkovej vrstvy
Autormi otvorených štandardov a noriem pre linkovú vrstvu sú viaceré štandardizačné organizácie, medzi ktoré patria:
  International Organization for Standardization (ISO)
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  International Telecommunication Union (ITU)
  American National Standards Institute (ANSI)
Tieto spoločnosti tvoria otvorené štandardy
Pravdaže, vlastnú technológiu linkovej vrstvy si môžu vyvinúť aj výrobcovia sieťových produktov

## Slide 6: Podvrstvy LLC a MAC v linkovej vrstve
Linková vrstva sa nachádza medzi rýdzo softvérovými časťami modelu OSI a medzi fyzickou, t.j. hardvérovo silne závislou vrstvou
Na úlohy linkovej vrstvy sa preto dá pozerať aj ako na prispôsobenie a izolovanie softvérových vrstiev od osobitostí prenosu dát konkrétnou technológiou
Linková vrstva sa preto zvykne deliť na dve podvrstvy
  Logical Link Control (LLC)
  Media Access Control (MAC)
Úlohou vyššej podvrstvy LLC je najmä rozlíšiť rôzne L3 protokoly prenášané tou istou linkovou technológiou
  Voliteľne môže poskytovať aj ďalšie funkcie – číslovanie, potvrdzovanie
Úlohou nižšej podvrstvy MAC je najmä riadiť prístup k médiu a riešiť adresovanie uzlov

## Slide 7: Topológie sietí
Podľa druhu linkovej technológie je možné uzly siete medzi sebou fyzicky navzájom prepojiť rôznymi spôsobmi
Prenos dát medzi týmito uzlami má svoje pravidlá
  Oba tieto aspekty sa schovávajú v pojme „topológia“
Vo svete sietí má pojem „topológia“ dvojaký význam:
  Fyzická topológia: spôsob vzájomného spojenia uzlov do spoločnej fyzickej siete
  Logická topológia: spôsob pohybu (doručovania) dát v sieti
Logické topológie
  Point-to-point:
    Zariadenia komunikujú vždy v páre bez možnosti, aby táto komunikácia mohla byť určená viacerým uzlom naraz
  Multiaccess (niekedy bus, zbernica alebo broadcast):
    Rámce sú doručované bez špecifického poradia, stanice súťažia o prenosové médium
  Kruh (ring):
    Rámce sú doručované staniciam v definovanom poradí, vysielať môže len stanica, ktorá vlastní token (povolenie vysielať)

## Slide 8: Fyzické topológie
bod-bod
zbernica
hviezda
rozšírená hviezda
hierarchická
kruh
full mesh

## Slide 9: Motivácia pre adresovanie uzlov
Linkové technológie, ktoré dovoľujú prepojiť navzájom viac ako dva uzly, musia umožňovať jednoznačne identifikovať adresáta rámca – poskytnúť adresovanie

## Slide 10: Adresovanie uzlov na technológii bod-bod
Bod-bod technológie majú problém s adresovaním implicitne vyriešený
  Odoslaný rámec bude prijatý (jediným) proťajším uzlom
  Nie je rozdiel medzi unicastom, multicastom a broadcastom
  Adresové pole v rámcoch týchto technológií buď úplne chýba, alebo je nastavené na konštantnú hodnotu
Typické bod-bod technológie
  Serial Line IP (SLIP)
  Point to Point Protocol (PPP)
  High-level Data Link Control (HDLC)
    Umožňuje aj viacnásobný prístup, avšak táto jeho schopnosť sa dnes takmer vôbec nevyužíva

## Slide 11: Adresovanie uzlov na technológiách s viacnásobným prístupom
Pri viacnásobnom prístupe je nutné, aby rámec niesol informáciu, kam má byť doručený
Sú zaužívané dva prístupy
  Identifikácia logického prepoja nad fyzickým médiom
  Unikátna identifikácia odosielateľa a príjemcu
Identifikáciu logického prepoja používajú najmä technológie s virtuálnymi okruhmi
  Logický prepoj predstavuje virtuálny „drôt“ medzi dvojicou uzlov
  Každá dvojica zariadení, ktorá môže bezprostredne medzi sebou komunikovať, má medzi sebou svoj vlastný vyhradený logický prepoj
  Rámec nesie informáciu, do ktorého logického prepoja patrí
  Nepoužíva sa „zdrojový“ a „cieľový“ logický prepoj, ale jednoducho iba „prepoj“ – adresové pole je len jedno
  ATM – údaj Virtual Path ID/Virtual Circuit ID
  Frame Relay – údaj Data Link Connection ID

## Slide 12: Adresovanie uzlov na technológiách s viacnásobným prístupom
Unikátna identifikácia odosielateľa a príjemcu je najbežnejší spôsob adresovania rámcov
  Odosielateľ i príjemca sú v rámci identifikovaní v samostatných adresových poliach
  Ak je príjemcom skupina uzlov, používajú sa dohodnuté vyhradené adresy, počet adresových polí sa nemení
Doručovanie rámcov sa môže diať v závislosti od technológie rôzne
  Buď sa rámec doručí všetkým uzlom na spoločnom médiu a spracuje ho len jeho skutočný adresát
  Alebo už samotná linková technológia doručuje rámce len patričným adresátom, nie všetkým uzlom

## Slide 13: Motivácia pre riadenie prístupu k médiu
Ďalšou z úloh linkovej vrstvy je stanoviť, akým spôsobom budú viaceré uzly, ktoré potrebujú odoslať dáta, používať spoločné komunikačné médium – je potrebné riadiť prístup k médiu, aby nedochádzalo ku kolíziám, alebo aspoň aby bolo možné zotaviť sa z nich
Pojmom kolízia sa označuje neželaný stav, keď viaceré stanice vysielajú naraz v tom istom čase a nie je rozumieť ani jednej z nich
Kolízia môže spôsobiť nenávratné zničenie prenášaných rámcov
Priestor siete, v ktorom môže dôjsť ku kolízii, sa nazýva kolízna doména
V priestore kolíznej domény smie v danom momente vysielať najviac jedna stanica

## Slide 14: Deterministické prístupové metódy
V riadenom (tzv. deterministickom) prístupe k médiu linková technológia stanovuje striktný mechanizmus, akým stanica s istotou vie, kedy môže vysielať bez rizika spôsobenia kolízie
  Veľmi obľúbenou deterministickou metódou je tzv. token passing: stanice si v stanovenom poradí odovzdávajú špeciálnu správu, ktorá oprávňuje jej držiteľa (stanicu) odoslať istý objem dát
  Mechanizmus garantuje, že v jednotlivých kolíznych doménach vysiela najviac jedna stanica
Deterministické metódy riadenia prístupu síce predchádzajú vzniku kolízií, avšak sú pomerne zložité a vnášajú veľkú réžiu

## Slide 15: Stochastické prístupové metódy
V náhodnom (tzv. stochastickom) prístupe k médiu stanice môžu vysielať vždy, keď sa im zdá, že nevysiela nikto iný
  Niekedy tento predpoklad vyjde, inokedy zlyhá
  Kolízie teda v priestoroch kolíznej domény vznikať budú, linková technológia im nedokáže s určitosťou predísť
  Stochastické prístupové metódy sa len snažia znížiť pravdepodobnosť vzniku kolízie a zároveň stanovujú mechanizmus, ako prípadnú kolíziu zistiť (detegovať) a zotaviť sa z nej
Metódy s náhodným prístupom sú jednoduchšie, avšak pri veľkom počte uzlov v kolíznej doméne výrazne klesá prenosový výkon siete

## Slide 16: Schopnosť obojstrannej komunikácie
Pojmom „duplex“ sa označuje schopnosť komunikovať obojsmerne
  Half Duplex: obojsmerná komunikácia je možná, ale nie súčasne. Stanica buď vysiela alebo prijíma dáta, no nie oboje naraz, v tom istom momente
  Full Duplex: obojsmerná komunikácia je možná kedykoľvek. Stanica môže vysielať i prijímať súčasne
Ak je možné komunikovať v režime Full Duplex, potom kolízie nemôžu nastať
  Pri Full Duplex komunikácii linková technológia prenáša súčasné vysielanie dvoch staníc, čo by sa v kolíznom prostredí automaticky považovalo za kolíziu

## Slide 17: Formát rámcov linkovej vrstvy
Rámce rôznych linkových technológií sa v detailoch môžu líšiť, no ich celkový formát je mnohokrát podobný
  Hlavička rámca obsahuje adresové informácie, identifikuje typ celého rámca, druh dát prenášaných v tele rámca, prípadne dĺžku
  Päta rámca obsahuje najmä kontrolný súčet
  Hlavička i päta môžu obsahovať aj technologické pole, ktoré identifikuje začiatok a koniec rámca pre potreby sieťového rozhrania. Toto pole sa nazýva rôzne: Preamble, Start-of-Frame Delimiter, Flag

## Slide 18: Príklady formátov rámcov linkovej vrstvy
Rámec LAN technológie Ethernet
Rámec WAN technológie Point to Point Protocol

## Slide 19: Technológia Ethernet

## Slide 20: Ethernet – krátky pohľad do histórie
Počiatky Ethernetu ako LAN technológie siahajú do roku 1972, kľúčové osoby boli Robert Metcalfe a David Boggs
  Xerox, Palo Alto, 2.94 Mbps, experimentálny variant
  DIX (Digital, Intel, Xerox): r. 1980, 10 Mbps, tzv. Blue Book
  IEEE 802.3: r. 1982, 10 Mbps, upravený formát rámca, avšak umožnená spätná kompatibilita
Hoci Ethernet mal sériu konkurentov (Token Ring, ARCnet, FDDI, ATM, ...), jeho jednoduchá činnosť a nízka cena rozhodli o úspechu

## Slide 21: Ethernet – súčasnosť
V súčasnosti je Ethernet prakticky jedinou používanou LAN technológiou
  Za celý čas existencie Ethernetu nedošlo k zásadným zmenám vo formáte rámca či základnom princípe
Rýchlosti: 10M, 100M, 1G, 10G, 40G, 100G
Médiá
  Metalické: twisted pair, twinax
  Optické: viac- a jednovidové vlákna
  Bezdrôtové varianty
Popularita Ethernetu ho posúva i do ďalších aplikácií
  Úložiskové siete (SAN)
  Rozľahlé siete (MAN, WAN)

## Slide 22: Štandardy technológie Ethernet
O štandardizáciu technológie Ethernet sa v súčasnosti stará inštitút IEEE, ktorý špecifikuje detaily fyzickej i linkovej vrstvy tejto technológie
Najdôležitejšie ethernetové štandardy:
  IEEE 802.2 – Logical Link Control
  IEEE 802.3 – Media Access Control

## Slide 23: 802.2 Logical Link Control podvrstva
Medzi úlohy LLC podvrstvy patrí interakcia s L3 protokolmi a službami, zapúzdrovanie a správne označenie L3 PDU v rámcoch
LLC zostáva i pri rôznych rýchlostiach a médiách v Ethernete rovnaká

## Slide 24: 802.3 Media Access Control podvrstva
Medzi úlohy MAC podvrstvy patrí jednak riadenie prístupu k médiu a zotavenie z kolízií, jednak rozoznanie jednotlivých rámcov, adresovanie uzlov a detekcia chýb pri prenose

## Slide 25: Varianty technológie Ethernet
Pôvodný Ethernet vznikol ako technológia so zbernicovou fyzickou (tzv. hrubý koax) i logickou technológiou
Hoci dnešné varianty Ethernetu pracujú na fyzicky veľmi rozdielnych topológiách, logická topológia a základné princípy činnosti zostávajú
Najbežnejšie varianty:
  10Base5 – hrubý koaxiál, rýchlosť 10Mb.s-1, max. dĺžka kábla 500m, fyzická zbernica
  10Base2 – tenký koaxiál, rýchlosť 10Mb.s-1, max. dĺžka kábla 185m, fyzická zbernica
  10BaseT – TP kábel, rýchlosť 10Mb.s-1, max. dĺžka kábla 100m, fyzická hviezda
  100BaseTX – TP kábel, rýchlosť 100Mb.s-1, max. dĺžka kábla 100m, fyzická hviezda
  1000BaseT – TP kábel, rýchlosť 1Gb.s-1, max. dĺžka kábla 100m, fyzická hviezda
Počnúc verziou 10BaseT sa sieť tvorí použitím rozbočovačov alebo prepínačov

## Slide 26: Ethernet – Základný princíp
Sieťový adaptér každej stanice má výrobcom pridelený vlastný unikátny identifikátor, tzv. MAC adresu – 6-bajtové číslo
  Prvé 3 bajty: tzv. Organizationally Unique Identifier (OUI), ktorý jednoznačne identifikuje výrobcu sieťového adaptéra
    Každý výrobca sieťových adaptérov má unikátne OUI, ktoré si musí vyžiadať od IEEE
  Zvyšné 3 bajty: sériové číslo karty
  Každá MAC adresa je celosvetovo unikátna
  MAC adresy na rozdiel od IP adries nemajú navzájom nijakú hierarchiu, interpretujú sa jednoducho ako 6B neznamienkové čísla
Rámce odosielané jednou stanicou sa dostanú ku všetkým ostatným na spoločnom médiu
  Platilo pri koaxe a rozbočovačoch, neplatí pri prepínačoch
  Je však účelné predstaviť si činnosť Ethernetu týmto spôsobom
Sieťový adaptér stanice spracuje len ten rámec, ktorý je preň adresovaný podľa MAC adresy príjemcu

## Slide 27: Ethernet – Prístupová metóda
Mnohé varianty Ethernetu pracujú so zdieľaným prenosovým médiom, ktoré tvorí spoločnú kolíznu doménu
  Koax
  Všetky TP varianty pripojené na rozbočovač (hub)
  Bezdrôtové WiFi siete podľa 802.11
Nutnosť riadiť prístup k médiu: CSMA/CD, pri WiFi CSMA/CA
  Carrier Sense
  Multiple Access
  Collision Detection (resp. Avoidance)

## Slide 28: Ethernet – CSMA/CD
Postup pri posielaní:
  Pred vysielaním zisti, či je médium voľné (Carrier Sense)
    Áno: začni posielať dáta
    Nie: čakaj náhodný čas a začni odznova
  Počas vysielania kontroluj, či vznikla kolízia (Collision Detection)
    Nie: pokračuj v odosielaní, kým neodošleš rámec
    Áno: rieš kolíziu
Riešenie kolízie:
  Nahraď odosielané dáta tzv. jam signálom v dĺžke 4B
    Jam signál odosielajú iba stanice, ktoré vysielali a kolíziu spôsobili
  Odmlč sa na náhodne dlhý čas (tzv. exponential backoff)
  Začni odznova bez akejkoľvek priority či prednosti
Náhodné odmlčanie pri opakovaných kolíziách toho istého rámca exponenciálne narastá, max. počet opakovaní je 16

## Slide 29: Ethernet – Kolízne domény
Kolízia ovplyvňuje istú časť siete
  Táto časť siete sa delí o spoločné prenosové médium
  Každá členská stanica tejto časti siete si ju počas svojho vysielania privlastňuje s výhradným právom na vysielanie
  Kolízia na tejto časti siete znižuje efektívnu prenosovú kapacitu
    Ak v tejto časti siete vysiela jedna stanica, ostatné musia mlčať
    Vysielajúce stanice sa musia z kolízie zotaviť a kolidované rámce odvysielať znovu
Kolízna doména: časť siete, v ktorej môže v danom momente vysielať najviac jedna stanica
Snahou je kolízne domény čo najviac zmenšiť
  Problémom nie je počet kolíznych domén, ale ich veľkosť

## Slide 30: Ethernet – časovanie súvisiace s kolíziami
Pretože šírenie signálu po médiu trvá istý čas, je potrebné, aby odosielanie rámca samotného trvalo istý čas, inak môže prípadná kolízia zostať nepovšimnutá
Rámce majú preto definovanú minimálnu dĺžku, ktorá garantuje, že ak kolízia nastane, nastane do času odoslania i toho najkratšieho rámca
  Táto minimálna dĺžka je odvodená od času, ktorý sa nazýva slot time a je uvedený ako počet bitov, ktoré treba odoslať
  10 a 100 Mbps verzie Ethernetu majú minimálnu dĺžku rámca 64 bajtov (512 bit-times)
  1000 Mbps verzia Etherentu má minimálnu dĺžku rámca 512 bajtov (4096 bit-times)
Medzi za sebou idúcimi rámcami sa vkladá medzirámcová medzera, tzv. interframe gap, ktorá trvá 96 bit-times

## Slide 31: Ethernet – Formát rámca
V Ethernete existuje niekoľko druhov rámcov, no všetky majú podobnú základnú štruktúru
Formát rámca je identický pre všetky varianty Ethernetu
Technicky je na začiatku rámca ešte 8B pole Preamble slúžiace na synchronizáciu komunikujúcich sieťových kariet
  Pôvodná špecifikácia Ethernetu toto pole interne nečlenila
  IEEE 802.3 ho formálne rozdeľuje na 7B pole Preamble a 1B pole Start of Frame
  Toto rozdelenie je len formálne, pretože obsah sa nezmenil
  Polia Preamble a SoF nás nebudú zaujímať
Dst MAC | Src MAC | Type/Length | Data | FCS

## Slide 32: Ethernet – Formát rámca
MAC adresa:
  6B hodnota uložená v EEPROM sieťovej karty
  Prvé 3B: Organizationally Unique Identifier
    http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml
  Druhé 3B: sériové číslo karty
  Každá sieťová karta má unikátnu MAC adresu
Type/Length:
  2B hodnota
  Ak je menšia alebo rovná ako 1500, predstavuje dĺžku
  Ak je väčšia alebo rovná ako 1536, predstavuje typ (EtherType)
    Identifikuje L3 protokol v dátovej časti
    http://standards.ieee.org/regauth/ethertype/index.shtml
Dst MAC | Src MAC | Type/Length | Data | FCS

## Slide 33: Ethernet – Formát rámca
Data:
  Pole premenlivej veľkosti od 46B po 1500B
  Obsahuje dáta vyššieho protokolu
  Ak je objem dát na prenesenie menší, umelo sa dopĺňajú na minimálnu potrebnú veľkosť
Frame Check Sequence:
  4B, kontrolná suma pre kontrolu správnosti prenosu
  Rámce s nesprávnou FCS sa zahadzujú bez opravy
Dst MAC | Src MAC | Type/Length | Data | FCS

## Slide 34: Ethernet – Formát rámca
Prezentovaný formát rámca, ktorý má v poli Type/Length hodnotu >= 1536, sa nazýva Ethernet II
  Pole Type sa niekedy uvádza aj ako EtherType
  Minimálna celková veľkosť: 64B, maximálna: 1518B
IEEE definuje ďalšie druhy rámcov:
  802.2 LLC (Logical Link Control)
  SNAP (niekedy 802 SNAP)
  Oba ďalšie druhy sú len rozšírením základného formátu

## Slide 35: Ethernet – Formát rámca
DM | SM | T | Data | FCS
DM | SM | L | DSAP | SSAP | Control | Data | FCS
DM | SM | L | DSAP | SSAP | Control | SNAP | Data | FCS
Vendor | PID
Ethernet II
Ethernet 802.2 LLC
Ethernet 802 SNAP

## Slide 36: Ethernet 802.2 LLC
Destination Service Access Point
  1B hodnota
  Služba na cieľovom uzle, pre ktorú je obsah rámca určený
Source Service Access Point
  1B hodnota
  Služba na zdrojovom uzle, ktorá rámec odoslala
Control
  1B hodnota
  Popisuje typ celého rámca (Supervisory, Information, Unnumbered), bežné sa používa iba Unnumbered (0x03)
DM | SM | L | DSAP | SSAP | Control | Data | FCS

## Slide 37: Ethernet 802.2 LLC
Za ideou DSAP a SSAP stojí predpoklad, že na uzloch chcú medzi sebou komunikovať služby
  Napr. služba vzdialeného prístupu Telnet chce overiť meno a heslo používateľa v službe RADIUS
  V praxi však najčastejšie komunikujú medzi sebou dve inštancie tej istej služby, takže hodnoty DSAP a SSAP sú v rámcoch rovnaké
Polia DSAP a SSAP sú pre súčasný počet služieb a protokolov príliš malé (1B)
  Maximálna veľkosť dátového poľa je 1497B
DM | SM | L | DSAP | SSAP | Control | Data | FCS

## Slide 38: Ethernet 802 SNAP
Sub Network Access Protocol
  5B pole členiace sa na dve časti
    3B: OUI výrobcu protokolu (Vendor)
    2B: Identifikácia protokolu (Protocol ID)
  Hodnota DSAP a SSAP je nastavená na 0xAA, podľa toho je možné poznať, že nejde o obyčajný 802.2 LLC
  Veľkosť dátového poľa sa zmenšila na 1492B
DM | SM | L | DSAP | SSAP | Control | SNAP | Data | FCS
Vendor | PID

## Slide 39: Formáty ethernetových rámcov Záverečné poznámky
Všetky tri formáty rámcov sú výlučne vecou softvérovej implementácie – nevyžadujú si špeciálne sieťové karty
  Sieťová karta môže komunikovať všetkými formátmi naraz
Najpoužívanejší typ je Ethernet II
  Drvivá väčšina sieťovej prevádzky vrátane IPv4 a IPv6
Ostatné typy rámcov sú v úzadí
  802.2 LLC – využívaný najmä pre protokoly od IEEE (STP a jeho varianty, LACP, LLDP, ...). Pre IP sa nevyužíva, lebo ARP nemá pridelenú hodnotu SAP
  802 SNAP – využívaný najmä pre firemné a proprietárne protokoly (CDP, VTP, DTP, PAgP, ...)

## Slide 40: Zariadenia používané v ethernetových sieťach
Pôvodné ethernetové siete využívali ako komunikačné médium koaxiálny kábel
  Všetky stanice boli pripojené k spoločnému koaxu ako k zbernici
  Každý počul každého
Postupom času vznikli pokročilejšie riešenia s využitím tzv. rozbočovačov, mostov a prepínačov
Rozbočovač (hub) je viacportové zariadenie, ktoré signál prijatý na jednom porte regeneruje a rozošle všetkými ostatnými portmi
  Technicky ide o zariadenie fyzickej vrstvy, lebo prenáša len signály, nerozumie dátam
  Zariadenia pripojené k portom rozbočovača pracujú, ako keby boli prepojené zbernicou (analogicky ako na koaxe)
  Rozbočovač vytvára kolíznu doménu alebo ju zväčšuje – ak jedna stanica pripojená k rozbočovaču vysiela, ostatné musia mlčať
  Rozbočovače boli veľmi bežné v sieťach 10BaseT, dnes sa už kvôli početným nevýhodám nepoužívajú

## Slide 41: Nevýhody použitia rozbočovačov

## Slide 42: Ethernet – doručovanie rámcov Most
Ethernetové siete vybudované pomocou rozbočovačov trpeli mnohými nevýhodami pôvodných koaxových variantov
Riešenia prišli v podobe inteligentnejších zariadení, tzv. mostov (bridges) a prepínačov (switches)
Most (bridge):
  Softvérové zariadenie, často stavané na PC
  Má dve alebo viac sieťových rozhraní
  Automaticky si tvorí tabuľku, v ktorej si zaznamenáva MAC adresy staníc a svoje rozhrania, ku ktorým sú stanice pripojené
  Rámec prijatý na jednom porte prepošle druhým portom len vtedy, ak
    ... vie, že na druhom porte sa nachádza príjemca, alebo
    ... vôbec nevie, kde sa príjemca nachádza
  Rámec sa nikdy neodošle tým portom, ktorým bol prijatý

## Slide 43: Ethernet – doručovanie rámcov Most
Stanica | Rozhranie
A | E0
B | E0
C | E1
D | E1
A
D
B
C
E0
E1

## Slide 44: Ethernet – doručovanie rámcov Most
Ako sa most učí MAC adresy?
  Z prijatých rámcov most načíta MAC adresu odosielateľa a zapíše si ju do tabuľky k portu, na ktorom bol rámec prijatý
  Ak záznam už v tabuľke je, most podľa potreby aktualizuje informáciu o porte a o čase posledného výskytu adresy
Ako most preposiela rámce?
  Ak je cieľová MAC adresa neznáma, most rozošle rámec všetkými portmi okrem toho, ktorým rámec vošiel
    ! Fallback k režimu logickej zbernice !
  Ak je cieľová MAC adresa priradená tomu istému portu, ktorým rámec vošiel, most tento rámec zahodí
  Inak most odošle rámec len tým portom, ku ktorému je podľa tabuľky MAC adries pripojený príjemca
Most rozdeľuje kolíznu doménu na menšie
  Pretože neprenáša signál v reálnom čase ako hub, ale rámce, ktoré si môže odložiť v pamäti, pokým nie je výstupný port voľný, komunikácia na jednom segmente vôbec neovplyvňujú iné porty mosta
    ! Mimoriadne vítaná vlastnosť !

## Slide 45: Ethernet – doručovanie rámcov Prepínač
Prepínač (switch) je ďalšou generáciou mosta
  Mnohoportové zariadenie
  Operácie prehľadávania MAC tabuľky a tzv. prepínania rámcov sú implementované hardvérovo
  Tok rámcov neprechádza cez CPU a operačný systém, ale je autonómne vybavovaný v prepínacom hardvéri
  Veľkosť MAC tabuľky v prepínačoch je veľká, bežne tisíce až desaťtisíce položiek
  Prenosový výkon prepínacieho poľa prepínača je rádovo v gigabitoch až terabitoch za sekundu a megapaketoch až gigapaketoch za sekundu
  Prepínače obsahujú buffer pre prenášané rámce rádovo v jednotkách až desiatkach MB

## Slide 46: Výhody použitia prepínačov

## Slide 47: Adresovanie v Ethernete a súvis s IP adresovaním
IP pakety používajú IP adresy
Ethernetové rámce používajú MAC adresy
Tieto adresy musia istým spôsobom korešpondovať

## Slide 48: Protokol Address Resolution Protocol
Sieťová karta má v operačnom systéme nastavenú IP adresu, ale od výrobcu má pridelenú MAC adresu
Ak v ethernetovej sieti komunikujú stanice pomocou IP, ich pakety budú prenášané v ethernetových rámcoch a tie musia byť vhodne adresované
Na zistenie neznámej MAC k známej IP slúži protokol ARP
ARP je veľmi jednoduchý protokol s dvomi typmi správ
  ARP Query: Akú MAC má sieťová karta s touto IP adresou?
  ARP Reply: Som to ja, moja MAC adresa je...
ARP Query sa posiela ako broadcast

## Slide 49: Protokol Address Resolution Protocol
Ak je príjemca IP paketu v tej istej sieti ako odosielateľ, pomocou ARP je možné priamo zistiť MAC adresu príjemcu
Ak je príjemca IP paketu v inej IP sieti, stanica vie, že paket k príjemcovi musí prejsť cez bránu
Pri komunikácii s adresátmi z iných sietí preto odosielateľ nehľadá pomocou ARP protokolu MAC adresu cieľového uzla, ale vlastnej brány
Tu je vidno, ako L3 a L2 spolupracujú
L2 zabezpečí doručenie k najbližšiemu ďalšiemu uzlu
L3 rieši, ktorý ďalší uzol to je, aby sa paket dostal k adresátovi

## Slide 50: Vzťah IP siete a broadcastovej domény
Ak sú dva počítače v rovnakej IP sieti, predpokladá sa, že vedia komunikovať bezprostredne, priamo
Odosielateľ sa bude snažiť zistiť MAC adresu cieľového počítača pomocou ARP
ARP Query je posielané na broadcast... ale broadcasty smerovačmi neprechádzajú
Na uzly, ktoré sú za smerovačom, sa teda ARP otázka nedostane – hranica jednej IP siete teda musí byť tam, kde má hranicu aj broadcastová doména – na smerovači
Resumé – čo broadcastová doména, to samostatná IP sieť

## Slide 51
Vďaka za pozornosť!
Ing. Peter Palúch, PhD.
Peter.Paluch@fri.uniza.sk
KIS FRI ŽU