## Slide 1: Elementárna konfigurácia smerovačov Cisco
Ing. Peter Palúch, PhD., CCIE #23527, CCIP, CCAI Cisco Designated VIP 2011,2012 LAN & WAN
Katedra informačných sietí
Fakulta riadenia a informatiky, ŽU

## Slide 2: Činnosť smerovača
Smerovač je zariadením prvých troch vrstiev OSI
Každý smerovač opakuje tú istú činnosť
  Prijíma na rozhraní postupnosť elektrických alebo optických signálov
  Zo signálov rekonštruuje rámce
  Ak rámec podľa adresovania patrí rozhraniu smerovača, začne ho spracovávať
  Z rámca vyberie paket a načíta cieľovú IP adresu
  Prehľadá smerovaciu tabuľku, nájde cieľovú sieť (binárne AND medzi cieľovou IP a maskou v riadku tabuľky, porovnanie výsledku s adresou siete v tomto riadku) a ďalšieho suseda
  Paket vloží rámca, adresuje nájdenému susedovi a odošle rozhraním k nemu

## Slide 3: Cisco smerovače
Po zvyšok semestra sa budeme venovať smerovačom a ich konfigurácii
Konektory typického Cisco smerovača
  Console: Manažmentový port, pripája sa ku COM portu počítača, slúži na konfiguráciu
  AUX: Manažmentový port, pripája sa spravidla k modemu, slúži na konfiguráciu
  FastEthernet, Serial: Sieťové rozhrania rôznych typov, slúžia na dátovú komunikáciu
Na rozhraniach používaných v našich laboratóriách je možné pripájať i odpájať kábel počas behu, bez vypínania zariadenia

## Slide 4: Smerovač je špecializovaný počítač
Smerovače sú vo svojom princípe počítačmi
  Mávajú podobné komponenty ako obyčajné PC
  Sú vybavené početnými sieťovými rozhraniami rôznych druhov
  Ich vnútorná konštrukcia je zameraná na čo najvyššiu priepustnosť pri prenose a spracovaní tokov dát
Komponenty:
  CPU – procesor
  UART – radič portov CON, AUX
  RAM – obsahuje pracovné dáta, bežiaci kód operačného systému, aktuálnu konfiguráciu, smerovaciu tabuľku, atď.
  NVRAM – obsahuje uloženú konfiguráciu (trvanlivá pamäť)
  FLASH – obsahuje operačný systém (trvanlivá pamäť)
  ROM – obsahuje zavádzač operačného systému, diagnostický kód ROMMON a POST
  ASIC – špecializovaný jednoúčelový obvod na špeciálne funkcie

## Slide 5: Rozhrania smerovača
Rozhrania smerovača sa zvyknú tradične deliť na rozhranie pre WAN a pre LAN
  WAN a LAN rozhrania sú si rovnocenné, akurát využívajú rôzne fyzické a linkové technológie vhodné pre WAN alebo LAN siete
WAN rozhrania smerovača
  Sériové rozhrania (RS-232, X.21, V.35)
  Frame Relay, ISDN, ATM, SDH/SONET, DOCSIS, DSL
  V poslednej dobe aj Ethernet
  S výnimkou Ethernetu WAN rozhrania nemávajú MAC adresu, podľa linkovej technológie však môžu používať rôzne iné linkové adresy
LAN rozhrania smerovača
  V súčasnosti takmer výlučne Ethernet rôznych rýchlostí
Smerovač je vlastne zariadením, ktoré je schopné prepájať siete rôznych linkových technológií, a tým aj LAN a WAN siete

## Slide 6: Proces štartu smerovača
Smerovač po zapnutí štartuje v niekoľkých krokoch
  Z ROM sa nahrá a spustí Power-On Self Test program, ktorý urobí základnú diagnostiku hardvéru smerovača (najmä CPU a RAM)
  Z ROM sa nahrá a spustí zavádzač operačného systému, ktorého úlohou je nájsť a zaviesť správny operačný systém
  Operačný systém sa hľadá najprv vo FLASH pamäti. Ak v nej nie je, smerovač sa ho bude snažiť nahrať cez TFTP
  Po zavedení operačného systému a jeho spustí smerovač hľadá súbor s konfiguráciou. Ten sa najprv hľadá v pamäti NVRAM. Ak v nej nie je, smerovač ho bude hľadať cez TFTP. Ak nie je dostupný ani cez TFTP, očakáva ho na konzole

## Slide 7: Operačný systém na zariadeniach Cisco
Na Cisco zariadeniach sa v súčasnosti najčastejšie používajú tieto operačné systémy
  IOS (Internetwork Operating System): Najstarší OS, postavený na vlastnom monolitickom jadre, používa sa na väčšine smerovačov a prepínačov, stále vyvíjaný, ale v princípe už zastaralý
  IOS-XR: Postavený na komerčnom mikrojadre QNX, používa sa len na smerovačoch najvyššej triedy (ASR9000, CRS-1, CRS-3)
  IOS-XE: Postavený na jadre Linux, používa sa len na zariadeniach vyššej triedy (ASR1000, Catalyst 4500E)
  NX-OS: Postavený na jadre Linux, používa sa len na prepínačoch Nexus určených pre dátové centrá
  ASA OS: Postavený na jadre Linux, používa sa len na firewalloch ASA
My budeme na zariadeniach pracovať s operačným systémom Cisco IOS (nemýliť si s Apple iOS )

## Slide 8: Internetwork Operating System
IOS je špecializovaný sieťový operačný systém
  Stará sa o riadenie hardvéru sieťového zariadenia (obsahuje ovládače), prideľuje systémové prostriedky bežiacim procesom (procesor, pamäť, I/O periférie, ...)
  Vykonáva sieťové operácie (prepínanie, smerovanie, filtrovanie, beh rôznych riadiacich protokolov, ...)
  Je optimalizovaný pre vykonávanie sieťových operácií
IOS je komerčný softvér
  Nie je voľne dostupný ani šíriteľný, jedná sa o platený softvér
  Legálne použitie IOSu je podmienené zakúpením licencie

## Slide 9: Spôsob konfigurácie zariadení s IOS
Zariadenie, na ktorom beží IOS, sa ovláda a nastavuje pomocou textového príkazového riadku
  Tzv. CLI – Command Line Interface
  Existujú i grafické utility na „komfortnú“ konfiguráciu, avšak tými sa nebudeme vôbec zaoberať (sú pre amatérov, nie pre profíkov )
Prístup k príkazovému riadku je možné získať viacerými spôsobmi
  Pripojením konzolového (rollover) kábla k portu CON alebo AUX a konfigurácia cez COM port počítača pomocou terminálového emulátora
  Prostredníctvom protokolu Telnet alebo SSH (avšak zariadenie už musí byť nakonfigurované, mať funkčnú sieťovú konektivitu a umožňovať takýto vzdialený prístup)

## Slide 10: Prístup k IOS CLI cez konzolu a program HyperTerminal
Výber COM portu na počítači
Povinné parametre COM portu

## Slide 11: Prístup k IOS CLI cez konzolu a program PuTTY

## Slide 12: Konfigurácia na IOS zariadeniach
IOS rozlišuje dva druhy konfigurácie
startup-config – uložená konfigurácia použitá pri štarte IOSu
  Súbor s konfiguráciou uložený v trvalej pamäti NVRAM, ktorý sa načíta pri štarte operačného systému
  Po štarte operačného systému a prvotnom načítaní sa startup-config viac počas behu IOS nepoužíva
running-config – aktuálna bežiaca konfigurácia
  Aktuálna aktívna konfigurácia v RAM
  Pri štarte IOS sa startup-config kopíruje do RAM a tým sa z neho stane running-config
  Počas behu IOSu je túto konfiguráciu možné meniť, prípadne uložiť ako startup-config

## Slide 13: Formát príkazového riadku v IOS
Príkazy IOSu sú jedno- alebo viacslovné konštrukcie
Príkazy sú organizované do skupín, tzv. režimov alebo módov
Módy sú hierarchické, t.j. vnorené do seba

## Slide 14: Najdôležitejšie módy príkazového riadku IOS
User EXEC Mode, tzv. používateľský režim
  Prvý režim, v ktorom sa nachádzame, keď sa pripojíme k zariadeniu
  Režim má obmedzené práva, sú dostupné len niektoré príkazy, nie je možné upravovať konfiguráciu, dokonca ani ju vidieť v úplnosti
  Jedná sa o režim, v ktorom je možné získať základný prehľad o činnosti zariadenia, avšak nie je možné nijako do jeho činnosti zasiahnuť
Privileged EXEC Mode, tzv. privilegovaný režim
  Režim, v ktorom sú dostupné všetky príkazy bez obmedzení
  Slúži na účely údržby, kontroly stavu, ladenia problémov, prístup k citlivým dátam a súborom, reštart zariadenia, prístup k ďalším režimom

## Slide 15: Najdôležitejšie módy príkazového riadku IOS
Globálny konfiguračný režim
  Tzv. „editor“ konfigurácie
  V tomto režime sa priamo upravuje konfigurácia zariadenia
  V globálnom konfiguračnom režime je možné konfigurovať parametre, ktoré platia pre celé zariadenie, alebo prejsť do podrežimov týkajúcich sa rôznych súčastí zariadenia, prípadne rôznych jeho sieťových funkcií
Podrežimy globálneho konfiguračného režimu
  Sieťové rozhrania (interface)
  Manažmentové rozhrania (line)
  Smerovacie protokoly (router)
  Virtuálne LAN siete (vlan)
  ... a mnohé ďalšie

## Slide 16: Najdôležitejšie módy príkazového riadku IOS
Typické poradie navštívených režimov pri konfigurácii zariadenia je
  Používateľský režim
  Privilegovaný režim
  Globálny konfiguračný režim
  Špecifický konfiguračný režim

## Slide 17: Štruktúra príkazového riadku a príkazov
Príkazový riadok IOSu má svoj vzhľad a štruktúru, jeho súčasti majú definovaný význam
  Router : meno zariadenia
  > : indikuje používateľský režim (privilegovaný používa znak #)
  ping, show : príkaz
  Ďalší text : kľúčové slová alebo argumenty príkazu oddelené medzerou

## Slide 18: Nápoveda CLI
CLI obsahuje veľké množstvo príkazov
Zoznam príkazov, ktoré sú v momentálnom stave prípustné, je možné zobraziť zadaním znaku ?
Príkazy môžu byť viacslovné (viacargumentové)
Znak ? zadaný za príkazom zobrazí zoznam slov, ktorými môže príkaz pokračovať na mieste znaku ?
Router#?
Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-profile Apply user-profile to interface
access-template Create a temporary Access-List entry
Router#configure ?
memory Configure from NV memory
network Configure from a TFTP network host
terminal Configure from the terminal
<cr>

## Slide 19: Automatické dopĺňanie príkazov
Príkazy nie je potrebné písať celými slovami
  Stačí napísať začiatočné písmená, ktorými slovo začína, a stlačiť <TAB>
  Môže sa stať, že zadanými písmenami začína niekoľko príkazov – v takom prípade <TAB> nevie slovo doplniť
V takom prípade je opäť užitočné použiť znak ?
Ak sa znak ? napíše priamo bez medzery za slovo alebo jeho začiatok...
    Zobrazí zoznam všetkých príkazov, ktoré začínajú danými písmenami
Router#conf<TAB>
Router#configure
Router#con<TAB>
Router#con
Router#con?
configure connect
Router#

## Slide 20: Automatické dopĺňanie príkazov
IOS CLI dokonca ide tak ďaleko, že príkazy nie je ani potrebné písať a dopĺňať na úplné slová
  Ak IOS vie na stlačenie klávesu <TAB> príkaz doplniť na úplný tvar, potom už vlastne vie, o aký príkaz ide aj bez doplnenia
  Naučenie sa správnych „skratiek“ príkazov je vec praxe
Stačí preto zadávať len jednoznačné začiatky príkazov
Príklady:
  enable  ena
  show running-config  sh run
  show startup-config  sh start
  configure terminal  conf t
  no shutdown  no sh
  copy running-config startup-config  copy run start

## Slide 21: Zadávanie a úprava príkazov v CLI
Po rozpísanom príkaze je možné pohybovať sa doľava a doprava kurzorovými šípkami
  Vhodné pre opravu chýb
  Bežne nefunguje kláves <Del>, namiesto neho treba použiť klávesovú kombináciu <Ctrl><D>
  Kláves <Backspace> funguje normálne
  Klávesy <Home> a <End> nefungujú, namiesto nich treba použiť kombinácie <Ctrl><A> a <Ctrl><E>
  Kombinácia <Ctrl><R> alebo <Ctrl><L> prenesie rozpísaný príkaz na nový riadok
Príkaz je možné odoslať klávesom <Enter> nezávisle na tom, v ktorom mieste riadku sa nachádza kurzor
  Nie je potrebné presunúť kurzor na koniec riadku
CLI si pamätá históriu príkazov zadaných od posledného prihlásenia sa k zariadeniu
  Tieto príkazy je možné spätne vyvolať kurzorovými šípkami ↑ a ↓
  Vyvolaný príkaz je možné bežným spôsobom upraviť, ak je to potrebné
Príkaz zadaný v konfigurácii je možné opätovne odstrániť zopakovaním toho istého príkazu s kľúčovým slovom no na začiatku riadka
  Napr. no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

## Slide 22: Postup pri základnej konfigurácii
Odporúčaný postup pre konfiguráciu smerovača
  Nastavenie mena zariadenia
  Zabezpečenie prístupu k smerovaču pomocou hesiel a výstražných hlásení pred nepovolaným vstupom
  Konfigurácia sieťových rozhraní
  Konfigurácia smerovania
Tento postup nie je záväzný, ale je osvedčený
Pri prístupe k editoru konfigurácie je najprv potrebné prejsť z používateľského režimu do privilegovaného príkazom enable a potom spustiť samotný globálny konfiguračný režim (ďalej označovaný skratkou GKR) príkazom configure terminal
Router>enable Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

## Slide 23: Postup pri základnej konfigurácii
Konfiguračný režim je možné opustiť viacerými spôsobmi
  Príkaz exit – presunie nás vždy o úroveň vyššie. V závislosti od aktuálnej polohy je možné, že ho bude potrebné použiť opakovanie
  Príkaz end – okamžite ukončí konfiguračný režim
  Klávesová kombinácia <Ctrl><Z> – ekvivalentné príkazu end
V konfiguračnom režime nie je možné priamo zadávať príkazy príkazového riadku, pretože ich bude smerovač chápať ako (neplatné) konfiguračné príkazy
  Je ich však možné spustiť pomocou kľúčového slova do na začiatku riadka, napr. do show running-config

## Slide 24: Nastavenie mena zariadenia
Aj keď sa meno zariadenia zdá byť len kozmetickou drobnosťou, opak je pravdou
  Pri spravovaní viacerých zariadení je veľmi neprehľadné, ak sa všetky nazývajú „Router“
  Pri overovaní protokolom CDP, ako sú zariadenia navzájom prepojené, budú susedné zariadenia zobrazené s ich menami
  Meno zariadenia sa môže používať ako súčasť rôznych automatizovaných mechanizmov pri autentifikácii, rozlišovaní zariadení, atď.
Zariadenia majú mať unikátne mená
  Meno sa nastavuje priamo v GKR príkazom hostname

## Slide 25: Nastavenie hesiel pre prístup k zariadeniu
Pri prístupe k zariadeniu sme doposiaľ neboli vyzvaní na zadanie prístupového hesla
  Prirodzene, zariadenie nemôžeme nechať takto nezabezpečené
Prístup k zariadeniu je možné ochrániť na dvoch úrovniach
  Základný prístup k príkazovému riadku v používateľskom režime
  Prechod z používateľského do privilegovaného režimu
Najjednoduchším spôsobom ochrany je použitie prístupového hesla (t.j. nie mena a hesla, len hesla)
  Ochrana pomocou mena a hesla sa učí v CCNA3
K príkazovému riadku je možné prístup získať tromi cestami
  Konzolou (line con 0)
  AUX portom (line aux 0)
  Cez Telnet alebo SSH protokolom (line vty 0 4)

## Slide 26: Nastavenie hesiel pre prístup k zariadeniu
Zabezpečenie prístupu k príkazovému riadku sa podľa toho, akým spôsobom sa k príkazovému riadku pripájame, nastavuje nezávisle v troch rôznych podrežimoch GKR
  line con 0
  line aux 0
  line vty 0 4
  Treba chrániť všetky, aj keď ich nebudeme využívať
Konfigurácia ochranného hesla sa realizuje v tomto podrežime dvomi príkazmi
  password HESLO nastavuje heslo, ktoré bude zariadenie vyžadovať pri ďalšom prístupe k príkazovému riadku
    Pozor – na konci príkazu nezadávať žiadnu medzeru, lebo sa stane súčasťou hesla – veľmi neintuitívna a častá chyba!
  login aktivuje samotnú ochranu prístupu pomocou hesla
    Bez tohto príkazu by heslo bolo prednastavené, ale nepožadovalo by sa

## Slide 27: Nastavenie hesiel pre prechod do privilegovaného režimu
Prechod do privilegovaného režimu sa realizuje príkazom enable z príkazového riadku
  Účelom je zabezpečiť použitie príkazu enable
Ochrana príkazu enable pomocou hesla sa konfiguruje priamo v GKR (nie na line)
  Starší, menej bezpečný spôsob: enable password HESLO
    Heslo bude v konfigurácii zašifrované vratnou a rozlomenou šifrou
  Novší, bezpečnejší spôsob: enable secret HESLO
    Heslo bude v konfigurácii uložené ako výsledok nevratnej hash operácie
  Až na špeciálne výnimky, ktoré budú na správnom mieste zdôraznené, je potrebné používať enable secret
  Nemá zmysel do konfigurácie písať oba príkazy, pretože vtedy má enable secret prednosť

## Slide 28: Ochrana hesiel v konfigurácii
Okrem príkazu enable secret budú všetky ostatné heslá v konfigurácii uložené ako plaintext, t.j. viditeľné kedykoľvek pri jej zobrazení
Ochranu týchto hesiel je možné dodatočne aktivovať v GKR príkazom service password-encryption
  Od tohto momentu všetky existujúce i v budúcnosti zadané heslá v konfigurácii budú zašifrované (slabou) vratnou šifrou
    Príkazu enable secret sa táto ochrana netýka, má vlastnú
  Zrušenie príkazu ponechá existujúce heslá zašifrované
Pred príkazom: Po príkaze:
line con 0
password TajneHeslo
login
line aux 0
password TajneHeslo
login
line vty 0 4
password TajneHeslo
login
line con 0
password 7 09784F0317003F1718000B
login
line aux 0
password 7 053F07052F49660C0A0918
login
line vty 0 4
password 7 073B2046400C3100041E04
login

## Slide 29: Nastavenie výstražných hlásení
Účelom výstražných hlásení je upozorniť nepovolané osoby pred pokusmi o neoprávnený vstup na zariadenie
  Môže byť rozhodujúce v právnych sporoch pri bezpečnostných incidentoch
Hlásenie sa konfiguruje v GKR príkazmi banner
banner login
  Zobrazí sa pred výzvou na zadanie prístupového hesla
banner motd
  Zobrazí sa pred výzvou na zadanie hesla a nad textom banner login, ak je nastavený
banner exec
  Zobrazí sa po prihláseni

## Slide 30: Nastavenie výstražných hlásení
Syntax príkazu je banner druh DELIM Text správy DELIM
  druh: motd, login alebo exec
  DELIM: jednopísmenový znak, ktorý ohraničuje začiatok a koniec správy, nesmie sa vyskytnúť nikde inde v správe, napr. #
  Text správy: správa, môže obsahovať ľubovoľný počet riadkov

## Slide 31: Konfigurácia sieťových rozhraní
Sieťové rozhrania na smerovačoch majú označenie slovom a číslom
  Slovo označuje hardvérový typ rozhrania
    Serial – sériové rozhranie
    Ethernet – ethernetové rozhranie s rýchlosťou 10 Mbps
    FastEthernet – ethernetové rozhranie s rýchlosťou 10/100 Mbps
    BRI – ISDN rozhranie 2B+D
  Číslo označuje jeho polohu v smerovači, na nových smerovačoch má tvar X/Y/Z
    X: slot – číslo zásuvnej dosky, ak je smerovač modulárny
    Y: subslot – číslo modulu v zásuvnej doske
    Z: port – konkrétne rozhranie na module v danom slote/subslote
  Celé meno rozhrania je teda napríklad Serial0/0/1 alebo BRI0/0/0

## Slide 32: Konfigurácia sieťových rozhraní
Niektoré rozhrania (najmä vstavané) a na starších smerovačoch všetky rozhrania môžu mať číselné označenie kratšie
  Iba Y/Z alebo iba Z (vždy čítať sprava doľava)
  Napríklad FastEthernet0/0 alebo Serial0
Meno rozhrania nie je potrebné písať celé
  Serial0/0/1 = s0/0/1
  FastEthernet0/0 = f0/0
Konfigurácia každého sieťového rozhrania má obsahovať tieto príkazy
  Slovný pomocný popis (description)
  IP adresu (ip address)
  Aktiváciu rozhrania (no shutdown)
  Pri niektorých rozhraniach bude potrebné uviesť aj dodatočné príkazy

## Slide 33: Konfigurácia ethernetových rozhraní
Do konfiguračného podrežimu pre nastavenie konkrétneho rozhrania sa vstupuje príkazom interface meno číslo
V konfigurácii rozhrania teraz uvedieme všetky informácie podľa príkazov na predchádzajúcej strane
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#
Router(config-if)#description LAN1
Router(config-if)#ip address 172.16.255.1 255.255.255.128
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#

## Slide 34: Vsuvka k synchrónnym sériovým rozhraniam
Sériové rozhrania prenášajú v každom momente len 1 bit jedným smerom
Synchrónne sériové rozhrania sú podľa svojho zapojenia dvoch rôznych druhov
  Data Circuit-terminating Equipment (DCE) – rozhranie zariadenia, ktoré prispôsobuje dáta na prenos po WAN médiu (modem)
    DCE je zároveň zodpovedné za generovanie hodinového taktu. Pri každom „tiknutí hodín“ sa rozhraním prenesie 1 bit informácie. Tento hodinový signál je práve vlastnosť synchrónnych rozhraní. Rýchlosť hodinového taktu preto bezprostredne súvisí s prenosovou rýchlosťou rozhrania.
  Data Terminal Equipment (DTE) – rozhranie zariadenia, ktoré dáta generuje alebo spracúva (PC, smerovač)
    DTE sa pasívne prispôsobuje hodinovému taktu
DTE a DCE rozhrania sú vždy priamo prepojené navzájom
  Typicky: smerovač a modem

## Slide 35: Vsuvka k synchrónnym sériovým rozhraniam
Konfigurácia sériových rozhraní v laboratóriu
  Za realistických okolností by dva smerovače mali cez sériové rozhrania byť prepojené spôsobom
  SMEROVAČDTE – DCEMODEM – MODEMDCE – DTESMEROVAČ
  My budeme smerovače prepájať priamo, no DTE/DCE logika musí byť zachovaná
    Zapojenie samotného kábla určuje, kto bude DCE a kto DTE
    Rozhranie, do ktorého je zapojený DCE kábel, musí byť zodpovedné za generovanie hodinového taktu
    Keďže káble v laboratóriu nie sú viditeľne odlíšené ako DCE a DTE, odporúčame konfigurovať všetky sériové rozhrania, ako keby boli DCE (ak sú DTE, smerovač bude príkazy potrebné pre DCE koniec ignorovať)

## Slide 36: Konfigurácia sériových sieťových rozhraní
Konfigurácia sériových rozhraní je podobná LAN rozhraniam
Nové príkazy
  bandwidth stanovuje konštantu v Kbps, ktorá pre vnútorné výpočty smerovača reprezentuje prenosovú rýchlosť rozhrania. Tento príkaz nemá nijaký vplyv na to, akú skutočnú prenosovú rýchlosť toto rozhranie má, slúži výlučne pre potreby výpočtov. Príkaz sa nezvykne uvádzať na ethernetových rozhraniach, pretože na nich je jeho hodnota automaticky určená podľa dojednanej pracovnej rýchlosti rozhrania. Na sériových rozhraniach automatické dojednanie rýchlosti neexistuje, preto je ho potrebné uvádzať
  clock rate na DCE rozhraní stanovuje rýchlosť v bps
  Konfigurácia DTE neobsahuje clock rate (nie je však chybou zadať ho)
Router(config)#interface s0/0/0
Router(config-if)#description Spoj na router Remus
Router(config-if)#bandwidth 128 Router(config-if)#clock rate 128000
Router(config-if)#ip address 172.16.255.193 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
Router(config)#

## Slide 37: Poznámka k popisom rozhraní
Popisy rozhraní sú zdanlivo kozmetickou zbytočnosťou, avšak sú veľmi nápomocné
  Umožňujú k rozhraniu priložiť informácie, ktoré priamo z jeho konfigurácie nevyplývajú, napr. kam rozhranie vedie, cez akého operátora, cez aký okruh, kontaktné informácie pri technickej poruche, atď.
  Dovoľujú ľahšie sa zorientovať v zariadení, ktoré je neznáme alebo ktoré sme konfigurovali dávnejšie
  Do popisov rozhraní sa nemajú dávať údaje, ktoré sú zrejmé z inej konfigurácie (napr. komentáre IP adries apod.)

## Slide 38: Zhrnutie konfigurácie
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#no ip domain-loookup
R1(config)#line con 0
R1(config-line)#password TajneHeslo
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#line aux 0
R1(config-line)#password TajneHeslo
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password TajneHeslo
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#enable secret VelmiTajneHeslo
R1(config)#banner login #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
Go away!
#
R1(config)#int fa0/0
R1(config-if)#description => LAN Network <=
R1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#int s0/0/0
R1(config-if)#description => Internet <=
R1(config-if)#clock rate 512000 ! Potrebné len pre DCE rozhranie, v bps
R1(config-if)#bandwidth 512 ! Potrebné na každom sériovom rozhraní, v Kbps
R1(config-if)#ip address 223.255.255.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

## Slide 39: Diagnostika rozhraní
Na diagnostiku rozhraní existuje v privilegovanom príkazovom režime okrem zobrazenia bežiacej konfigurácie množstvo príkazov
  Každý z nich poskytuje rôzne informácie o nastaveniach a vlastnostiach rozhraní
Príkaz show protocols
  Informuje o zariadeniach, ich stave a adresách/maskách
Príkaz show ip interface brief
  Poskytuje podobný výpis v inom formáte a bez informácie o maske
Router#show protocols
Global values:
Internet Protocol routing is enabled
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 172.16.255.1/25
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 172.16.255.193/30
Romulus#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/1 172.16.255.1 YES manual up up
Serial0/0/0 172.16.255.193 YES manual up up

## Slide 40: Diagnostika rozhraní
Príkaz show interfaces
  Poskytuje rôzne nízkoúrovňové informácie o rozhraniach
Romulus#show interfaces
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
Hardware is AmdFE, address is cc18.0270.0000 (bia cc18.0270.0000)
Description: LAN1
Internet address is 172.16.255.1/25
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:03, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

## Slide 41: Diagnostika rozhraní
Samozrejme, kontrolu nastavenia rozhraní môžeme realizovať aj zobrazením konfigurácie
  Pri rozsiahlej konfigurácii je však predieranie sa dlhým výpisom nepraktické
Je možné nechať si zobraziť len výpis konfiguračného odstavca pre zvolené rozhranie príkazom show run int MENO ČÍSLO
Romulus#show run int s0/0/0
Building configuration...
Current configuration : 162 bytes
!
interface Serial0/0/0
description Spoj na router Remus
bandwidth 128
ip address 172.16.255.193 255.255.255.252
serial restart-delay 0
clock rate 128000
end

## Slide 42: Stavy rozhraní
Stavy rozhraní sú v IOSe reprezentované ako dvojica „Status“ a „Protocol“
Status označuje stav rozhrania na fyzickej vrstve
  Administratively down: rozhranie je vypnuté príkazom shutdown
  Down: rozhranie je zapnuté príkazom no shutdown, avšak nemá elektrickú konektivitu s proťajším zariadením
    Nezapojený alebo prerušený kábel
    Proťajšie zariadenie nie je zapnuté
    Sieťové rozhranie proťajšieho zariadenia nie je zapnuté
  Up: rozhranie je zapnuté príkazom no shutdown a má elektrickú konektivitu s proťajším zariadením
Romulus#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet0/1 172.16.255.1 YES manual up up
Serial0/0/0 172.16.255.193 YES manual down down
Serial0/0/1 172.16.255.17 YES manual up down

## Slide 43: Stavy rozhraní
Protocol označuje stav na linkovej vrstve
  Down: rozhranie nepočuje alebo nerozpoznáva prijímané rámce
    Fyzický stav nie je „up“
    Nekompatibilný formát rámca (rozličná enkapsulácia)
    Chýbajúci príkaz clock rate na DCE zariadení pri sériových rozhraniach
    Pri použití linkového protokolu PPP neúspešná autentifikácia
    Pri Ethernet rozhraniach odpojený kábel
  Up: rozhranie prijíma rámce a rozumie im
Jediné možné kombinácie stavov Status/Protocol sú
  Administratively down / Down
  Down / Down
  Up / Down
  Up / Up – toto je jediný stav, v ktorom je rozhranie považované za funkčné
Romulus#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
FastEthernet0/1 172.16.255.1 YES manual up up
Serial0/0/0 172.16.255.193 YES manual down down
Serial0/0/1 172.16.255.17 YES manual up down

## Slide 44: Test konektivity
Konektivitu smerovača je možné overiť klasickými príkazmi ping a traceroute
  Príkaz ping zobrazuje úspech znakom!, neúspech znakom.
  Príkaz traceroute zobrazuje úspech údajom o čase, neúspech znakom *
  Pretože tieto príkazy sa snažia používať DNS, ktoré obvykle nebýva k dispozícii, čím vznikajú nepríjemné prestoje, odporúča sa v GKR zadať príkaz no ip domain-lookup
  Beh príkazov sa zastavuje kombináciou <Ctrl><^> = <Ctrl><Shift><6>

## Slide 45: Uloženie hotovej konfigurácie do NVRAM
Konfigurácia zariadenia, ktorú sme upravovali, je running-config
  Uložená len v RAM, po reštarte alebo vypnutí zariadenia zaniká
Základom je uloženie bežiacej konfigurácie do startup-config, ktorá sa načíta pri ďalších reštartoch zariadenia z NVRAM
  Príkaz je copy running-config startup-config
    Ekvivalentné príkazy: copy run start, write, wr
Obsah uloženej konfigurácie je možné zobraziť príkazom show startup-config
Uloženú konfiguráciu je možné zmazať príkazom erase startup-config alebo write erase
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#

## Slide 46: Zálohovanie hotovej konfigurácie na TFTP server
Alternatívnou možnosťou je zálohovanie konfigurácie na sieťový server pomocou vhodného protokolu, napr. TFTP
  Používa sa príkaz copy running-config tftp

## Slide 47: Zálohovanie konfigurácie na lokálny disk pomocou funkcie HyperTerminal Capture Text
Program HyperTerminal dokáže ukladať všetok text, ktorý sa vypíše v okne, do textového súboru pomocou funkcie Capture Text
  Na smerovači je vhodné zadať najprv príkaz terminal length 0
  Tento príkaz vypne stránkovanie, aby výpis nebol prerušovaný výzvami --More--
  Po zachytení výpisu príkazu sh run nastavíme pôvodnú veľkosť terminálu na 24 riadkov: terminal length 24

## Slide 48: Východzí obsah smerovacej tabuľky
Akonáhle má rozhranie smerovača nakonfigurovanú IP adresu a je v stave up/up, do smerovacej tabuľky pribudne informácia o tejto priamo pripojenej sieti
  Ak rozhranie nie je v stave up/up, nie je považované za funkčné rozhranie a do smerovacej tabuľky nebude pridané
  Vo výpise smerovacej tabuľky príkazom show ip route sú priamo pripojené siete označené symbolom C
  Smerovač teda pozná svoje priamo pripojené a funkčné siete okamžite
  O sieťach, ktoré nie sú priamo pripojené, sa smerovač musí naučiť

## Slide 49: Ako sa smerovač učí o vzdialených sieťach?
Ak smerovač nepozná istú sieť, nevie do nej doručovať pakety
  Pakety idúce do neznámych cieľových sietí smerovač zahodí
  Každý smerovač preto musí poznať všetky siete, inak im nedokáže sprostredkovať sieťovú komunikáciu
Do smerovacej tabuľky sa informácie o sieťach dostávajú v zásade trojakým spôsobom
  Priamo pripojené siete na up/up rozhraniach
  Staticky definované vzdialené siete
  Automagicky () naučené vzdialené siete pomocou tzv. dynamických smerovacích protokolov (RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP)
Dynamické smerovacie protokoly
  Ich úlohou je objaviť cieľové siete, nájsť najkratšie cesty do nich z každého smerovača a udržiavať tieto informácie stále aktuálne
  Otázka „dĺžky“ cesty je vec rôznych parametrov: počet hopov, rýchlosť trasy, aktuálna záťaž, spoľahlivosť, oneskorenie, cena, ...
  Dĺžku cesty alebo parameter, z ktorého sa vypočítava, voláme metrika

## Slide 50: Rozkladanie záťaže
Ak smerovač pozná do toho istého cieľa viacero ciest, môže ich využiť všetky a rozložiť tak záťaž medzi niekoľko trás
Poznáme dva základné druhy rozkladania záťaže
Equal-Cost Load Balancing
  Hovoríme o ňom vtedy, ak všetky cesty do toho istého cieľa majú rovnakú metriku
  Záťaž sa zvykne medzi jednotlivé cesty rozdeľovať rovnomerne
  Tento systém umožňujú všetky smerovacie protokoly i statické smerovanie
Unequal-Cost Load Balancing
  Hovoríme o ňom vtedy, ak rôzne cesty do toho istého cieľa majú rôzne metriky
  Záťaž sa zvykne medzi jednotlivé cesty rozdeľovať v opačnom pomere k ich metrikám (koľkokrát horšia metrika, toľkokrát menej dát)
  Tento systém smerovania v súčasnosti podporuje iba protokol EIGRP

## Slide 51: Charakteristiky smerovania v IP sieťach
Smerovanie v IP sieťach má niekoľko osobitných vlastností, na ktoré je potrebné stále pamätať
  Fakt 1: Každý smerovač sa rozhoduje sám za seba, riadiac sa výlučne informáciami z vlastnej smerovacej tabuľky
  Fakt 2: To, že jeden smerovač má vo svojej smerovacej tabuľke isté informácie, neznamená, že aj ostatné smerovače majú tie isté informácie
  Fakt 3: Informácia o ceste zo siete X do siete Y, ktorú smerovače poznajú, nehovorí nič o spätnej trase zo siete Y do siete X
Dôsledky:
  Každý smerovač musí poznať všetky siete, inak nebude zaručená plná konektivita (odkiaľkoľvek kamkoľvek)
  Neúspech v komunikácii môže byť spôsobený zlou/chýbajúcou trasou do cieľovej siete, ale aj chýbajúcou/zlou trasou späť k odosielateľovi (t.j. stratiť sa môže nielen žiadosť, ale aj odpoveď)

## Slide 52
Vďaka za pozornosť!
Ing. Peter Palúch, PhD.
Peter.Paluch@fri.uniza.sk
KIS FRI ŽU