## Slide 1: Prechod od classful ku classless systému Smerovací protokol RIPv2
Ing. Peter Palúch, PhD., CCIE #23527, CCIP, CCAI Cisco Designated VIP 2011,2012 LAN & WAN
Katedra informačných sietí
Fakulta riadenia a informatiky, ŽU

## Slide 2: Pojmy „classful“ a „classless“
Pojmy „classful“ a „classless“ sme už spomenuli v CCNA1 pri adresovaní
Tieto prívlastky sa používajú v troch rôznych kontextoch
  Classful / classless addressing (adresovanie)
  Classful / classless routing protocol (smerovací protokol)
  Classful / classless routing behavior (prezeranie smerovacej tabuľky)
Classful adresovanie má tieto charakteristiky
  Ak si obstaráme oficiálnu adresu, dostaneme celú sieť podľa zodpovedajúcej triedy – tzv. major network, a sme jej výhradným vlastníkom
  Ak si z major network začneme vytvárať podsiete, každá z nich musí mať rovnakú masku, teda všetky musia byť rovnako veľké
    VLSM (Variable Length Subnet Masking) nie je povolené

## Slide 3: Classful povaha RIPv1
Čo znamená, že RIPv1 je classful smerovací protokol?
  RIPv1 predpokladá, že sa stále dodržiavajú triedy adries (A, B, C)
  RIPv1 predpokladá, že ak používame sieť N, potom vlastníme celú major network, do ktorej N patrí
    Napr. ak máme 172.19.48.0/30, potom vlastníme aj 172.19.0.0/16
  Ak sme výlučnými vlastníkmi major network siete N, potom von do cudzieho sveta nemá zmysel ohlasovať individuálne podsiete, ale stačí ohlásiť samotnú major network N
    Tento proces sa nazýva automatická sumarizácia – nahradenie siete N jej príslušnou major network, ak sa oznamuje rozhraním, ktoré je v inej major network než sieť N sama
    „Navonok“ bude RIPv1 sieť ohlasovať ako pôvodnú nerozdelenú major network, i keby sme si ju pre svoje potreby podsieťovali
  RIPv1 neprenáša vo svojich správach informáciu o sieťovej maske

## Slide 4: Automatická sumarizácia v RIPv1
Automatická sumarizácia
  Ak smerovač posiela informáciu o podsieti istej major network „N“ rozhraním, ktoré leží v inej major network, nahradí túto informáciu záznamom o celej nerozdelenej sieti „N“
  RIP v1 vykonáva sumarizáciu na major network – podľa príslušnej triedy
192.168.4.12/30
Podsiete
192.168.4.8/30 192.168.4.12/30
ako
192.168.4.0
Podsiete
172.30.3.0/24 172.30.2.0/24 172.30.1.0/24
ako
172.30.0.0

## Slide 5: Problém s automatickou sumarizáciou
Automatická sumarizácia môže spôsobiť problém nazývaný ako network discontinuity
Network discontinuity: stav, keď podsiete jednej major network sú oddelené medziľahlou sieťou, ktorá leží v inej major network
Dôsledkom sú nekorektné obsahy smerovacích tabuliek a neúplná konektivita v sieti
Pri RIPv1 neexistuje riešenie okrem cieleného vyhnutia sa vytvoreniu network discontinuity (pozor na vhodný návrh adries), pretože automatickú sumarizáciu v RIPv1 nemožno vypnúť
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
10.0.0.3/24
172.16.1.1/24
172.16.2.1/24
172.16.0.0/16
172.16.0.0/16
?

## Slide 6: Classful povaha RIPv1
Čo znamená, že RIPv1 je classful smerovací protokol? (pokračovanie)
  Ak si odovzdávame informácie o podsieťach vo vnútri našej vlastnej infraštruktúry, potom podsiete majú podľa pravidiel classful podsieťovania rovnakú masku a pochádzajú z tej istej major network
  Smerovací protokol preto nemusí prenášať masky, pretože
    Buď je prijatá sieť z tej istej major network ako rozhranie, ktorým vošla, čiže je naša, a pridelíme jej masku podľa masky rozhrania
    Alebo je z inej major network, čo znamená, že hovorí o major network iného vlastníka, a preto jej pridelíme masku podľa triedy
  Pri RIPv1 sa sieťová maska len kvalifikovane odhadne
  Tento fakt robí RIPv1 nepoužiteľným protokolom pre dnešné siete, v ktorých používame VLSM a nedodržiavame triedy adries

## Slide 7: Správanie RIPv1 pri odosielaní správ
Pri odosielaní RIPv1 paketov rozhraním R sa smerovač pozrie na každú sieť N uvedenú v tomto pakete, a prechádza týmto rozhodovaním:
  Je sieť N v tej istej major network ako rozhranie R, ktorým ju oznamujeme?
    Nie: smerovač namiesto siete N oznámi sieť MAJOR_NETWORK(N)
    Áno: Má sieť N v smerovacej tabuľke rovnakú masku ako rozhranie R?
      Áno: smerovač oznámi sieť N bez úpravy
      Nie: smerovač vôbec neoznámi sieť N
Správanie R2 v tejto sieti:
  R2 oznámi R3 len sieť 172.30.0.0 (bez masky)
  R2 oznámi R1 siete 172.30.3.0, 192.168.4.0 a 192.168.5.0 (bez masky)

## Slide 8: Správanie RIPv1 pri prijímaní správ
Pri prijímaní RIPv1 paketov rozhraním R sa smerovač pozrie na každú sieť N uvedenú v tomto pakete, a prechádza týmto rozhodovaním:
  Je sieť N v tej istej major network ako rozhranie R, ktorým vošiel RIP paket?
    Áno: sieti pridelíme masku rozhrania R
    Nie: Nachádzajú sa už v našej smerovacej tabuľke iné podsiete major network, do ktorej patrí sieť N, naučené cez iné rozhranie ako R?
      Nie: do smerovacej tabuľky vložíme sieť MAJOR_NETWORK(N) s maskou zodpovedajúcou triede siete N
      Áno: ignorujeme info o sieti N
Správanie R1 v tejto sieti:
  Prijatú sieť 172.30.3.0 si do smerovacej tabuľky vloží s maskou /24 podľa vstupného rozhrania
  Prijaté siete 192.168.4.0 a 192.168.5.0 si vloží do smerovacej tabuľky s maskou /24, lebo sú to adresy z triedy C
Správanie R3 v tejto sieti:
  Prijatú sieť 172.30.0.0 si do smerovacej tabuľky vloží s maskou /16, lebo je to adresa z triedy B

## Slide 9: Štruktúra smerovacej tabuľky Cisco smerovačov
Smerovacia tabuľka na Cisco smerovačoch bola navrhnutá v čase classful adresovania, preto si dodnes nesie isté rysy classful prístupu
Kurikulá rozdeľujú položky v smerovacej tabuľke na dva typy
  Level1 položky – siete s maskou zodpovedajúcou ich triede (A, B, C, t.j. major network) alebo s maskou ešte kratšou (tzv. supernet)
  Level2 položky – siete s maskou väčšou, než zodpovedá ich triede (t.j. subnet)
  Level1 položky môžu existovať bez akýchkoľvek pridružených Level2 záznamov, avšak Level2 položky sú vždy pridružené k príslušným Level1 záznamom (k svojim major network)
  Level1 položka, ktorá nemá k sebe pridruženú Level2 položku, ale rovno obsahuje next-hop informácie, sa nazýva ultimate route
  Level1 položka, ktorá má k sebe pridruženú Level2 položku, nebude obsahovať next-hop informácie a nazýva sa parent route
  Level2 položka sa nazýva aj child route a vždy má povahu ultimate položky (vždy obsahuje next-hop informácie)

## Slide 10: Štruktúra smerovacej tabuľky Cisco smerovačov
Táto smerovacia tabuľka obsahuje rôzne typy položiek
  Level1 ultimate
  Level1 parent
  Level2 child, ultimate
R1# show ip route
223.255.2.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C 223.255.2.32/27 is directly connected, Loopback12
C 223.255.2.0/30 is directly connected, Loopback11
C 223.255.2.80/28 is directly connected, Loopback13
223.255.1.0/26 is subnetted, 2 subnets
C 223.255.1.64 is directly connected, Loopback1
C 223.255.1.128 is directly connected, Loopback2
R 192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:17, Serial0/0/0
R 192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:17, Serial0/0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:17, Serial0/0/0
S 172.16.0.0/12 [1/0] via 192.168.2.2
S 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.2.254

## Slide 11: Classful a classless routing behavior
Toto rozdelenie typov položiek smerovacej tabuľky bolo nevyhnutné pre pôvodný, starší systém prehľadávania smerovacej tabuľky, tzv. classful routing behavior
Classful routing behavior
  Level1 položky sú zoradené podľa masiek od najväčšej po najmenšiu
  Ak sú k nejakej Level1 položke pridružené Level2 záznamy, sú medzi sebou takisto usporiadané podľa masky od najväčšej po najmenšiu
  Postup hľadania zhody v takto organizovanej smerovacej tabuľke:
    Nájdi longest prefix match medzi Level1 položkami
      Ak je nájdená Level1 položka typu ultimate, prepošli paket podľa next hop informácie z nájdenej položky
      Ak je nájdená Level1 položka typu parent, nájdi longest prefix match medzi pridruženými Level2 položkami
        Ak bolo možné zhodnú Level2 položku nájsť, prepošli paket podľa next hop informácie z nájdenej položky
        Ak nebolo možné zhodnú Level2 položku nájsť, paket zahoď
      Ak nebolo možné zhodnú Level1 položku nájsť, paket zahoď

## Slide 12: Classful a classless routing behavior
Práve opísaný algoritmus classful routing behavior je vlastne o obmedzení prehľadávania na podsiete známej major network
  Najprv nájdeme zhodnú major network alebo supernet príjemcu
    Ak neexistuje, paket zahodíme, lebo o jeho príjemcovi nič nevieme
  Ak poznáme podsiete (Level2 položky) tejto major network, znamená to, že sme vlastníkmi tejto major network, inak by sme podsiete nepoznali, a teda všetky jej existujúce podsiete sa nachádzajú u nás a musia nám byť známe
    Nájdeme príslušnú podsieť medzi pridruženými Level2 položkami a paket prepošleme podľa nájdenej podsiete
    Ak zhodu nenájdeme, paket zahodíme, pretože ak nepoznáme zodpovedajúcu konkrétnu podsieť, potom istotne vôbec neexistuje, teda nemá zmysel hľadať zhodu inde alebo paket niekam posielať
Dôsledok: Default route pri classful routing behavior platí len na tie pakety, pre ktoré neexistuje žiaden iný zhodný Level1 záznam
  Ak existuje iný zhodný Level1 záznam typu ultimate, budú vybavené ním
  Ak existuje iný zhodný Level1 záznam typu parent, hľadá sa zhoda len medzi pridruženými Level2 záznamami

## Slide 13: Classful a classless routing behavior
Classful routing behavior je možné aktivovať na Cisco smerovačoch dvojicou príkazov
Router(config)# no ip cef Router(config)# no ip classless
Pre dnešné potreby je classful routing behavior vyložene nevhodný a používa sa novší, tzv. classless routing behavior (implicitne zapnutý na novších smerovačoch)
Classless routing behavior – klasické smerovanie
  Položky smerovacej tabuľky sa nedelia na Level1 a Level2, ale sú si rovnocenné (na jednej úrovni), t.j. nerozlišujú sa
  Všetky položky smerovacej tabuľky sú usporiadané podľa masiek od najväčšej po najmenšiu
  Smerovač hľadá v tejto tabuľke longest prefix match (prvú zhodu zhora)
  Tu sa predpokladá, že triedy adries už neplatia, a teda sa netreba obmedzovať len na prehľadávanie podsietí známych major network (tzv. classless adresovanie)

## Slide 14: Prechod ku classless adresovaniu
Systém adresových tried síce pôvodne riešil prideľovanie adries sietí rôznych veľkostí, ale s rozmachom internetu sa dostal do potiaží
  Veľkosť požadovanej siete priamo určovala triedu, z ktorej musela byť alokovaná adresa siete. Z väčšej triedy nebolo možné prideliť podsieť, z menšej triedy nebolo možné prideliť supersieť (agregát)
  S pribúdajúcim počtom ohlasovaných major network bez možnosti ich sumarizácie (agregácie) na chrbticových smerovačoch internetu veľmi vzrastalo ich zaťaženie
    Nebolo možné realizovať Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
  Nemožnosť podsieťovať major network na rôzne veľké podsiete viedla k neefektívnemu využívaniu adries
    Nebolo možné realizovať Variable Length Subnet Masking (VLSM)
V roku 1993 IETF prišla s RFC 1517 až 1519, ktoré zavádzajú iný spôsob práce s IP adresami: Classless Inter-Domain Routing

## Slide 15: Classless adresovanie
Princípy classless adresovania
  Triedy A, B, C neplatia, adresy sietí je možné alokovať ľubovoľne z priestoru bývalých tried A, B, C
  Je dovolené podsieťovať i agregovať (sumarizovať, spájať) adresové priestory podľa potreby
  Predčíslie siete určuje sieťová maska, ktorá musí vždy byť súčasťou smerovacej informácie (žiadne odhadovanie masky siete, ale vždy jej explicitné priloženie k adrese siete)
  Pridelený priestor je možné ďalej podsieťovať na nerovnako veľké podsiete
  Resumé: Kľúčovým princípom je podsieťovanie s využitím sieťovej masky tak, ako sme sa to učili
Classless adresovanie v sebe skrýva dva princípy
  CIDR – prideľovanie a oznamovanie verejných rozsahov od internetových registrov podľa požadovanej veľkosti v tvare Prefix/Dĺžka, v porovnaní s classful prideľovaním možnosť podsieťovania aj agregácie
  VLSM – možnosť ďalej podsieťovať pridelený priestor na podsiete premenlivej veľkosti

## Slide 16: CIDR a VLSM
CIDR:
  Potrebujeme súvislý priestor 800 verejných IP adries
  Internetový register nám pri CIDR môže legálne prideliť napríklad
    213.81.156.0/22 (4x bývalá sieť triedy C, agregácia)
    158.193.44.0/22 (časť siete triedy B, podsieťovanie)
    87.197.12.0/22 (časť siete triedy A, podsieťovanie)
  CIDR teda dovoľuje na úrovni internetových registrov a Tier1-Tier3 poskytovateľov internetovej konektivity prideľovať akýkoľvek prefix podľa požadovanej veľkosti a vymieňať si medzi smerovačmi ľubovoľne podsieťované či agregované (sumarizované) prefixy
VLSM:
  Tento priestor potrebujeme následne rozdeliť na podsiete o veľkosti 200, 100, 50, 20 adries
  Výsledné podsiete by mali masky /24, /25, /26 a /27, t.j. nerovnako veľké
  VLSM teda dovoľuje nám, vlastníkovi istého prefixu, ho ďalej vnútorne ľubovoľne podsieťovať tak, ako sami potrebujeme

## Slide 17: Classless smerovacie protokoly
Classless smerovacie protokoly berú do úvahy, že triedy adries sa už nepoužívajú, a teda žiadne odhadovanie masiek á la RIPv1 neprichádza do úvahy
  Kľúčovou vlastnosťou classless smerovacích protokolov je zahrnutie sieťových masiek do smerovacích informácií
  Classless smerovacie protokoly ohlasujú siete také, aké naozaj sú, vrátane ich skutočných masiek
    Môžu podporovať, kvôli spätnej kompatibilite, automatickú sumarizáciu, avšak tá sa dá na rozdiel od classful smerovacích protokolov vypnúť
  Umožňujú manuálnu sumarizáciu
  Dovoľujú využívať CIDR a VLSM
Medzi classless smerovacie protokoly patria RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP

## Slide 18: Charakteristika protokolu RIPv2
Protokol RIPv2 je classless proťajšok svojho predchodcu
Väčšina vlastností je zhodných
  Distance-vector smerovací protokol
  Riadený časovačmi s rovnakými hodnotami a významom ako v RIPv1
  Metrikou je hop count, maximum je 15, hodnota 16 je nekonečno
  Využíva transportný protokol UDP, cieľový port 520
  Administratívna vzdialenosť je 120
  Využíva tie isté protislučkové mechanizmy ako RIPv1
Inovované vlastnosti
  Patrí medzi classless smerovacie protokoly
  Správy RIPv2 sa posielajú na multicastovú IP adresu 224.0.0.9, kde ich spracúvajú iba RIPv2 smerovače, nie všetky uzly v sieti
  Medzi voliteľné rozšírenia patrí autentifikácia správ, informácia o odporúčanom next hop smerovači do istej siete, označovanie sietí prídavným číslom pre administratívne účely (route tagging)

## Slide 19: Porovnanie formátu RIPv1 a RIPv2 správ

## Slide 20: Základná konfigurácia RIPv2
Základná konfigurácia:
Router(config)# router rip Router(config-router)# version 2 Router(config-router)# network adresa_siete1 Router(config-router)# network adresa_siete2
Účel príkazu network:
  Do ktorej priamo pripojenej siete posielame RIP pakety
  Z ktorej priamo pripojenej siete prijímame RIP pakety
  O ktorej priamo pripojenej sieti budeme v našich RIP paketoch ostatným smerovačom hovoriť
  Príkaz network teda slúži na zaradenie lokálnych rozhraní s ich sieťami do procesu RIPv1 pre prijímanie/odosielanie RIP správ a informovanie susedov o týchto sieťach
    Príkaz network definuje rozsah (interval) IP adries
    Ak IP adresa rozhrania spadá do tohto intervalu, do RIPv2 sa zaradí celé rozhranie s jeho skutočnou sieťou a maskou

## Slide 21: Poznámka k príkazu network v RIPv2
Hoci RIPv2 je classless protokol a prenáša masky, príkaz network v jeho konfigurácii neumožňuje zadať masku
Dôvod je spätná kompatibilita konfigurácie
  Staré IOSy, ktoré neimplementujú RIPv2, by nevedeli z uloženej konfigurácie načítať príkaz network, v ktorom by bola uvedená aj maska siete
  Absencia masky v príkaze network nemá nijaký vplyv na to, aká maska sa oznámi v RIPv2 správach – akonáhle vďaka príkazu network nejaké rozhranie patrí do RIPv2, ohlasuje sa jeho skutočná sieť a maska
  Protokoly EIGRP a OSPF, ktoré sú odjakživa classless, budú v príkaze network akceptovať už aj masku

## Slide 22: Príklad konfigurácie RIPv2 na R1
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2 R1(config-router)# network 192.168.1.0
R1(config-router)# network 192.168.2.0
R1(config-router)# exit

## Slide 23: Príklad konfigurácie RIPv2 na R2
R2(config)# router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# network 192.168.2.0
R2(config-router)# network 192.168.3.0
R2(config-router)# network 192.168.4.0
R2(config-router)# exit

## Slide 24: Príklad konfigurácie RIPv2 na R3
R3(config)# router rip
R3(config-router)# version 2
R3(config-router)# network 192.168.4.0
R3(config-router)# network 192.168.5.0
R3(config-router)# exit

## Slide 25: Overenie konfigurácie RIPv2
R2# show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Sending updates every 30 seconds, next due in 24 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive version 2
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet0/0 2 2
Serial0/0/0 2 2
Serial0/0/1 2 2
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
192.168.2.0
192.168.3.0
192.168.4.0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
192.168.2.1 120 00:00:12
192.168.4.1 120 00:00:24
Distance: (default is 120)

## Slide 26: Ladenie behu RIPv2
R2# debug ip rip
RIP protocol debugging is on
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (192.168.3.1)
RIP: build update entries
192.168.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
192.168.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
192.168.4.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
192.168.5.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
RIP: received v2 update from 192.168.4.1 on Serial1/1
192.168.5.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: received v2 update from 192.168.2.1 on Serial1/0
192.168.1.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial1/1 (192.168.4.2)
RIP: build update entries
192.168.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
192.168.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
192.168.3.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial1/0 (192.168.2.2)
RIP: build update entries
192.168.3.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
192.168.4.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
192.168.5.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
R2# undebug all

## Slide 27: Sumarizácia v RIPv2
Pasívne rozhrania a rozposielanie default route sa v RIPv2 konfigurujú a pracujú úplne rovnako ako v RIPv1
Zamerajme sa na nové funkcie RIPv2
  Automatická a manuálna sumarizácia
  Autentifikácia
Automatická sumarizácia (štandardne zapnutá)
  Ak smerovač posiela informáciu o podsieti istej major network „N“ rozhraním, ktoré leží v inej major network, nahradí túto informáciu záznamom o celej nerozdelenej sieti „N“
  Sumarizácia na major network – podľa príslušnej triedy
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
10.0.0.3/24
172.16.1.1/24
172.17.1.1/24
172.16.0.0/16
172.17.0.0/16

## Slide 28: Sumarizácia v RIPv2
Manuálna sumarizácia
  Keď smerovač posiela informáciu o nejakej sieti N rozhraním, na ktorom je preddefinovaná sumarizačná adresa, skontroluje, či táto sieť N je podsieťou sumarizačnej adresy. Ak áno, nahradí informáciu o sieti N preddefinovanou sumarizačnou adresou a maskou.
  Siete, ktoré nie sú podsieťou žiadnej preddefinovanej sumarizačnej adresy, sa posielajú bezo zmeny
  Ak smerovač neposiela informáciu o nijakom komponente sumarizačnej adresy, nepošle ani sumarizačnú adresu
Výhody sumarizácie
  Zmenšenie počtu riadkov smerovacej tabuľky v susedných smerovačoch
  Potenciálne rýchlejšia konvergencia vďaka menšiemu objemu smerovacích dát
  Ochrana okolných smerovačov pred negatívnymi dôsledkami tzv. flappingu podsiete pokrytej sumárnou sieťou

## Slide 29: Manuálna sumarizácia v RIPv2
Konfigurácia manuálnej sumarizácie
  Automatickú sumarizáciu je potrebné vypnúť
  Na rozhraní, ktorým sa budú k susedným smerovačom odosielať RIPv2 pakety so zoznamom sietí, je potrebné nakonfigurovať sumarizačnú adresu, ktorou sa smerovač pokúsi odosielaný zoznam sietí sumarizovať (sumarizácia sa deje len pri odosielaní)
Router(config)# router rip Router(config-router)# no auto-summary Router(config-router)# exit Router(config)# interface Serial0/0/0 Router(config-if)# ip summary-address rip SIEŤ MASKA
Vypnutie automatickej sumarizácie sa odporúča ako samozrejmý krok pri konfigurácii RIPv2, t.j. každá konfigurácia RIPv2 by mala obsahovať:
Router(config)# router rip Router(config-router)# version 2 Router(config-router)# no auto-summary

## Slide 30: Overenie konfigurácie sumarizácie
Pre overenie správnosti konfigurácie sumarizácie v RIPv2 je veľmi nápomocný výpis show ip protocols
R1# show ip protocols
< ... Skrátené ... >
Default version control: send version 2, receive version 2
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet0/0 2 2
Serial0/0/0 2 2
Automatic network summarization is not in effect
Address Summarization:
192.0.2.0/24 for Serial0/0/0
Maximum path: 4
< ... Skrátené ... >

## Slide 31: Vznik smerovacej slučky pri sumarizácii
Predstavme si situáciu:
  Smerovač vpravo má nakonfigurovanú default route smerom na ISP
  Smerovač vpravo posiela k ISP sumarizovanú sieť, ale jeden jej komponent v súčasnosti nie je smerovaču známy
  ISP o tom vďaka sumarizácii nevie a paket určený do neexistujúceho komponentu preposiela nám
  Náš smerovač tento komponent nepozná a paket vráti na ISP vďaka default route – vzniká smerovacia slučka
10.0.0.1/24
10.0.0.2/24
172.16.1.1/24
172.16.0.0/16
Cieľ: 172.16.2.1/24
ISP

## Slide 32: Riešenie smerovacej slučky pri sumarizácii
Vznik tejto smerovacej slučky je možné na našom smerovači vyriešiť statickým definovaním tzv. discard route:
Router(config)# ip route SIEŤ MASKA Null0
kde SIEŤ a MASKA sú identické ako v manuálnej sumarizačnej položke použitej na rozhraniach
  Rozhranie Null0 je fiktívne, virtuálne rozhranie, ktoré zahodí všetky pakety, ktoré sa ním odošlú (čierna diera na pakety)
  Smerovacia tabuľka bude obsahovať siete v poradí: najprv komponenty sumárnej siete (väčšia maska), potom discard route (menšia maska)
  Ak je komponent známy, smerovač ho v smerovacej tabuľke nájde skôr
  Ak je komponent neznámy, smerovač narazí na discard route
Iné protokoly (EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP) si discard route pridávajú automaticky. Pri RIP je potrebné pridať ju ručne
  Implementácia RIP v operačnom systéme IOS je zanedbaná

## Slide 33: Autentifikácia v protokole RIPv2
RIP je protokol, ktorý slepo dôveruje informácii prichádzajúcej od niektorého zo susedov
  Otvorená náruč pre podstrčenie zlomyseľnej informácie
Ochrana: autentifikácia
  Podpis každého paketu pomocou dohodnutého hesla
  Dve formy: plaintext alebo MD5 hash
Aktivácia autentifikácie sa deje v troch krokoch
  Vytvorenie „kľúčenky“ – zoznamu kľúčov
  Aktivácia konkrétnej formy autentifikácie na rozhraní
  Aktivácia konkrétnej kľúčenky na rozhraní. Kľúčom v tejto kľúčenke budú podpísané odchádzajúce a overené prichádzajúce RIPv2 správy
Všetky smerovače prepojené spoločnou sieťou musia na tejto spoločnej sieti používať kľúč rovnakého poradového čísla a znenia a rovnakú metódu (plaintext alebo MD5)

## Slide 34: Konfigurácia autentifikácie v RIPv2
Vytvorenie kľúčenky:
Router(config)# key chain MENO Router(config-keychain)# key ČÍSLO Router(config-keychain-key)# key-string HESLO
Aktivácia konkrétnej formy autentifikácie na rozhraní:
Router(config-if)# ip rip authentication mode {md5|text}
Aktivácia konkrétnej kľúčenky na rozhraní:
Router(config-if)# ip rip authentication key-chain MENO

## Slide 35: Kontrola autentifikácie v RIPv2
Autentifikáciu v RIPv2 je možné overiť viacerými spôsobmi
  show key chain – zobrazí nakonfigurované kľúčenky
  show ip protocols – zobrazí rozhrania, ktoré používajú kľúčenky
  debug ip rip – zobrazí info o zlyhaní overenia prijatých RIPv2 paketov
R1# show key chain
Key-chain RIPKeys:
key 1 -- text "S3cr4tP4ss"
accept lifetime (always valid) - (always valid) [valid now]
send lifetime (always valid) - (always valid) [valid now]
R1# show ip protocols
< ... Skrátené ... >
Default version control: send version 2, receive version 2
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
FastEthernet0/0 2 2
Serial0/0/0 2 2 RIPKeys
< ... Skrátené ... >

## Slide 36: Vnesenie statickej cesty do RIP
Existujú situácie, že na smerovači máme staticky nakonfigurovanú cestu do vzdialenej siete a túto sieť potrebujeme oznamovať v RIP
  Napr. susedný smerovač, za ktorým sa nachádza táto vzdialená sieť, nepozná RIP, takže dynamicky svoju sieť nedokáže ohlásiť
  My máme cestu k vzdialenej sieti nakonfigurovanú príkazom ip route a preto ju poznáme
  Potrebujeme však dosiahnuť, aby ju poznali všetky RIP smerovače
  Keďže to nie je priamo pripojená sieť, nemôžeme ju do RIP vkladať príkazom network, lebo ten sa vzťahuje na rozhrania, nie na statické cesty v smerovacej tabuľke
Riešenie – tzv. redistribúcia
  Redistribúcia je načítanie sietí z iného smerovacieho protokolu alebo zdroja
  Problematika redistribúcie je zložitá, toto je iba veľmi obmedzená ukážka
Router(config)# router rip Router(config-router)# redistribute static

## Slide 37: Ukážka konfigurácie RIPv2
interface Loopback0
ip address 192.0.2.1 255.255.255.128
!
interface Loopback1
ip address 192.0.2.129 255.255.255.128
!
key chain RIPKeys
key 1
key-string S3cr4tP4ss
!
interface Serial0/0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip rip authentication mode md5
ip rip authentication key-chain RIPKeys
ip summary-address rip 192.0.2.0 255.255.255.0
!
router rip
version 2
no auto-summary
network 192.168.1.0
network 192.168.2.0
network 192.0.2.0

## Slide 38
Vďaka za pozornosť!
Ing. Peter Palúch, PhD.
Peter.Paluch@fri.uniza.sk
KIS FRI ŽU