## Slide 1: Úvod do dynamických smerovacích protokolov Protokol OSPF
Ing. Peter Palúch, PhD., CCIE #23527
Cisco Designated VIP 2011-2014 LAN & WAN
Katedra informačných sietí
Fakulta riadenia a informatiky, ŽU

## Slide 2: Úvod do dynamických smerovacích protokolov

## Slide 3: Dynamické smerovacie protokoly
Dynamické smerovacie protokoly sú mechanizmy pre automatizované napĺňanie obsahu smerovacej tabuľky
  Smerovače vzájomne spolupracujú pri objavovaní sietí a najlepších ciest do nich
  Automaticky sa prispôsobujú všetkým zmenám v sieti

## Slide 4: Dynamické smerovacie protokoly
Každý smerovací protokol musí realizovať tieto funkcie:
  Objavovať vzdialené siete
  Udržiavať vždy aktuálnu informáciu o smerovaní do vzdialených sietí
  Ku každej vzdialenej sieti stanoviť najkratšiu cestu
  Ak súčasná najkratšia cesta prestane byť použiteľná, nájsť čo najlepšiu náhradnú cestu (ak vôbec existuje)

## Slide 5: Dynamické smerovacie protokoly
Čo je to teda dynamický smerovací protokol?
  Správy, ktorými sa smerovače vzájomne informujú o existencii konkrétnych IP sietí, prípadne aj o celej topológii siete
  Spolu s týmito správami je spojený algoritmus ich spracovania s cieľom hľadať najkratšie cesty ku každej IP sieti
  Smerovače si oznamujú zmeny v topológii, čím sa prispôsobujú aktuálnemu stavu siete
Alternatívny pohľad na smerovací protokol
  Distribuovaný algoritmus hľadania najkratšej cesty do cieľových sietí vrátane súvisiacich údajových štruktúr

## Slide 6: Rozdiely medzi smerovacími protokolmi
Smerovacích protokolov existuje množstvo a líšia sa v rôznych aspektoch
  Ohodnotenie cesty (metrika)
    Počet hopov, výhodnosť na základe rýchlosti, spoľahlivosť, oneskorenie, záťaž...
  Princíp činnosti
    Distance-vector, Link-state, Path-vector
  Účel
    Smerovanie v sieti jedného vlastníka, smerovanie medzi sieťami rôznych vlastníkov
  Spôsob posielania aktualizácií
    Periodicky alebo pri nejakej udalosti
  Práca s adresami a maskami
    Classful a classless

## Slide 7: Metriky v smerovacích protokoloch
Pojem „metrika“ v smerovacom protokole označuje číslo, ktoré vyjadruje, nakoľko je daná cesta do cieľovej siete výhodná
  Metriku si môžeme predstaviť ako vzdialenosť
  Ak existuje do cieľovej siete viacero ciest, smerovací protokol vyberie cestu s najnižšou metrikou
Rôzne smerovacie protokoly používajú rôzne spôsoby určovania metriky

## Slide 8: Metriky v smerovacích protokoloch
Medzi údaje, z ktorých je možné vypočítavať metriku, patria
  Rýchlosť
  Oneskorenie
  Spoľahlivosť
  Aktuálna záťaž
  Počet smerovačov (hopov)

## Slide 9: Metrika v smerovacích protokoloch
Používané veličiny:
  Protokol RIP: počet hopov
  Protokol OSPF: rýchlosť rozhraní
  Protokol EIGRP: rýchlosť rozhraní a oneskorenie, voliteľne aj záťaž a spoľahlivosť
Smerovacia tabuľka pri každej sieti obsahuje aj údaj o výslednej metrike
  Druhé číslo v hranatých zátvorkách pri zobrazenej sieti

## Slide 10: Metrika v smerovacích protokoloch
Rozkladanie záťaže (load balancing)
  Ak zo smerovača do cieľovej siete vedie niekoľko rovnocenných najkratších ciest, smerovač ich môže používať súčasne
  Všetky takéto cesty budú v smerovacej tabuľke prítomné s tou istou metrikou, avšak cez rôznych next-hop susedov

## Slide 11: Smerovacie protokoly podľa princípu činnosti: Distance-Vector
Protokoly typu Distance-Vector (DV) vychádzajú z idey, že smerovaču stačia na určenie najkratšej cesty do cieľa pomerne jednoduché informácie
  Adresa cieľovej siete a jej maska
  Vzdialenosť jednotlivých bezprostredných susedov od tejto siete
  Vzdialenosť medzi smerovačom a jeho bezprostrednými susedmi
Smerovač bude do cieľovej siete používať toho suseda, cez ktorého je celková vzdialenosť do cieľa minimálna
  Vlastné priamo pripojené siete smerovač pozná
  Takisto pozná „cenu“ svojich rozhraní do pripojených sietí, a teda aj vzdialenosť k susedným smerovačom v týchto sieťach
  To, čo nepozná, je, aké siete poznajú susedia a ako sú od nich ďaleko

## Slide 12: Smerovacie protokoly podľa princípu činnosti: Distance-Vector
Susedia si v DV musia navzájom posielať zoznamy sietí, ktoré poznajú, vrátane vlastných vzdialeností od týchto sietí
  Zoznam sietí a vzdialeností od nich nie je nič iné ako pole štruktúr s položkami <Sieť, Vzdialenosť>
  Pole sa v informatike nazýva aj vektor
  DV protokoly teda stavajú na posielaní vektorov vzdialeností smerovačov od jednotlivých sietí
Charakteristickým znakom DV protokolov je, že nepoznajú a nepotrebujú poznať topológiu siete
  Smerovač pri DV pozná svoje bezprostredné okolie, ale nemá presnú predstavu o tom, ako vyzerá celá sieť
  Smerovač pozná seba, vlastné priamo pripojené siete, bezprostredne susedné smerovače a siete „dakde za susedmi“

## Slide 13: Smerovacie protokoly podľa princípu činnosti: Link-State
Smerovacie protokoly typu Link-State (LS) sú priamočiarou aplikáciou teórie grafov – hľadanie najkratšej cesty v grafe
  Každý smerovač musí detailne poznať topológiu siete a vytvoriť si jej grafovú reprezentáciu
  Nad grafom siete každý smerovač nezávisle určí strom najkratších ciest od seba do všetkých cieľových sietí
  Využívaný je Dijkstrov algoritmus pre svoju efektívnosť
Charakteristickou vlastnosťou LS protokolov je, že každý smerovač detailne pozná celú topológiu
  Vypísaním pracovnej databázy LS protokolu na ľubovoľnom smerovači sme schopní nakresliť diagram celej siete
  Pamäťovo i výpočtovo sú LS protokoly zložitejšie než DV

## Slide 14: Smerovacie protokoly podľa princípu činnosti: Path-Vector
DV smerovacie protokoly trpia náchylnosťou na vznik prechodných smerovacích slučiek
Jedným z riešení vzniku smerovacích slučiek je, aby smerovač ignoroval smerovaciu informáciu, ktorú už raz spracoval
Spôsob implementácie:
  Smerovač sa podpíše do každej smerovacej informácie, ktorú prepošle svojim susedom
  Ak v prijatej smerovacej informácii smerovač nájde svoj vlastný podpis, znamená to, že už ju predtým videl, spracoval a preposlal – takže práve prijatú informáciu môže ignorovať
Toto je idea Path-Vector (PV) protokolov
  V PV protokole si smerovače odovzdávajú vektory ciest (postupností smerovačov, cez ktoré správa prešla) v tvare <Sieť, Vzdialenosť, Cesta>
  Ďalšia činnosť protokolu je ideovo zhodná s DV

## Slide 15: Poznámky k typom smerovacích protokolov
DV protokoly sú jednoduchšie
  Spotrebúvajú menej systémových prostriedkov smerovačov
  Princíp činnosti je jednoduchý
  Zvládnu ich (ako-tak ) aj menej skúsení administrátori sietí
  Reagujú vo všeobecnosti pomalšie, sú vhodné pre menšie siete
LS protokoly sú komplexnejšie
  Sú náročnejšie na pamäť a CPU než DV protokoly
  Princíp činnosti je zložitejší než pri DV protokoloch
  Na ich dobré zvládnutie treba kvalifikovaného administrátora
  Siete majú v LS protokoloch vždy hierarchický dizajn – musia mať vyčlenenú chrbticovú oblasť, ktorá prepája ďalšie časti siete
  Reagujú vo všeobecnosti rýchlejšie, sú vhodné pre veľké siete

## Slide 16: Smerovacie protokoly podľa účelu – pojem autonómneho systému
Aby bolo možné vysvetliť, čo sú vnútorné a vonkajšie smerovacie protokoly, je najprv potrebné zaviesť pojem autonómneho systému
Autonómny systém (AS) je skupina sietí a smerovačov, ktorá používajú spoločnú smerovaciu politiku a patria pod spoločnú administratívnu doménu
  Smerovacia politika: spôsob výberu ciest do rôznych cieľov, filtrovanie smerovacích informácií, oznamovanie smerov...
  Administratívna doména: dosah administratívnej právomoci správcu
Vo vnútri AS môže pracovať jeden alebo niekoľko vnútorných smerovacích protokolov, AS však ako celok patrí spravidla jednej organizácii
Zvonku je AS vnímaný ako jedna nerozdelená entita
  Vonkajší svet nezaujíma, ako AS vo vnútri vyzerá, dôležité je preň len to, čo je vo vnútri tohto AS a čo je za ním

## Slide 17: Smerovacie protokoly podľa účelu Vnútorné smerovacie protokoly
Vnútorné, interné smerovacie protokoly (Interior Gateway Protocol, IGP)
  Používané vo vnútri jedného autonómneho systému (AS)
  Susedné smerovače sa navzájom objavujú automaticky
  Snahou IGP je vymeniť si čo najkompletnejšiu informáciu o vnútornej topológii AS a jeho členských sieťach
  Svet za hranicami AS je „zahmlený“ – nahradený sumárnymi smermi alebo využitím default route, vždy bez topologickej predstavy
  Metrika odráža výhodnosť trasy na základe počtu hopov, prenosovej rýchlosti, oneskorenia, záťaže, teda jej prenosové a technické vlastnosti

## Slide 18: Smerovacie protokoly podľa účelu Vonkajšie smerovacie protokoly
Smerovanie medzi AS sa zásadne líši od smerovania vo vnútri AS
Vonkajšie, externé smerovacie protokoly (Exterior Gateway Protocol, EGP):
  Používané medzi autonómnymi systémami (AS)
  Susedné smerovače musia pre vzájomnú komunikáciu byť explicitne nakonfigurované, neobjavujú sa automaticky
  EGP protokoly sa nezaujímajú o vnútornú topológiu AS, riešenie vnútornej dosiahnuteľnosti prenechávajú IGP
  EGP protokoly sa zaujímajú o hraničné smerovače na okrajoch AS a o vzájomné prepojenie AS medzi sebou
  Metrika sa skladá z parametrov, ktoré vyjadrujú pôvod siete a cestu cez tranzitné AS, jej lokálnu preferenciu – neodráža nutne fyzický charakter cesty, ale jej administratívne vlastnosti

## Slide 19: Vnútorné a vonkajšie smerovacie protokoly

## Slide 20: Smerovacie protokoly podľa spôsobu posielania aktualizácií
Staršie smerovacie protokoly posielajú aktualizácie smerovacích informácií pravidelne, i keď sa v sieti nič nezmenilo
  Tzv. timer-based routing protocols
  Pravidelné odosielanie aktualizácií má dva účely
    Informovať o tom, že odosielateľ stále žije
    Preniesť smerovaciu informáciu (či už rovnakú ako naposledy alebo zmenenú)
Novšie smerovacie protokoly tieto dva účely od seba oddeľujú zavedením niekoľkých druhov správ
  Tzv. event-based routing protocols
  Pomocou jedného druhu správ (tzv. Hello správy) sa smerovače navzájom informujú, že existujú a sú stále živé
  Pomocou iného druhu správ si smerovače prenášajú samotné smerovacie informácie
  Ak sa prenos smerovacích informácií skĺbi so spoľahlivým transportom, stačí posielať iba informácie o zmenách (incremental updates)

## Slide 21: Classful a classless smerovacie protokoly
Classful smerovacie protokoly
  Starší predchodcovia súčasných protokolov
  Vo svojich správach neprenášajú informáciu o maske siete, len ich adresy
  Predpokladajú, že ak je sieť podsieťovaná, každá podsieť má rovnakú masku
  V súčasnosti vzhľadom na toto obmedzenie prakticky nepoužiteľné
Classless smerovacie protokoly
  Vo svojich správach prenášajú adresy i masky sietí
  Sem patria všetky súčasné smerovacie protokoly

## Slide 22: Pojem konvergencie v smerovacích protokoloch
V kontexte smerovacích protokolov pojem „konvergencia“ znamená, že všetky smerovače majú konzistentné smerovacie tabuľky
  Každý smerovač pozná všetky siete
  Smerovače sa zhodli na spoločných objektívne najkratších cestách do všetkých cieľových sietí
  Stav konvergencie je konečný stav, do ktorého musí smerovací protokol v sieti po jej zmene dospieť čo najrýchlejšie
Smerovacie protokoly sa zvyknú posudzovať podľa toho, ako rýchlo dosiahnu v sieti stav konvergencie
  RIP, IGRP a BGP konvergujú pomerne pomaly
  EIGRP, OSPF a IS-IS konvergujú rýchlejšie
  Rýchlosť konvergencie sa dá vhodným nastavením protokolov výrazne ovplyvniť

## Slide 23: Kategorizácia smerovacích protokolov

## Slide 24: Smerovací protokol Open Shortest Path First (OSPF)

## Slide 25: Smerovacie protokoly typu link-state
Smerovacie protokoly typu link-state pracujú na báze presnej znalosti topológie celej siete
  Každý smerovač identifikuje objekty, s ktorými je bezprostredne spojený (ďalšie smerovače a priamo pripojené siete)
  Všetkým svojim susedom smerovač odošle správu (tzv. Link State Packet alebo Link State Advertisement, LSP/LSA), v ktorej presne popíše svoje prepojenia s okolitými objektmi
  Iné smerovače si túto správu zapamätajú a preposielajú ďalej, ale nesmú ju zmeniť
  Po istom čase každý smerovač pozná všetky ostatné smerovače a objekty v sieti a ich presné vzájomné zapojenie
  Nad touto topologickou mapou siete (tzv. orientovaným grafom) smerovač využije niektorý z algoritmov, ktorý vytvára strom najkratších ciest

## Slide 26: Smerovacie protokoly typu link-state
Výhody link-state smerovacích protokolov
  Znalosť topológie
  Rýchla konvergencia
  Nižšia pravdepodobnosť vzniku smerovacích slučiek než pri distance-vector smerovacích protokoloch
Nevýhody link-state smerovacích protokolov
  Vyššia spotreba pamäte a výpočtového výkonu CPU
  Nemožnosť sumarizovať alebo filtrovať oznamované siete na ľubovoľnom mieste siete, iba na tzv. hraniciach oblastí
  Zložitejšie mechanizmy a nutnosť kompetentného nasadenia

## Slide 27: Vzorová topológia
Na hľadanie najkratších ciest sa využíva tzv. Dijkstrov algoritmus

## Slide 28: Link-state popis okolia smerovača

## Slide 29: Link-state packet pre R1

## Slide 30: Rozosielanie LSP paketov
LSP paket generuje každý smerovač sám za seba
  Vždy pri zmene topológie, ktorá sa smerovača týka
  Periodicky rádovo v desiatkach minút
LSP sa rozosielajú medzi všetkými smerovačmi
  Každý smerovač si prijaté LSP zapamätá a pošle svojim susedom
  Po krátkom čase každý smerovač pozná LSP všetkých smerovačov v sieti

## Slide 31: Link-state databáza na smerovači R1

## Slide 32: Open Shortest Path First
OSPF je v súčasnosti najrozšírenejší smerovací protokol typu link-state
Otvorený protokol špecifikovaný v RFC 2328 a početných ďalších
Je classless, podporuje VLSM, ľubovoľnú sumarizáciu, autentifikáciu, rýchlu konvergenciu
Metrika je odvodená od rýchlosti linky a nazýva sa cena (cost)
V súčasnosti sa používajú dve verzie:
  OSPFv2 pre IPv4 siete
  OSPFv3 pre IPv6 siete
OSPF využíva vlastný transportný protokol a dve multicastové IP adresy:
  224.0.0.5/FF02::5 – všetky OSPF smerovače na danom segmente
  224.0.0.6/FF02::6 – DR/BDR smerovač na danom segmente
Administratívna vzdialenosť OSPF sietí je 110, je však možné definovať tri nezávislé AD pre intra-area, inter-area a external

## Slide 33: Pojmy v OSPF
Link
  Rozhranie smerovača
Link-state
  Vlastnosti rozhrania (IP adresa/maska, cena, susedný smerovač)
Router ID (RID)
  4B číslo jednoznačne identifikujúce router v OSPF doméne
  Môže, ale nemusí zodpovedať nejakej jeho IP adrese
  Stanovenie Router ID na Cisco smerovačoch:
    V konfigurácii OSPF procesu príkazom router-id
    Ak nie je prítomný, najvyššia IP spomedzi Loopback rozhraní
    Ak nie sú prítomné, najvyššia IP spomedzi všetkých rozhraní

## Slide 34: Pojmy v OSPF
Oblasť (area)
  Množina sietí a smerovačov, ktorých poznajú vlastnú topológiu, ale ktoré nepoznajú topológiu zostávajúcej časti autonómneho systému
  Oblasť je identifikovaná 4B číslom
  Každá oblasť musí byť fyzicky spojená s oblasťou 0 (backbone)
  Hranice oblastí sú na smerovačoch (nie na linkách!)
Area Border Router (ABR)
  Smerovač na rozhraní medzi viacerými oblasťami (má rozhrania vo viacerých oblastiach)
  V OSPF musí každý ABR byť členom oblasti 0 (chrbtice)
  ABR plní funkcie pre šírenie, filtrovanie a sumarizáciu informácií preposielaných medzi oblasťami
Autonomous System Boundary Router (ASBR)
  Smerovač na rozhraní medzi autonómnym systémom a vonkajším svetom
  ASBR plní funkcie pre import, filtrovanie a sumarizáciu informácií do OSPF zvonku autonómneho systému

## Slide 35: Pojmy v OSPF
Designated Router (DR)
  Smerovač na multiaccess sieti, ktorý je centrálnym bodom pre výmenu smerovacej informácie
  Jeden DR sa volí dynamicky pre každú multiaccess sieť
  Ostatné smerovače sa synchronizujú voči DR a Backup DR, nesynchronizujú sa každý s každým – zjednodušuje to komunikáciu
Backup Designated Router (BDR)
  Smerovač na multiaccess segmente, ktorý zálohuje činnosť DR a preberá jeho funkciu v prípade jeho výpadku
  Nemusí existovať
Poznámka: DR a BDR sa volia len na multiaccess rozhraniach, nevolia sa na point-to-point rozhraniach
Link State Advertisement (LSA)
  Dátová štruktúra posielaná v paketoch OSPF protokolu, ktorá prenáša topologickú informáciu
  Každé LSA má svoju hlavičku, ktorá ho identifikuje, a informačné telo
  Nie je samostatný paket!

## Slide 36: Pakety v OSPF
OSPF má 5 základných druhov paketov
Hello paket
  Slúži na objavenie a udržiavanie susedských vzťahov so susednými smerovačmi a na voľbu DR/BDR
  Prenáša informácie, ktoré musia medzi dvojicou susediacich routerov spĺňať isté kritériá
  Hello paket sa posiela každých
    10 sekúnd na sieťach typu broadcast a Point-to-Point
    30 sekúnd na sieťach typu NBMA a Point-to-Multipoint
  Dead interval je implicitne vždy 4-krát väčší ako Hello interval
  V OSPF musia časovače byť zhodné medzi všetkými susedmi na spoločnej sieti, inak sa nebudú v OSPF vidieť

## Slide 37: Pakety v OSPF
Database Description Packet (DDP alebo DBD)
  Paket sa používa pri úvodnej synchronizácii topologických databáz medzi dvojicou routerov
  Prenáša len „titulky“, „nadpisy“ jednotlivých položiek, nie kompletnú smerovaciu informáciu
  DBD paketmi komunikujú routery vo fáze synchronizácie topologických databáz, kedy si vytvárajú zoznam položiek, ktoré sú u suseda novšie, resp. ktoré aktuálny router vôbec nemá

## Slide 38: Pakety v OSPF
Link State Request (LSR)
  Pomocou LSR si router vyžiada konkrétnu položku topologickej databázy od suseda
  Obsahuje záhlavie požadovaného LSA (databázový kľúč)
Link State Update (LSU)
  Prostredníctvom LSU sa prenáša samotná topologická informácia
  Topologická informácia je vo vnútri LSU obsiahnutá ako jedna alebo niekoľko LSA položiek
Link State Acknowledgement (LSAck)
  Slúži na potvrdenie úspešného prijatia konkrétneho LSA
  V jednom LSAck môže byť potvrdených mnoho LSA

## Slide 39: Činnosť OSPF – od štartu po stabilný stav
Rozbeh OSPF je možné rozdeliť do 5 krokov
  Lokalizovanie susedov a vytvorenie komunikačných vzťahov
  Voľba DR/BDR, pokiaľ je to primerané
  Synchronizácia topologických databáz
  Výpočet stromu najkratších ciest a naplnenie smerovacej tabuľky
  Udržiavanie aktuálneho stavu smerovacej databázy

## Slide 40: Krok 1 – Lokalizácia susedov a vytvorenie komunikačných vzťahov
Susedia sa objavujú navzájom pomocou Hello paketov, ktoré sú buď posielané na adresu 224.0.0.5 (pri IPv6 na FF02::5) alebo na konkrétneho suseda
Smerovače skontrolujú parametre prijatého Hello paketu. Ak vyhovujú požadovaným kritériám, smerovače sa považujú za susedov (neighbors)
Parametre, ktoré sa musia zhodovať:
  Spoločná sieť a maska
  Číslo oblasti a jej typ
  Autentifikácia
  Hello a Dead Interval

## Slide 41: Krok 1 – Lokalizácia susedov a vytvorenie komunikačných vzťahov
Pokiaľ sú na sieti zvolení DR/BDR, ich IP adresy budú v Hello paketoch uvedené a s nimi bude potrebné nadviazať užšie susedstvo, tzv. adjacency
  Adjacency oprávňuje dvoch susedov navzájom si vymieňať smerovacie informácie.
  Obyčajní susedia sa síce vidia, ale smerovaciu informáciu si priamo posielať nemôžu – i keby to spravili, navzájom ju budú ignorovať
  Na point-to-point typoch sietí, kde sú navzájom prepojené len dva smerovače, sa DR/BDR nevolia, lebo nie sú potrebné, a smerovače sa vždy budú snažiť nadviazať adjacency
  Na multiaccess typoch sietí sa adjacency nadväzuje len medzi takými pármi susedov, kde jeden zo susedov je DR alebo BDR
Ak na sieti nie sú podľa prijatých Hello paketov zvolení DR/BDR a typ siete si ich vyžaduje (t.j. je to multiaccess), nasleduje fáza voľby DR/BDR smerovačov

## Slide 42: Krok 2 – Voľba DR/BDR
DR a BDR router je potrebné zvoliť na každom multiaccess segmente
Každý OSPF router má pre každý multiaccess segment (každé rozhranie) nezávisle konfigurovateľnú prioritu od 0 po 255
Pri výbere platí:
  Smerovač s prioritou 0 sa nezúčastňuje volieb
  Smerovač s najvyššou prioritou na segmente sa stáva DR
  Smerovač s druhou najvyššou prioritou na segmente je BDR
  Pokiaľ nie je možné na základe priorít rozhodnúť, použije sa RID
Pred voľbou DR/BDR router čaká tzv. Wait interval, ktorý je zhodný s Dead intervalom – kvôli kumulácii dostatočného počtu Hello paketov a vyčkaniu na štart routerov na segmente
Voľba DR/BDR je nepreemptívna: raz zvolený DR/BDR zostáva vo svojej funkcii, až kým nepreruší svoju činnosť

## Slide 43: Krok 2 – Voľba DR/BDR

## Slide 44: Krok 3 – Synchronizácia topologických databáz
Dvojica smerovačov pri synchronizácii svojich databáz prechádza sériou stavov
Down: počiatočný stav
Init: Počujeme suseda, no nevieme, či on počuje nás
Two-Way: So susedom sa počujeme navzájom
  V tejto fáze sa volí DR/BDR, ak je to potrebné
  Niektoré smerovače v tomto stave zostanú trvale
ExStart: Dohodneme sa, kto bude riadiť proces porovnávania databáz
Exchange: Porovnávanie databáz
Loading: Prenos chýbajúcich alebo nových položiek medzi databázami
Full: Stav, kedy oba smerovače majú rovnaký obsah databáz

## Slide 45: Krok 3 – Synchronizácia topologických databáz

## Slide 46: Kroky 4 a 5 – Strom najkratších ciest a jeho udržiavanie
Router, ktorého topologická databáza je plne synchronizovaná, môže nad ňou spustiť Dijkstrov algoritmus a určiť tak strom najkratších ciest od seba do všetkých cieľových sietí
Každá zmena topologickej databázy vyvolá
  Informovanie okolia o zmene
  Spočítanie nového stromu najkratších vzdialeností
Informovanie o zmene:
  Ak je na sieti DR/BDR, potom smerovač, ktorý spozoroval zmenu, posiela o nej info na adresu 224.0.0.6 (v IPv6 FF02::6). DR následne túto informáciu šíri všetkým OSPF smerovačom na adrese 224.0.0.5 (FF02::5).
  Dvojica smerovačov vo Full stave si info posiela bezprostredne

## Slide 47
Vďaka za pozornosť!
Ing. Peter Palúch, PhD.
Peter.Paluch@fri.uniza.sk
KIS FRI ŽU