## Slide 1: Projektovanie sietí 2
Juriš, Hadač, Buček, Kurnas

## Slide 2: Nové riešenie
Zníženie počtu ring smerovačov
Zachovanie redudantných spojov
Huawei platforma

## Slide 3: Naše riešenie

## Slide 4: Výhody nášho riešenia
zvýšenie spoľahlivosti
zrýchlenie
zjednodušenie
ušetrenie výdavkov za výkopové práce
zníženie nákladov na školenia
kompatibilita

## Slide 5: Použité zariadenia
Vlastnosti | Požiadavka | Nové zariadenie
Minimálna agregovaná priepustnosť na zariadenie | 16 Tbps | 25 Tbps
Minimálna prenosová kapacita na rozhranie (full duplex) | 400 Gbps | 819 Gbps
Požiavky na porty | 8x 100GE 16x 10GE 40x GE (optical) | 8x 100GE 20x 10GE 48x GE (optical)
Redundantný procesor | Yes | Yes
Redundantný switching fabric | Yes | Yes
Redundantné napájanie | Yes | Yes
Chrbtica
Chassis - NetEngine5000E-X16A 480G

## Slide 6: Použité zariadenia
CHASSIS- NE40E-X16A (480G)
Veľký POP
Vlastnosti | Požiadavka | Nové zariadenie
Minimálna agregovaná priepustnosť na zariadenie | 8 Tbps | 12.58 Tbps
Minimálna prenosová kapacita na rozhranie (full duplex) | 200 Gbps | 480 Gbps
Požiavky na porty | 24x 10GE 80x GE (optical) 20x GE (RJ-45) | 48x 10GE 80x GE (optical) 40x GE (RJ-45)
Redundantný procesor | Yes | Yes
Redundantný switching fabric | Yes | Yes
Redundantné napájanie | Yes | Yes

## Slide 7: Použité zariadenia
Malý pop
CHASSIS - NE40E-X8A (480G)
Vlastnosti | Požiadavka | Nové zariadenie
Minimálna agregovaná priepustnosť na zariadenie | 1 Tbps | 7.08 Tbps
Minimálna prenosová kapacita na rozhranie (full duplex) | 100 Gbps | 480 Gbps
Požiavky na porty | 16x 10GE 40x GE (optical) 20x GE (RJ-45) | 24x 10GE 40x GE (optical) 40x GE (RJ-45)
Redundantný procesor | Yes | Yes
Redundantný switching fabric | Yes | Yes
Redundantné napájanie | Yes | Yes

## Slide 8: Použité zariadenia
Veľký smerovač
CHASSIS - NE40E-X3A (200G)
Vlastnosti | Požiadavka | Nové zariadenie
Minimálna prenosová kapacita na rozhranie (full duplex) | 80 Gbps | 200 Gbps
Požiavky na porty | 2 x 10GE 24 x1GE (optical) 8 x GE/FE RJ-45 4 x STM1 (optical) 8 x E1 | 40x GE (optical) 40x GE (RJ-45) 4 x STM1 (optical)
Redundantný procesor | Yes | Yes
Redundantný switching fabric | Yes | Yes
Redundantné napájanie | Yes | Yes

## Slide 9: Použité zariadenia
Malý smerovač
CHASSIS - NE20E-S16 (100G)
Vlastnosti | Požiadavka | Nové zariadenie
Minimálna prenosová kapacita na rozhranie (full duplex) | 40 Gbps | 100 Gbps
Požiavky na porty | 16 x 1GE (optical) 8 x GE/FE RJ-45 8 x E1 dobrovoľne | 20x 1GE (optical) 8x GE (RJ-45)
Redundantný procesor | Yes | Yes
Redundantný switching fabric | Yes | Yes
Redundantné napájanie | Yes | Yes

## Slide 10: Použité zariadenia
IGW a SIX
CHASSIS - NE40E-X8A (480G),
Vlastnosti | Požiadavka | Nové zariadenie
Minimálna agregovaná priepustnosť na zariadenie | 1 Tbps | 7.08 Tbps
Minimálna prenosová kapacita na rozhranie (full duplex) | 100 Gbps | 480 Gbps
Požiavky na porty | 4x 100GE | 4x 100GE
Redundantný procesor | Yes | Yes
Redundantný switching fabric | Yes | Yes
Redundantné napájanie | Yes | Yes

## Slide 11: Ceny zariadení
Typ | Počet | Cena 1 Ks v r. 2017 | Počet | Cena 1 Ks v r. 2018 | Počet | Cena 1 Ks v r. 2019
Core | 4 | $1 113 300,00 |  |  |  | 
PE Large | 20 | $738 600,00 |  |  |  | 
PE Small | 5 | $502 800,00 |  |  |  | 
IGW | 2 | $489 900,00 |  |  |  | 
Peering | 1 | $489 900,00 |  |  |  | 
Pre-aggregation Large | 40 | $243 580,00 | 30 | $243 580,00 | 20 | $243 580,00
Pre-aggregation Small | 150 | $33 010,00 | 100 | $33 010,00 | 70 | $33 010,00
 | sum | $20 846 980,00 |  | $5 834 620,00 |  | $3 950 265,00
 |  |  |  |  |  | $37 039 020

## Slide 12: Ceny služieb 2017
Installation, commissioning and Integration |  |  |  | 
Services | Unit List Price | Discount | Quantity | Total price
Installation & Comm Production network | $216 400,00 | 45% | 1 | $119 020,00
Installation & Comm Lab | $0,00 | 45% | 1 | $0,00
Site Surveys | $12 900,00 | 45% | 1 | $7 095,00
Integration (Configuration, migration, functionality verification) - Production network | $330 600,00 | 45% | 1 | $181 830,00
Logistics | $14 700,00 | 45% | 1 | $8 085,00
Low Level Design | $10 000,00 | 45% | 1 | $5 500,00
 |  |  | Sum | $321 530
Maintenance services | Description | Unit List Price | Discount | Quantity | Total price
Integrator's Annual fees | yearly price | $628 500,00 | 45% | 1 | $345 675,00
3rd party support (TAC support and faulty HW replacement) | yearly price | $639 080,00 | 45% | 1 | $351 494,00
 |  |  |  | Sum | $697 169

## Slide 13: Ceny služieb 2018
Installation, commissioning and Integration |  |  |  | 
Services | Unit List Price | Discount | Quantity | Total price
Installation & Comm Production network | $107 000,00 | 45% | 1 | $58 850,00
Installation & Comm Lab | $0,00 | 45% | 1 | $0,00
Site Surveys | $6 500,00 | 45% | 1 | $3 575,00
Integration (Configuration, migration, functionality verification) - Production network | $188 000,00 | 45% | 1 | $103 400,00
Logistics | $6 500,00 | 45% | 1 | $3 575,00
Low Level Design | $0,00 | 45% | 1 | $0,00
 |  |  | Sum | $169 400
Maintenance services | Unit List Price | Discount | Quantity | Total price
Integrator's Annual fees | $908 500,00 | 44% | 1 | $508 760,00
3rd party support (TAC support and faulty HW replacement) | $923 860,00 | 44% | 1 | $517 361,60
 |  |  | Sum | $1 026 122

## Slide 14: Ceny služieb 2019
Installation, commissioning and Integration |  |  |  | 
Services | Unit List Price | Discount | Quantity | Total price
Installation & Comm Production network | $74 000,00 | 45% | 1 | $40 700,00
Installation & Comm Lab | $0,00 | 45% | 1 | $0,00
Site Surveys | $4 500,00 | 45% | 1 | $2 475,00
Integration (Configuration, migration, functionality verification) - Production network | $130 000,00 | 45% | 1 | $71 500,00
Logistics | $4 500,00 | 45% | 1 | $2 475,00
Low Level Design | $0,00 | 45% | 1 | $0,00
 |  |  | Sum | $117 150
Maintenance services | Unit List Price | Discount | Quantity | Total price
Integrator's Annual fees | $1 101 000,00 | 44% | 1 | $616 560,00
3rd party support (TAC support and faulty HW replacement) | $1 119 880,00 | 44% | 1 | $627 132,80
 |  |  | Sum | $1 243 693

## Slide 15: Celková cena 2017
Item |  |  | Total price
HW |  |  | $24 494 580
LAB |  |  | $0
Spare |  |  | $2 310 495
Power Consumption |  |  | $120 016
Technical support & Maintenance |  |  | $697 169
Trainings |  |  | $10 630
Installation, commissioning and Integration |  |  | $351 492
 |  | Sum | $27 984 382

## Slide 16: Celková cena 2018
Item | Total price
HW | $7 805 820
LAB | $0
Spare | $0
Power Consumption | $155 819
Technical support & Maintenance | $1 026 122
Trainings | $33 825
Installation, commissioning and Integration | $169 400
 | $9 190 985

## Slide 17: Celková cena 2019
Item | Total price
HW | $5 282 365
LAB | $0
Spare | $0
Power Consumption | $180 504
Technical support & Maintenance | $1 243 693
Trainings | $46 888
Installation, commissioning and Integration | $117 150
Sum | $6 870 599