## Slide 1: Úvod do počítačových sietí a konfigurácie sieťových zariadení
Ing. Peter Palúch, PhD., CCIE #23527
Cisco Designated VIP 2011-2014 LAN & WAN
Katedra informačných sietí
Fakulta riadenia a informatiky, ŽU

## Slide 2: Počítačové siete a Cisco sieťová akadémia
Predmet Počítačové siete 1 a 2, ako aj niektoré ďalšie predmety sú vyučované prostredníctvom tzv. Cisco sieťovej akadémie
  Cisco: producent sieťových zariadení, softvéru, protokolov a služieb
  Cisco Networking Academy: spolupráca spoločnosti Cisco s vybranými školami
    Cisco pripravuje pravidlá, náplň kurzov, testy, študijné materiály
    Od školy sa žiada, aby si tento program integrovala do svojho portfólia predmetov

## Slide 3: Kurzy na FRI: CCNA Routing & Switching
Úroveň Cisco Certified Network Associate (CCNA)
  Základná úroveň znalostí o sieťach
Semestre kurzu CCNA:
  Introduction to Networks
    Úvod do princípov sietí, terminológia, základné protokoly
  Routing & Switching Essentials
    Základné princípy a protokoly v smerovaných a prepínaných sieťach
  Scaling Networks
    Pokročilé princípy a protokoly v smerovaných a prepínaných sieťach
  Connecting Networks
    Technológie prístupu k internetu, WAN siete
Na FRI sa v jednom VŠ semestri preberajú dva semestre CCNA

## Slide 4: Kurzy na FRI: CCNP
Cisco Certified Network Professional (CCNP)
  Pokročilá úroveň znalostí o sieťach
Semestre kurzov CCNP:
  Building Scalable Internetworks (ROUTE)
    Pokročilé smerovanie v IPv4 a IPv6
    Voliteľný predmet Pokročilé smerovanie v IKS (Ing., 3. semester)
  Building Multilayer Switched Networks (SWITCH)
    Pokročilé prepínanie a redundancia v prepínaných sieťach
    Voliteľný predmet Pokročilé prepínanie v IKS (Ing., 2. semester)
  Troubleshooting Networks (TSHOOT)
    Techniky a princípy pri riešení problémov v sieťach
    Ponechaný ako komerčný kurz

## Slide 5: Priemyselné certifikácie Cisco
Vzťah kurzov k certifikáciám
CompTIA A+
CCNA CCENT
CCNA
CCNA Security
CCNP
Sieťové znalosti a zručnosti
IT Essentials
CCNA ITN+RSE
CCNA SN+CN
CCNA Security
CCNP
Notes: All of our curricula help prepare students for industry recognized certifications:
IT Essentials: PC Hardware and Software — CompTIA A+ certification
CCNA Discovery (first 2 courses) — CCENT certification
CCNA Discovery (4 courses) — CCNA certification
CCNA Exploration (4 courses) — CCNA certification
CCNA Security - CCNA Security certification
CCNP (4 courses) — CCNP certification
5

## Slide 6: Priemyselné certifikácie Cisco
Prečo sa certifikovať?
  Mnohí zamestnávatelia u uchádzačov na pozíciu sieťového pracovníka buď vyžadujú Cisco certifikáciu, alebo je držiteľ certifikátu významne zvýhodnený
  Certifikácie sú v sieťovo orientovaných spoločnostiach samozrejmou súčasťou osobného rozvoja pracovníka
  Certifikát je objektívny ukazovateľ, na akej úrovni znalostí a schopností práce s počítačovými sieťami ste
  Získanie certifikátu je prestížna záležitosť

## Slide 7: Vzťah kurzov k priemyselným certifikáciám
Kurzy Cisco CCNA a CCNP sú bezprostrednou prípravou na zodpovedajúce priemyselné certifikácie
Certifikácia CCNA alebo CCNP sa získava na akreditovaných testovacích centrách
  Bratislava: Gratex, Gamo, Gopas, Soitron
  Košice: elfa
Certifikát sa získava absolvovaním jednej alebo niekoľkých predpísaných skúšok
  Skúšky sú spoplatnené (možnosť zliav)
  Platnosť certifikátu je 3 roky
  Obnova: opätovné absolvovanie tej istej skúšky alebo skúšky k vyššej certifikácii

## Slide 8: Certifikáty o ukončení NetAcad semestra
Nezávisle od priemyselných certifikácií je možné na našej akadémii požiadať o vystavenie certifikátu o absolvovaní vybraného semestra sieťovej akadémie
  Certifikát o ukončení semestra uznávajú mnohí zamestnávatelia ako potvrdenie o úspešnom ukončení kurzu
  Cena cca 15 € za jeden certifikát (spolu 4 certifikáty za CCNA)
  Finančné prostriedky získané za certifikáty sú investované do výbavy a rozvoja Cisco laboratórií na KIS FRI ŽU
  Kvalita prístrojového vybavenia, jeho aktuálnosť a funkčnosť je jedným zo základných predpokladov, aby si naša akadémia naďalej udržala svoju kvalitu
    Tu je priestor pre vás!

## Slide 9: Plán semestra – cvičenia
Týždeň 1: Úvodné stretnutie, orientácia v prostredí NetSpace
Týždeň 2: ITN, moduly 1+2
Týždeň 3: ITN, moduly 3+4+5
Týždeň 4: ITN, moduly 6+7
Týždeň 5: ITN, moduly 8+9
Týždeň 6: ITN, moduly 10+11
Týždeň 7: ITN, Final Exam; RSE, modul 1
Týždeň 8: RSE, moduly 2+3
Týždeň 9: RSE, moduly 4+5
Týždeň 10: RSE, moduly 6+7
Týždeň 11: RSE, moduly 8+9
Týždeň 12: RSE, moduly 10+11
Týždeň 13: RSE, Final Exam

## Slide 10: Podmienky pre absolvovanie predmetu
Priebežné testy sú dobrovoľné
  Vypracovávanie z domu alebo z internátu
Final Exam (zhrňujúci teoretický test) na 80% a viac
  Zásadne v škole
Skills Exam (praktické zadanie)
  Zásadne v škole
Počet neúčastí + počet opakovaní testov ≤ 3
  Účasť je nevyhnutná
Priebežné otestovanie ľudí počas cvičení
  Neúspech v otestovaní = neúčasť
Informácie o známkach za získané body: http://netacad.uniza.sk

## Slide 11: Komunikačné siete – bežný fenomén
Pre dnešného človeka je komunikácia prostredníctvom komunikačných sietí úplne bežná
  Facebook, Gtalk, ICQ, Skype, Web, Blog, Podcast, E-mail, ...
  Počítač nepripojený k sieti je takmer nepoužiteľný 
Komunikačné siete majú nezastupiteľné miesto prakticky vo všetkých oblastiach života
  Komunikácia ľudí
  Zdieľanie informačného obsahu a dát
  Distribuované spracovanie dát
  Riadenie technologických procesov
  ...
Naším cieľom je do hĺbky porozumieť, ako komunikačné siete pracujú, a naučiť sa ich prakticky implementovať

## Slide 12: Komunikácia a jej charakteristiky
Komunikácia je výmena informácií, dorozumievanie sa
Pre úspešnú komunikáciu musia platiť isté pravidlá, tzv. protokoly
  Komu a ako budeme informáciu adresovať
  V akom tvare a akým spôsobom informáciu odovzdáme
  Ako a kedy si potvrdíme prijatie informácie
  Ako ošetríme prípadné problémy v komunikácii
  Ako prijatú informáciu spracujeme

## Slide 13: Komponenty komunikačných sietí
Hoci sú komunikačné siete mimoriadne rozmanité, predsa majú isté rysy spoločné
  Zariadenia, ktoré komunikujú alebo komunikáciu sprostredkujú
  Médiá, ktorými sú zariadenia prepojené
  Služby, ktoré sieť ponúka pomocou správ a pravidiel (protokolov)

## Slide 14: Koncové a medziľahlé zariadenia v sieťach
Koncové zariadenia (end devices) predstavujú koncový bod komunikácie
  Typicky ich ovláda ich používateľ – človek
  Dáta v koncových zariadeniach vznikajú a spracúvajú sa, obvykle však cez ne neprechádzajú (počítače, tlačiarne, IP telefóny, kamery, diskové úložiská, ...)
  Typické úlohy koncových zariadení: klient, server, klient i server

## Slide 15: Koncové a medziľahlé zariadenia v sieťach
Medziľahlé (intermediary) zariadenia prepájajú viaceré časti siete do väčšieho celku
  Regenerujú a preposielajú prenášaný signál
  Udržiavajú informácie o cestách do cieľových sietí
  Informujú ďalšie zariadenia o chybách a zlyhaniach v komunikácii
  Pri výpadku primárnej cesty presmerujú dáta záložnými trasami
  Obsluhujú tok dát na základe požiadaviek na kvalitu služby
  Povoľujú alebo zakazujú tok dát na základe bezpečnostných pravidiel
  Typické zariadenia: rozbočovače (hub), prepínače (switch), smerovače (router), firewally, prístupové body (access point), opakovače (repeaters), ...

## Slide 16: Médiá v sieťach
Sieťové médiá predstavujú prostredie, ktorým sa šíri signál prenášajúci informáciu
  Médiá sú rôznych druhov, no tradične sa delia na metalické, optické a bezdrôtové
  Líšia sa dosiahnuteľnou rýchlosťou, vzdialenosťou, vhodnosťou do daného prostredia, cenou média a jeho inštalácie

## Slide 17: Symboly sieťových prvkov
Je vhodné osvojiť si tieto symboly, budú sa v priebehu kurzu používať na znázornenie sieťovej topológie

## Slide 18: Diagramy sieťových topológií
V priebehu kurzu budeme používať dva druhy diagramov sieťových topológií
  Fyzická topológia: Vzájomné fyzické prepojenie zariadení siete
  Logická topológia: Členenie siete na logické celky, tzv. IP siete

## Slide 19: Typy sietí podľa rozsahu
Lokálna sieť (Local Area Network, LAN)
  Sieť spravidla menšieho rozsahu, pomerne vysoké rýchlosti
  Vlastníkom a používateľom je obvykle jedna organizácia
  Typickými LAN sieťami sú domáce či vnútrofiremné siete
  Technológie: Ethernet, WiFi

## Slide 20: Typy sietí podľa rozsahu
Sieť veľkého rozsahu (Wide Area Network, WAN)
  Sieť veľkého geografického rozsahu, prepájajúca vzdialené lokality
  Používateľ tejto siete je spravidla iný ako jej vlastník – WAN sieť alebo komunikáciu po nej si používateľ od jej vlastníka prenajíma
  Vlastník WAN sa nazýva „poskytovateľ služby“ (service provider)
  Technológie: dial-up, HDLC, PPP, ISDN, Frame Relay, DSL, FTTx, GPON, MPLS, ATM, Carrier Ethernet, X.25, SONET/SDH, ...
  Pomerne široký diapazón rýchlostí

## Slide 21: Internet, Intranet, Extranet
Internet je sústavou vzájomne prepojených LAN a WAN, ktoré komunikujú pomocou protokolov TCP/IP
Z pojmu „internet“ sú odvodené dva ďalšie príbuzné pojmy:
  Intranet je akákoľvek vnútrofiremná počítačová sieť, ktorá využíva internetové technológie na báze TCP/IP
  Extranet je sieť inej firmy, ktorej umožňujeme obmedzený a kontrolovaný prístup do nášho vlastného intranetu

## Slide 22: Možnosti prístupu k internetu pre domácich zákazníkov a malé firmy

## Slide 23: Možnosti prístupu k internetu pre business zákazníkov

## Slide 24: Konvergencia sietí – nahrádzanie jednoúčelových sietí univerzálnou sieťou

## Slide 25: Charakteristiky sietí
Každá dobre navrhnutá sieť by mala mať tieto 4 vlastnosti
  Odolnosť voči chybám (Fault Tolerance)
  Škálovateľnosť (Scalability)
  Ohľad na kvalitu služby (Quality of Service)
  Bezpečnosť (Security)
Vedieť dobre navrhnúť sieť je otázka veľkých vedomostí a dlhoročných skúseností

## Slide 26: Odolnosť voči chybám
Sieť je odolná voči chybám, ak dokáže pracovať aj po výpadku niektorého svojho uzla alebo linky
  Rozhodujúce je, či sa sieť z tohto výpadku dokáže zotaviť a ako rýchlo toto zotavenie prebehne (napríklad nájdenie záložnej cesty)
  Čím väčší výpadok svojich častí dokáže sieť tolerovať bez významného obmedzenia svojej činnosti, tým je odolnejšia
  Odolnosť sa dosahuje redundaciou (viacnásobne zastúpenými zariadeniami a prepojmi) a jej vhodným využitím
  100% odolnosť je ťažké dosiahnuť

## Slide 27: Siete s prepínaním okruhov
Prvé siete boli postavené na princípe prepínania okruhov
  Vyhradenie komunikačnej cesty pre účastníkov počas výstavby spojenia a rozpad tejto cesty po ukončení spojenia
    Komunikačná cesta: pár vodičov, časové okno, frekvencia, ...
  Táto cesta bola rezervovaná, i keď účastníci nič neprenášali
  Nikto iný nemohol túto cestu využiť, jej parametre boli garantované
  Odolnosť voči chybám sa implementuje pomerne zložito

## Slide 28: Siete s prepínaním paketov
V sieťach s prepínaním paketov sa každá správa (paket) prenáša osobitne, bez ohľadu na predchádzajúce či nasledujúce pakety, potenciálne rôznymi cestami
Výpadok postihne len niektoré pakety, nie celé spojenie

## Slide 29: Škálovateľnosť
Škálovateľnosť je schopnosť siete rásť o nové časti, nových používateľov, nové protokoly či služby bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo jej činnosť a existujúcich používateľov
  Sieť, ktorá nie je škálovateľná, nemôže rásť
  Škálovateľnosť závisí od správneho návrhu (dizajnu) siete, ako aj od správne zvolených zariadení a protokolov

## Slide 30: Internet – skutočne škálovateľná sieť
Internet je ukážkou škálovateľnej siete
  Hierarchický, decentralizovaný, distribuovaný dizajn
  Spoločné štandardy a protokoly

## Slide 31: Ohľad na kvalitu služby
Pod ohľadom na kvalitu služby rozumieme schopnosť siete obsluhovať toky dát podľa ich typu a nárokov
  Hlas a video neznesú veľké zdržanie, tolerujú drobné straty
  Dáta neznesú straty, tolerujú zdržanie
  Niektoré dátové toky sú viac dôležité, iné menej

## Slide 32: Kvalita služby v konvergovaných sieťach
Konvergované siete sú obzvlášť citlivé na správne nastavenie QoS nástrojov, pretože prenášajú rôzne dáta

## Slide 33: Nástroje na kvalitu služby
V paketových sieťach je, na rozdiel od sietí s prepínaním okruhov, potrebné používať rôzne nástroje na garanciu QoS

## Slide 34: Bezpečnosť
Bezpečnosť je schopnosť siete chrániť prenášanú informáciu a prístup k nej tak, aby ju nebolo možné neoprávnene vidieť, podstrčiť alebo pozmeniť

## Slide 35: Aspekty komunikačnej bezpečnosti
Utajenie obsahu správy (confidentiality)
  Šifrovanie dát
Overenie pôvodu správy (authenticity)
  Identifikovanie odosielateľov a príjemcov použitím autentifikačných mechanizmov (heslá, certifikáty, ...)
Overenie originality správy (integrity)
  Digitálne podpisy
Zabezpečenie dostupnosti (availability)
  Ochrana pred znefunkčnením siete vírusmi, vonkajšími útokmi, pokusmi o spôsobenie Denial of Service (odmietanie služby), ...
  Nástroje: firewally, Intrusion Detection/Prevention systémy, antivírusové programy, redundantný dizajn

## Slide 36: Trendy v súčasných sieťach
Schopnosti sietí a služby nimi poskytované sa neustále vyvíjajú, zdokonaľujú a inovujú
Súčasným sieťam dominujú viaceré trendy
  Bring Your Own Device (BYOD)
  Online spolupráca
  Video
  Cloud computing
  ... a mnohé ďalšie

## Slide 37: Bring Your Own Device (BYOD)
BYOD je idea využitia akéhokoľvek dátového zariadenia na prístup k akémukoľvek obsahu v akejkoľvek sieti
  „Dones si svoj notebook / tablet / smartfón, budeš sa môcť k našej sieti pripojiť a všetko bude fungovať“
S touto filozofiou sú spojené mnohé otázniky týkajúce sa kompatibility zariadení či obsahu a bezpečnosti

## Slide 38: Online spolupráca
Online spolupráca (angl. collaboration) je využitie sietí pre čoraz vernejšie sprostredkovanie spolupráce medzi ľuďmi, ktorí sú geograficky vzdialení
Niektoré technológie sa začínajú veľmi približovať ideálu vytvoriť pocit, že partner, s ktorým komunikujem, sa skutočne nachádza so mnou v jednej miestnosti

## Slide 39: Video
Ešte donedávna bol dominantným obsahom na internete web, e-mail a prenosy súborov
V súčasnosti jasne dominuje video (YouTube, Netflix, Vimeo, ...)
Javí sa, že tento trend bude pokračovať v budúcnosti, nielen ako prenos zaznamenaného videa, ale aj ako videohovory či videokonferencie

## Slide 40: Cloud Computing
Poskytovanie istej služby externým dodávateľom, ktorý ju poskytuje prostredníctvom sieťového prístupu
Existujú viaceré modely pre cloud computing
  Software as a Service (SaaS)
  Platform as a Service (PaaS)
  Infrastructure as a Service (IaaS)
Výhody
  Flexibilita, operatívnosť
  Rýchlosť nasadenia
  Celková cena v porovnaní s vlastným riešením

## Slide 41: Úvod do konfigurácie zariadení Cisco

## Slide 42: Sieťové zariadenia – špecializované počítače
Sieťové zariadenia – smerovače, prepínače – sú vo svojom princípe počítačmi
  Mávajú podobné komponenty ako obyčajné PC
  Sú vybavené početnými sieťovými rozhraniami rôznych druhov
  Ich vnútorná konštrukcia je zameraná na čo najvyššiu priepustnosť pri prenose a spracovaní tokov dát
Komponenty:
  CPU – procesor
  UART – radič portov CON, AUX
  RAM – obsahuje pracovné dáta, bežiaci kód operačného systému, aktuálnu konfiguráciu, smerovaciu tabuľku, atď.
  NVRAM – obsahuje uloženú konfiguráciu (trvanlivá pamäť)
  FLASH – obsahuje operačný systém (trvanlivá pamäť)
  ROM – obsahuje zavádzač operačného systému, diagnostický kód ROMMON a POST
  ASIC – špecializovaný jednoúčelový obvod na špeciálne funkcie

## Slide 43: Konektory Cisco zariadení
Konektory typického Cisco smerovača
  Console: Manažmentový port, pripája sa ku COM portu počítača, slúži na konfiguráciu
  AUX: Manažmentový port, pripája sa spravidla k modemu, slúži na konfiguráciu
  FastEthernet, Serial: Sieťové rozhrania rôznych typov, slúžia na dátovú komunikáciu
Na rozhraniach používaných v našich laboratóriách je možné pripájať i odpájať kábel počas behu, bez vypínania zariadenia

## Slide 44: Softvérové vybavenie sieťových zariadení
Každé sieťové zariadenie, či už koncové alebo medziľahlé, pracuje s vnútorným softvérovým vybavením, ktoré sa nazýva operačný systém alebo firmvér
Na Cisco zariadeniach sa v súčasnosti najčastejšie používajú tieto operačné systémy
  IOS (Internetwork Operating System): Najstarší OS, postavený na vlastnom monolitickom jadre, používa sa na väčšine smerovačov a prepínačov, stále vyvíjaný, ale v princípe už zastaralý
  IOS-XR: Postavený na komerčnom mikrojadre QNX, používa sa len na smerovačoch najvyššej triedy (ASR9000, CRS-1, CRS-3)
  IOS-XE: Postavený na jadre Linux, používa sa len na zariadeniach vyššej triedy (ASR1000, Catalyst 4500E)
  NX-OS: Postavený na jadre Linux, používa sa len na prepínačoch Nexus určených pre dátové centrá
  ASA OS: Postavený na jadre Linux, používa sa len na firewalloch ASA
My budeme na zariadeniach pracovať s operačným systémom Cisco IOS (nemýliť si s Apple iOS )

## Slide 45: Internetwork Operating System
IOS je špecializovaný sieťový operačný systém
  Stará sa o riadenie hardvéru sieťového zariadenia (obsahuje ovládače), prideľuje systémové prostriedky bežiacim procesom (procesor, pamäť, I/O periférie, ...)
  Vykonáva sieťové operácie (prepínanie, smerovanie, filtrovanie, beh rôznych riadiacich protokolov, ...)
  Je optimalizovaný pre vykonávanie sieťových operácií
IOS je komerčný softvér
  Nie je voľne dostupný ani šíriteľný, jedná sa o platený softvér
  Legálne použitie IOSu je podmienené zakúpením licencie

## Slide 46: Spôsob konfigurácie zariadení s IOS
Zariadenie, na ktorom beží IOS, sa ovláda a nastavuje pomocou textového príkazového riadku
  Tzv. CLI – Command Line Interface
  Existujú i grafické utility na „komfortnú“ konfiguráciu, avšak tými sa nebudeme vôbec zaoberať (sú pre amatérov, nie pre profíkov )
Prístup k príkazovému riadku je možné získať viacerými spôsobmi
  Pripojením konzolového (rollover) kábla k portu CON alebo AUX a konfigurácia cez COM port počítača pomocou terminálového emulátora
  Prostredníctvom protokolu Telnet alebo SSH (avšak zariadenie už musí byť nakonfigurované, mať funkčnú sieťovú konektivitu a umožňovať takýto vzdialený prístup)

## Slide 47: Prístup k IOS CLI cez konzolu a program HyperTerminal
Výber COM portu na počítači
Povinné parametre COM portu

## Slide 48: Prístup k IOS CLI cez konzolu a program PuTTY

## Slide 49: Konfigurácia na IOS zariadeniach
IOS rozlišuje dva druhy konfigurácie
startup-config – uložená konfigurácia použitá pri štarte IOSu
  Súbor s konfiguráciou uložený v trvalej pamäti NVRAM, ktorý sa načíta pri štarte operačného systému
  Po štarte operačného systému a prvotnom načítaní sa startup-config viac počas behu IOS nepoužíva
running-config – aktuálna bežiaca konfigurácia
  Aktuálna aktívna konfigurácia v RAM
  Pri štarte IOS sa startup-config kopíruje do RAM a tým sa z neho stane running-config
  Počas behu IOSu je túto konfiguráciu možné meniť, prípadne uložiť ako startup-config

## Slide 50: Formát príkazového riadku v IOS
Príkazy IOSu sú jedno- alebo viacslovné konštrukcie
Príkazy sú organizované do skupín, tzv. režimov alebo módov
Módy sú hierarchické, t.j. vnorené do seba

## Slide 51: Najdôležitejšie módy príkazového riadku IOS
User EXEC Mode, tzv. používateľský režim
  Prvý režim, v ktorom sa nachádzame, keď sa pripojíme k zariadeniu
  Režim má obmedzené práva, sú dostupné len niektoré príkazy, nie je možné upravovať konfiguráciu, dokonca ani ju vidieť v úplnosti
  Jedná sa o režim, v ktorom je možné získať základný prehľad o činnosti zariadenia, avšak nie je možné nijako do jeho činnosti zasiahnuť
Privileged EXEC Mode, tzv. privilegovaný režim
  Režim, v ktorom sú dostupné všetky príkazy bez obmedzení
  Slúži na účely údržby, kontroly stavu, ladenia problémov, prístup k citlivým dátam a súborom, reštart zariadenia, prístup k ďalším režimom

## Slide 52: Najdôležitejšie módy príkazového riadku IOS
Globálny konfiguračný režim
  Tzv. „editor“ konfigurácie
  V tomto režime sa priamo upravuje konfigurácia zariadenia
  V globálnom konfiguračnom režime je možné konfigurovať parametre, ktoré platia pre celé zariadenie, alebo prejsť do podrežimov týkajúcich sa rôznych súčastí zariadenia, prípadne rôznych jeho sieťových funkcií
Podrežimy globálneho konfiguračného režimu
  Sieťové rozhrania (interface)
  Manažmentové rozhrania (line)
  Smerovacie protokoly (router)
  Virtuálne LAN siete (vlan)
  ... a mnohé ďalšie

## Slide 53: Najdôležitejšie módy príkazového riadku IOS
Typické poradie navštívených režimov pri konfigurácii zariadenia je
  Používateľský režim
  Privilegovaný režim
  Globálny konfiguračný režim
  Špecifický konfiguračný režim

## Slide 54: Štruktúra príkazového riadku a príkazov
Príkazový riadok IOSu má svoj vzhľad a štruktúru, jeho súčasti majú definovaný význam
  Router : meno zariadenia
  > : indikuje používateľský režim (privilegovaný používa znak #)
  ping, show : príkaz
  Ďalší text : kľúčové slová alebo argumenty príkazu oddelené medzerou

## Slide 55: Nápoveda CLI
CLI obsahuje veľké množstvo príkazov
Zoznam príkazov, ktoré sú v momentálnom stave prípustné, je možné zobraziť zadaním znaku ?
Príkazy môžu byť viacslovné (viacargumentové)
Znak ? zadaný za príkazom zobrazí zoznam slov, ktorými môže príkaz pokračovať na mieste znaku ?
Router#?
Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-profile Apply user-profile to interface
access-template Create a temporary Access-List entry
Router#configure ?
memory Configure from NV memory
network Configure from a TFTP network host
terminal Configure from the terminal
<cr>

## Slide 56: Automatické dopĺňanie príkazov
Príkazy nie je potrebné písať celými slovami
  Stačí napísať začiatočné písmená, ktorými slovo začína, a stlačiť <TAB>
  Môže sa stať, že zadanými písmenami začína niekoľko príkazov – v takom prípade <TAB> nevie slovo doplniť
V takom prípade je opäť užitočné použiť znak ?
Ak sa znak ? napíše priamo bez medzery za slovo alebo jeho začiatok...
    Zobrazí zoznam všetkých príkazov, ktoré začínajú danými písmenami
Router#conf<TAB>
Router#configure
Router#con<TAB>
Router#con
Router#con?
configure connect
Router#

## Slide 57: Automatické dopĺňanie príkazov
IOS CLI dokonca ide tak ďaleko, že príkazy nie je ani potrebné písať a dopĺňať na úplné slová
  Ak IOS vie na stlačenie klávesu <TAB> príkaz doplniť na úplný tvar, potom už vlastne vie, o aký príkaz ide aj bez doplnenia
  Naučenie sa správnych „skratiek“ príkazov je vec praxe
Stačí preto zadávať len jednoznačné začiatky príkazov
Príklady:
  enable  ena
  show running-config  sh run
  show startup-config  sh start
  configure terminal  conf t
  no shutdown  no sh
  copy running-config startup-config  copy run start

## Slide 58: Zadávanie a úprava príkazov v CLI
Po rozpísanom príkaze je možné pohybovať sa doľava a doprava kurzorovými šípkami
  Vhodné pre opravu chýb
  Bežne nefunguje kláves <Del>, namiesto neho treba použiť klávesovú kombináciu <Ctrl><D>
  Kláves <Backspace> funguje normálne
  Klávesy <Home> a <End> nefungujú, namiesto nich treba použiť kombinácie <Ctrl><A> a <Ctrl><E>
  Kombinácia <Ctrl><R> alebo <Ctrl><L> prenesie rozpísaný príkaz na nový riadok
Príkaz je možné odoslať klávesom <Enter> nezávisle na tom, v ktorom mieste riadku sa nachádza kurzor
  Nie je potrebné presunúť kurzor na koniec riadku
CLI si pamätá históriu príkazov zadaných od posledného prihlásenia sa k zariadeniu
  Tieto príkazy je možné spätne vyvolať kurzorovými šípkami ↑ a ↓
  Vyvolaný príkaz je možné bežným spôsobom upraviť, ak je to potrebné
Príkaz zadaný v konfigurácii je možné opätovne odstrániť zopakovaním toho istého príkazu s kľúčovým slovom no na začiatku riadka
  Napr. no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1

## Slide 59: Postup pri základnej konfigurácii
Odporúčaný postup pre konfiguráciu zariadenia
  Nastavenie mena zariadenia
  Zabezpečenie prístupu pomocou hesiel a výstražných hlásení pred nepovolaným vstupom
  Konfigurácia sieťových rozhraní
  Konfigurácia ďalších mechanizmov
Tento postup nie je záväzný, ale je osvedčený
Pri prístupe k editoru konfigurácie je najprv potrebné prejsť z používateľského režimu do privilegovaného príkazom enable a potom spustiť samotný globálny konfiguračný režim (ďalej označovaný skratkou GKR) príkazom configure terminal
Router>enable Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

## Slide 60: Postup pri základnej konfigurácii
Konfiguračný režim je možné opustiť viacerými spôsobmi
  Príkaz exit – presunie nás vždy o úroveň vyššie. V závislosti od aktuálnej polohy je možné, že ho bude potrebné použiť opakovanie
  Príkaz end – okamžite ukončí konfiguračný režim
  Klávesová kombinácia <Ctrl><Z> – ekvivalentné príkazu end
V konfiguračnom režime nie je možné priamo zadávať príkazy príkazového riadku, pretože ich bude smerovač chápať ako (neplatné) konfiguračné príkazy
  Je ich však možné spustiť pomocou kľúčového slova do na začiatku riadka, napr. do show running-config

## Slide 61: Nastavenie mena zariadenia
Aj keď sa meno zariadenia zdá byť len kozmetickou drobnosťou, opak je pravdou
  Pri spravovaní viacerých zariadení je veľmi neprehľadné, ak sa všetky nazývajú „Router“
  Pri overovaní protokolom CDP, ako sú zariadenia navzájom prepojené, budú susedné zariadenia zobrazené s ich menami
  Meno zariadenia sa môže používať ako súčasť rôznych automatizovaných mechanizmov pri autentifikácii, rozlišovaní zariadení, atď.
Zariadenia majú mať unikátne mená
  Meno sa nastavuje priamo v GKR príkazom hostname

## Slide 62: Nastavenie hesiel pre prístup k zariadeniu
Pri prístupe k zariadeniu sme doposiaľ neboli vyzvaní na zadanie prístupového hesla
  Prirodzene, zariadenie nemôžeme nechať takto nezabezpečené
Prístup k zariadeniu je možné ochrániť na dvoch úrovniach
  Základný prístup k príkazovému riadku v používateľskom režime
  Prechod z používateľského do privilegovaného režimu
Najjednoduchším spôsobom ochrany je použitie prístupového hesla (t.j. nie mena a hesla, len hesla)
  Ochrana pomocou mena a hesla sa učí v CCNA3
K príkazovému riadku je možné prístup získať tromi cestami
  Konzolou (line con 0)
  AUX portom (line aux 0)
  Cez Telnet alebo SSH protokolom (line vty 0 4)

## Slide 63: Nastavenie hesiel pre prístup k zariadeniu
Zabezpečenie prístupu k príkazovému riadku sa podľa toho, akým spôsobom sa k príkazovému riadku pripájame, nastavuje nezávisle v troch rôznych podrežimoch GKR
  line con 0
  line aux 0
  line vty 0 4
  Treba chrániť všetky, aj keď ich nebudeme využívať
Konfigurácia ochranného hesla sa realizuje v tomto podrežime dvomi príkazmi
  password HESLO nastavuje heslo, ktoré bude zariadenie vyžadovať pri ďalšom prístupe k príkazovému riadku
    Pozor – na konci príkazu nezadávať žiadnu medzeru, lebo sa stane súčasťou hesla – veľmi neintuitívna a častá chyba!
  login aktivuje samotnú ochranu prístupu pomocou hesla
    Bez tohto príkazu by heslo bolo prednastavené, ale nepožadovalo by sa

## Slide 64: Nastavenie hesiel pre prechod do privilegovaného režimu
Prechod do privilegovaného režimu sa realizuje príkazom enable z príkazového riadku
  Účelom je zabezpečiť použitie príkazu enable
Ochrana príkazu enable pomocou hesla sa konfiguruje priamo v GKR (nie na line)
  Starší, menej bezpečný spôsob: enable password HESLO
    Heslo bude v konfigurácii zašifrované vratnou a rozlomenou šifrou
  Novší, bezpečnejší spôsob: enable secret HESLO
    Heslo bude v konfigurácii uložené ako výsledok nevratnej hash operácie
  Až na špeciálne výnimky, ktoré budú na správnom mieste zdôraznené, je potrebné používať enable secret
  Nemá zmysel do konfigurácie písať oba príkazy, pretože vtedy má enable secret prednosť

## Slide 65: Ochrana hesiel v konfigurácii
Okrem príkazu enable secret budú všetky ostatné heslá v konfigurácii uložené ako plaintext, t.j. viditeľné kedykoľvek pri jej zobrazení
Ochranu týchto hesiel je možné dodatočne aktivovať v GKR príkazom service password-encryption
  Od tohto momentu všetky existujúce i v budúcnosti zadané heslá v konfigurácii budú zašifrované (slabou) vratnou šifrou
    Príkazu enable secret sa táto ochrana netýka, má vlastnú
  Zrušenie príkazu ponechá existujúce heslá zašifrované
Pred príkazom: Po príkaze:
line con 0
password TajneHeslo
login
line aux 0
password TajneHeslo
login
line vty 0 4
password TajneHeslo
login
line con 0
password 7 09784F0317003F1718000B
login
line aux 0
password 7 053F07052F49660C0A0918
login
line vty 0 4
password 7 073B2046400C3100041E04
login

## Slide 66: Nastavenie výstražných hlásení
Účelom výstražných hlásení je upozorniť nepovolané osoby pred pokusmi o neoprávnený vstup na zariadenie
  Môže byť rozhodujúce v právnych sporoch pri bezpečnostných incidentoch
Hlásenie sa konfiguruje v GKR príkazmi banner
banner login
  Zobrazí sa pred výzvou na zadanie prístupového hesla
banner motd
  Zobrazí sa pred výzvou na zadanie hesla a nad textom banner login, ak je nastavený
banner exec
  Zobrazí sa po prihláseni

## Slide 67: Nastavenie výstražných hlásení
Syntax príkazu je banner druh DELIM Text správy DELIM
  druh: motd, login alebo exec
  DELIM: jednopísmenový znak, ktorý ohraničuje začiatok a koniec správy, nesmie sa vyskytnúť nikde inde v správe, napr. #
  Text správy: správa, môže obsahovať ľubovoľný počet riadkov

## Slide 68: Konfigurácia sieťových rozhraní
Sieťové rozhrania na smerovačoch majú označenie slovom a číslom
  Slovo označuje hardvérový typ rozhrania
    Serial – sériové rozhranie
    Ethernet – ethernetové rozhranie s rýchlosťou 10 Mbps
    FastEthernet – ethernetové rozhranie s rýchlosťou 10/100 Mbps
    BRI – ISDN rozhranie 2B+D
  Číslo označuje jeho polohu v smerovači, na nových smerovačoch má tvar X/Y/Z
    X: slot – číslo zásuvnej dosky, ak je smerovač modulárny
    Y: subslot – číslo modulu v zásuvnej doske
    Z: port – konkrétne rozhranie na module v danom slote/subslote
  Celé meno rozhrania je teda napríklad Serial0/0/1 alebo BRI0/0/0

## Slide 69: Konfigurácia sieťových rozhraní
Niektoré rozhrania (najmä vstavané) a na starších smerovačoch všetky rozhrania môžu mať číselné označenie kratšie
  Iba Y/Z alebo iba Z (vždy čítať sprava doľava)
  Napríklad FastEthernet0/0 alebo Serial0
Meno rozhrania nie je potrebné písať celé
  Serial0/0/1 = s0/0/1
  FastEthernet0/0 = f0/0
Konfigurácia každého sieťového rozhrania má obsahovať tieto príkazy
  Slovný pomocný popis (description)
  IP adresu (ip address)
  Aktiváciu rozhrania (no shutdown)
  Pri niektorých rozhraniach bude potrebné uviesť aj dodatočné príkazy

## Slide 70: Konfigurácia ethernetových rozhraní
Do konfiguračného podrežimu pre nastavenie konkrétneho rozhrania sa vstupuje príkazom interface meno číslo
V konfigurácii rozhrania teraz uvedieme všetky informácie podľa príkazov na predchádzajúcej strane
Router(config)#interface fa0/1
Router(config-if)#
Router(config-if)#description LAN1
Router(config-if)#ip address 172.16.255.1 255.255.255.128
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#

## Slide 71: Uloženie hotovej konfigurácie do NVRAM
Konfigurácia zariadenia, ktorú sme upravovali, je running-config
  Uložená len v RAM, po reštarte alebo vypnutí zariadenia zaniká
Základom je uloženie bežiacej konfigurácie do startup-config, ktorá sa načíta pri ďalších reštartoch zariadenia z NVRAM
  Príkaz je copy running-config startup-config
    Ekvivalentné príkazy: copy run start, write, wr
Obsah uloženej konfigurácie je možné zobraziť príkazom show startup-config
Uloženú konfiguráciu je možné zmazať príkazom erase startup-config alebo write erase
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#

## Slide 72
Vďaka za pozornosť!
Ing. Peter Palúch, PhD.
Peter.Paluch@fri.uniza.sk
KIS FRI ŽU