## Slide 1: Referenčné sieťové modely Fyzická a linková vrstva
Ing. Peter Palúch, PhD., CCIE #23527
Cisco Designated VIP 2011-2014 LAN & WAN
Katedra informačných sietí
Fakulta riadenia a informatiky, ŽU

## Slide 2: Úvod do protokolov, referenčné sieťové modely

## Slide 3: Úloha protokolov v sieťovej komunikácii
Úspešná komunikácia sa musí riadiť istými pravidlami
V sieťach tieto pravidlá nazývame protokoly
Protokol je formálny popis, ktorý stanovuje:
  Formát čiže syntax prenášaných správ (niekedy Protocol Data Unit, PDU)
  Význam čiže sémantiku prenášaných správ
  Spôsob prenosu týchto správ
  Spôsob čiže algoritmus spracovania obsahu prenášaných správ
Protokol slúži na zabezpečenie istej konkrétnej služby
  Hľadanie ciest do iných sietí
  Signalizácia o chybách
  Zostavenie a ukončenie spojenia
  ... a samozrejme, všetky naše sieťové služby (mail, web, IM, atď.)
  ... a všetko ďalšie 

## Slide 4: Otvorené a proprietárne protokoly
Protokoly sa zvyknú podľa svojho pôvodu a dostupnosti rozlišovať na proprietárne a otvorené
Proprietárny protokol
  Protokol, ktorý si jeho výrobca chráni ako intelektuálne vlastníctvo
    Nezverejnil jeho popis, prípadne
    Jeho časti alebo celý protokol si patentoval, prípadne
    Požaduje za jeho používanie či implementáciu poplatky
  Typické firemné protokoly konkrétnych výrobcov
Otvorený protokol
  Protokol, popis ktorého je voľne k dispozícii (nie nevyhnutne zadarmo) a ktorý môže slobodne implementovať akýkoľvek výrobca
  Otvorené protokoly sú najčastejšie dielom tzv. štandardizačných alebo normalizačných organizácií (IEEE, ISO, ITU-T, ETSI, IETF, ...)
  Používanie otvorených protokolov by malo byť preferované, pretože umožňuje kompatibilitu zariadení rôznych výrobcov

## Slide 5: Normy, štandardy a odporúčania
V súvislosti s protokolmi sa spomínajú aj pojmy „norma“, „štandard“, „odporúčanie“
  Všetky tri pojmy označujú dokumenty, v ktorých sa nachádzajú špecifikácie protokolov
  Tieto dokumenty môžu byť právne záväzné, t.j. používanie protokolov práve v takom tvare, v akom ich norma či štandard popisujú, môže byť stanovené zákonom
  Autormi týchto dokumentov sú už spomínané štandardizačné alebo normalizačné organizácie
Protokoly alebo dokumenty, v ktorých sú protokoly popísané, sú podľa možnosti technologicky nezávislé
  Popisujú, čo sa má urobiť (aké funkcie majú byť poskytované)
  Nepopisujú, ako sa to má urobiť

## Slide 6: Vrstvenie protokolov v sieťovej komunikácii
Procesy a činnosti, ktoré v sieťach prebiehajú, sú veľmi rozmanité, no je ich možné „upratať“ podľa ich povahy, všeobecného účelu, zložitosti či závislosti na iných procesoch
Toto upratanie procesov na „vyššie“ a „nižšie“ vedie na vytvorenie istých hierarchických skupín, ktoré nazývame vrstvy

## Slide 7: Vrstvenie protokolov v sieťovej komunikácii
Príklad vrstiev v prípade webovej komunikácie:
  Vrstva HTTP sprostredkuje službu WWW (vyžiadanie a odoslanie zvolenej webovej stránky)
  Vrstva TCP sprostredkuje prenos stránky vo forme oddelených dátových segmentov a ich opätovné poskladanie do pôvodného tvaru
  Vrstva IP sprostredkuje doručenie jednotlivých TCP segmentov medzi serverom a koncovým počítačom vo forme paketov
  Vrstva Ethernet sprostredkuje prenos IP paketov po lokálnej sieti typu Ethernet vo forme rámcov

## Slide 8: Referenčné sieťové modely
Vrstvové modely sú v problematike komunikačných sietí veľmi obľúbenými pomôckami
Modelovanie a návrh sietí podľa vrstvových modelov má podstatné výhody
  Zjednodušuje pohľad na sieť a pochopenie jednotlivých dejov v nej
  Uľahčuje návrh protokolov – protokoly sa totiž vytvárajú pre činnosť na konkrétnej vrstve, a teda majú jasne vymedzené kompetencie
  Umožňuje modulárny prístup – zmena v jednej vrstve sa nedotýka iných vrstiev, kým zostanú dodržané rozhrania medzi nimi
  Poskytuje spoločný pojmový aparát na popis sietí
Ak sa istý vrstvový model stane istým vzorovým prototypom, nazývame ho referenčný model
V našich sieťach je najobľúbenejším referenčným modelom Open Systems Interconnection (ISO OSI model)

## Slide 9: Referenčný sieťový model OSI
RM OSI pozostáva zo 7 vrstiev
  Aplikačná vrstva: poskytuje nástroje pre tvorbu sieťových aplikácií a služieb
  Prezentačná vrstva: zabezpečuje spoločný formát prenášaných aplikačných dát
  Relačná vrstva: zabezpečí odovzdanie prenášaných dát konkrétnemu procesu (bežiacemu programu) na cieľovom počítači, riadi dialóg medzi procesmi
  Transportná vrstva: prenáša dáta rozdelené na segmenty, u príjemcu ich usporadúva do pôvodného poradia, rieši opravu chýbajúcich segmentov
  Sieťová vrstva: prenáša pakety (t.j. segment+hlavička sieťovej vrstvy) medzi koncovými uzlami
  Linková vrstva: prenáša rámec (t.j. paket+hlavička a pätička linkovej vrstvy) medzi susednými uzlami, v pätičke sa nachádza kontrolný súčet pre detekciu prípadnej chyby pri prenose
  Fyzická vrstva: prenáša informáciu vo forme bitov po danom médiu

## Slide 10: Protokolový a referenčný model
Pojmom protokolový model sa označuje model konkrétnej sady protokolov
  Protokolový model nie je celkom to isté ako referenčný model
    Protokolový model popisuje delenie protokolov vo vnútri istej protokolovej sady, ich funkcie, služby a kompetencie, nepopisuje však všetky deje v sieti. Je modelom protokolov, nie celej siete
    Referenčný model popisuje deje v sieti, nepredpisuje však konkrétne protokoly ani služby. Je modelom všetkých procesov v sieti, nie však špecifických protokolov
Najpoužívanejším protokolovým modelom je TCP/IP
  TCP/IP vzniklo historicky skôr než ISO OSI
  Predpokladalo sa, že TCP/IP je dočasné riešenie a keď ISO dokončí svoj OSI model a súvisiace protokoly, TCP/IP zanikne
  Stal sa však pravý opak

## Slide 11: Protokolový model TCP/IP
TCP/IP model pozostáva zo 4 vrstiev
  Aplikačná vrstva: poskytuje nástroje na tvorbu sieťových aplikácií a služieb vrátane identifikácie spoločného formátu prenášaných dát a riadenie dialógov medzi komunikujúcimi procesmi
  Transportná vrstva: prenáša dáta rozdelené na segmenty vrátane adresovania vhodnému procesu na cieľovom počítači, rieši otázky spoľahlivosti, spojovanosti a riadenia toku dát
  Internetová vrstva: prenáša pakety medzi koncovými uzlami
  Vrstva prístupu k sieti: zabezpečuje funkcie spojené s prenosom rámcov k susedným staniciam po danom médiu

## Slide 12: Vzťah ISO OSI a TCP/IP
Hoci OSI a TCP/IP nie je možné priamo porovnať, predsa je medzi nimi možné znázorniť aspoň kľúčové paralely

## Slide 13: Prenos správ cez komunikačné siete
V tzv. paketových sieťach, ktorými sa budeme zaoberať, sa prenášané dáta prenášajú po diskrétnych úsekoch
  Tieto úseky sa všeobecne nazývajú datagramy a podľa ich typu ich neskôr budeme deliť na rámce, pakety a segmenty
  Rozdelenie dát do datagramov nazývame segmentácia
Tento princíp má svoje výhody
  Datagramy sú doručované nezávisle na sebe
  Na prenosovom médiu sa môžu rýchlo striedať mnohí odosielatelia a využívať ho spoločne – tzv. multiplexovanie
  Ak sa datagram poškodí, stačí zopakovať jeho odoslanie, netreba opakovať odoslanie celej správy
Sú tu, samozrejme, aj nevýhody
  Každý datagram musí niesť samostatnú informáciu o tom, kto ho odoslal, komu je adresovaný a ako má byť použitý. Túto informáciu treba pre každý datagram vytvoriť, spolu s ním preniesť a použiť ju

## Slide 14: Enkapsulácia a dekapsulácia vo vrstvách
Proces pridávania riadiacich hlavičiek na jednotlivých vrstvách sa nazýva enkapsulácia
  Protocol Data Unit – PDU – je datagram danej vrstvy, ktorý vznikne enkapsuláciou správy prijatej z vyššej vrstvy
Spätný proces analyzovania a odstraňovania hlavičiek na jednotlivých vrstvách sa nazýva dekapsulácia (de-enkapsulácia)
Enkapsuláciu vykonáva odosielateľ
Dekapsuláciu vykonáva príjemca
Čiastočnú enkapsuláciu a dekapsuláciu môžu vykonávať všetky medziľahlé zariadenia

## Slide 15: Prechod dát vrstvami TCP/IP

## Slide 16: Adresovanie na jednotlivých vrstvách
Jednotlivé vrstvy vo svojich hlavičkách uvádzajú aj adresové informácie
  Jedná sa vždy o adresy podľa schopností konkrétnej vrstvy
  Linková vrstva používa fyzické adresy susedných zariadení (napr. MAC adresy)
  Sieťová vrstva používa logické adresy koncových alebo medziľahlých zariadení (napr. IP adresy)
  Transportná vrstva používa adresy komunikujúcich procesov (napr. TCP alebo UDP porty)
V jednom datagrame sa teda nachádza množstvo adries

## Slide 17: Fyzické a logické adresovanie
Adresy 192.168.1.110 a 192.168.1.9 v tomto obrázku nazývame IP adresy (sú nastavené správcom siete)
  Nachádzajú sa v záhlaviach IP paketov
Adresy AA-AA-AA-AA-AA-AA a CC-CC-CC-CC-CC-CC nazývame MAC adresy (sú nastavené výrobcom sieťových rozhraní)
  Nachádzajú sa v záhlaviach ethernetových rámcov
Ak poznáme IP adresu uzla v spoločnej sieti s nami, jeho MAC adresu môžeme zistiť pomocným protokolom Address Resolution Protocol (ARP)
  Odosielajúci počítač odošle ARP žiadosť, v tele ktorej uvedie IP adresu hľadaného uzla
  ARP žiadosť sa doručí všetkým uzlom siete
  Uzol s hľadanou IP adresou odpovie odosielateľovi

## Slide 18: Priama komunikácia v spoločnej sieti
Notes: 3.3.2.2 Communicating with a Device on the Same Network

## Slide 19: Vzdialená komunikácia prostredníctvom brány
Notes: 3.3.3.2 Communicating with a Device on a Remote Network

## Slide 20: Spôsoby komunikácie s ohľadom na počet príjemcov
S ohľadom na počet príjemcov existujú tri možnosti, ako sa každý datagram doručuje
Unicast
  Príjemcom je práve jeden adresát
  Odosiela sa jeden datagram, môže byť prijatý mnohými uzlami, no spracovaný bude iba svojím zamýšľaným príjemcom
Multicast
  Príjemcom je presne vyhranená skupina adresátov, tzv. multicastová skupina
  Odosiela sa jeden datagram, môže byť prijatý mnohými uzlami, no spracovaný bude len členmi multicastovej skupiny, ktorej je určený
Broadcast
  Príjemcami sú všetky uzly v dosahu
  Odosiela sa jeden datagram, bude prijatý a spracovaný všetkými uzlami, ku ktorým sa doručí
  Priestor šírenia broadcast datagramu sa nazýva broadcastová doména

## Slide 21: Fyzická vrstva a médiá

## Slide 22: Úlohy fyzickej vrstvy
Úlohou fyzickej vrstvy je prenášať jednotlivé bity alebo skupiny bitov daným médiom
Fyzická vrstva špecifikuje
  Druh a vlastnosti média (optické, metalické, bezdrôtové, ich rôzne varianty)
  Formát a tvar konektorov a rozhraní
  Prevod dát linkovej vrstvy na vhodnú bitovú reprezentáciu
  Prídavné riadiace signály potrebné pre prenos dát (časovanie, riadenie toku dát, synchronizačné značky, ...)
  Povahu a vlastnosti signálov prenášaných médiom
  Spôsob modulácie signálov pre vyjadrenie logických 1 a 0, prípadne viacbitových skupín
  Činnosť obvodov sieťových rozhraní pre odosielanie a príjem signálu
Fyzická vrstva má bezprostredný vplyv na výslednú rýchlosť komunikácie

## Slide 23: Štandardy fyzickej vrstvy
Štandardy fyzickej vrstvy pochádzajú od viacerých organizácií a sú implementované ako hardvérové komponenty
Tieto štandardy pokrývajú, okrem iného,
  Fyzikálne a elektrické vlastnosti média
  Mechanické vlastnosti konektorov
  Reprezentáciu bitov signálmi
  Prídavné riadiace signály

## Slide 24: Pojmy bandwidth, throughput, goodput
V súvislosti s dosiahnuteľnou rýchlosťou komunikácie sa zaužívali tri pojmy: bandwidth, throughput, goodput
Bandwidth (šírka pásma)
  Pojem pôvodne označuje frekvenčný rozsah signálov, ktoré je možné prenášať informačným kanálom s prijateľným skreslením (Hz)
  Podľa Shannonovej-Hartleyovej vety však informačná kapacita kanála je priamo úmerná šírke pásma
  Mnohokrát sa preto dnes pojem bandwidth nepresne používa v prenesenom význame na vyjadrenie prenosovej rýchlosti (b/s)
  V poňatí Cisco CCNA má tento pojem význam maximálnej teoreticky dosiahnuteľnej prenosovej rýchlosti na danej linkovej a fyzickej technológii (napr. 100 Mbps Ethernet má bandwidth 100 Mbps)

## Slide 25: Pojmy bandwidth, throughput, goodput
Throughput (priepustnosť)
  Pojem označuje objem prenesených dát vrátane hlavičiek jednotlivých vrstiev a ďalších režijných údajov za istý časový interval
  Throughput je vždy menší ako bandwidth – medzirámcové medzery, povinné čakanie pri prístupe k médiu, kolízie, poruchy pri prenose, ...
Goodput (užitočná priepustnosť)
  Pojem označuje objem prenesených používateľských dát bez hlavičiek a bez režijných údajov a čakaní za istý časový interval
  Goodput je vždy menší ako throughput vďaka dodatočnému objemu dát v hlavičkách a ďalších pomocných údajoch

## Slide 26: Typy fyzických médií
Fyzické médiá sa podľa svojej povahy delia na
  Metalické (spravidla meď)
  Optické (sklené alebo plastové svetlovodné vlákno)
  Bezdrôtové (elmag žiarenie v rádiovom pásme do jednotiek THz)
Výber vhodného média má vplyv na
  Dosiahnuteľnú prenosovú rýchlosť
  Maximálnu dĺžku média resp. vzdialenosť medzi uzlami prepojenými týmto médiom
  Schopnosť plne duplexnej komunikácie
  Odolnosť voči vonkajšiemu rušeniu
  Miera vlastného rušenia vyžarovaného z média

## Slide 27: Metalické médiá – koax
Metalické médiá sú v LAN sieťach najbežnejšie
Podľa konštrukcie sa metalické médiá – káble – delia na
  Koaxiálne káble (coax)
  Krútené dvojlinky (twisted pair, TP)
Koaxiálne káble boli pôvodne používané najmä na starších ethernetových sieťach typu 10Base5 (500m) a 10Base2 (185m)
  Pozostávajú z dvojice vodičov – centrálneho vodiča a tieniaceho opletenia
  Ich prenosové vlastnosti sú oproti TP káblom lepšie (odolnejšie voči vonkajšiemu rušeniu, menšie vyžarovanie, menší útlm)
  Bez dodatočnej modulácie však neumožňujú plný duplex, jeden pár vodičov v porovnaní s TP limituje technické možnosti komunikácie, inštalácia konektorov je pomerne náročná
  Dnes sa používajú najmä vo WiFi sieťach na pripojenie antény

## Slide 28: Metalické médiá – TP kabeláž
TP kabeláž je dnes najbežnejším médiom v LAN sieťach
TP káble pozostávajú z 8 vodičov (žíl), ktoré sú párované a každý pár je stočený do skrutkovice
TP káble existujú vo viacerých variantoch
  Podľa tienenia:
    Unshielded Twisted Pair (UTP) – bez tienenia
    Screened Twisted Pair (ScTP), Foil Twisted Pair (FTP) – všetkých 8 žíl je obalených do jedného spoločného tienenia. Minimalizuje sa interakcia s vonkajším prostredím kábla, avšak jednotlivé páry žíl vo vnútri kábla nie sú medzi sebou odtienené
    Shielded Twisted Pair (STP), Pairs in Metal Foil (PIMF) – každý pár žíl je obalený do samostatného tienenia a všetky štyri páry sú dodatočne obalené do ďalšieho spoločného tienenia. Minimalizuje sa interakcia s vonkajším prostredím kábla i interakcie medzi pármi žíl vo vnútri kábla
  Podľa vyhotovenia žíl:
    Solid (drôt): Každá žila je tvorená jedným vodičom
    Stranded (lanko): Každá žila pozostáva z niekoľkých vláskových vodičov
Nezávisle od typu tienenia a vyhotovenia žíl je maximálna povolená dĺžka TP vedenia medzi dvojicou uzlov vždy 100 metrov

## Slide 29: Metalické médiá – UTP a STP káble

## Slide 30: Metalické médiá – využitie žíl v kábloch
V TP kábloch sa využívajú rôzne páry žíl pre rôzne účely podľa typu linkovej technológie
  10Mbps a 100Mbps Ethernet používajú 4 žily (2 páry): jeden pár pre vysielanie, iný pár pre príjem, nezávisle od režimu duplexu. Zostávajúce dva páry sú nevyužité, prípadne môžu slúžiť pre napájanie pripojeného zariadenia (Power over Ethernet)
  1000Mbps Ethernet používa všetkých 8 žíl (4 páry) pre vysielanie aj príjem dát súčasne.
Žily sa vždy používajú v pároch, v ktorých sú stáčané
  Používa sa tzv. diferenciálna signálna schéma: signál sa prenáša v páre vodičov v navzájom invertovanom tvare. Medzi vodičmi sa vyhodnocuje rozdiel napätí. Prípadné indukované rušenie zvonku sa pri výpočte rozdielu zruší. Naviac, elmag polia okolo vodičov v páre majú opačnú povahu a eliminujú sa navzájom (tzv. cancellation, slúži ako ochrana proti presluchom)

## Slide 31: Metalické médiá – využitie žíl v kábloch
Stáčanie párov v TP kábloch má dodatočný význam
  Vodiče ležiace vedľa seba oddelené izoláciou sa chovajú ako kondenzátor – vedenie získava impedanciu kapacitného charakteru, ktorá zhoršuje jeho prenosové vlastnosti
  Stáčanie párov pôsobí ako cievka svojou indukčnosťou proti tejto neželanej impedancii
Párovanie a stáčanie žíl v TP kábloch je preto mimoriadne dôležitý konštrukčný prvok, ktorý nesmie byť porušený
  Žily je možné do koncoviek zapájať výlučne v poradí, ktoré predpisuje výrobca alebo norma (EIA/TIA 568A resp. 568B), aby bolo zachované ich použitie v páre. Inak nie je dodržaná diferenciálna signálna schéma v páre vodičov a pár prestáva byť imúnny voči vonkajšiemu rušeniu a vlastnému vyžarovaniu.
  Žily majú pri inštalácii byť rozpletené iba na nevyhnutnú dĺžku
  Pomer stáčania ovplyvňuje výslednú indukčnú zložku impedancie. Porušenie pomeru napr. pri necitlivej inštalácii (ťah kábla, zauzlenie) vedie k zhoršeniu prenosových vlastností

## Slide 32: Metalické médiá – normy pre zapájenie TP
Priamy kábel (straight-through) má rovnako zapojené oba konce
  Používa sa na prepojenie PC ↔ prepínač, PC ↔ WiFi smerovač, prepínač ↔ smerovač
Krížený kábel (crossover) má prekrížené vstupy a výstupy
  Používa sa na prepojenie rovnakých zariadení medzi sebou, napr. PC ↔ PC, prepínač ↔ prepínač, smerovač ↔ smerovač
Konzolový kábel (rollover) má zrkadlovo otočené poradie žíl na oboch koncoch
  Používa sa výlučne na prístup ku konzolovému portu Cisco zariadení spolu s redukciou medzi COM portom a koncovkou RJ45

## Slide 33: Metalické médiá – využitie tieneného TP
Použitie tieneného TP kábla prináša dodatočné požiadavky
  Ak je TP kábel tienený, musia byť tienené všetky inštalačné komponenty – koncovky, zásuvky, prepojovacie panely apod.
  Tienenie má byť zapojené súvisle z oboch strán kábla
  Ak toto nie je možné zabezpečiť, tienenie má byť zapojené aspoň z jednej strany
  Súvislé tienenie medzi dvojicou zariadení môže spôsobiť tok veľkých vyrovnávacích prúdov (potenciály zeme na dvojici zariadení nemusia byť rovnaké) – riziko poškodenia zariadení alebo úrazu. V takom prípade je lepšie tienenie nechať zapojené len na jednom konci
TP kabeláž sa podľa svojich prenosových vlasností delí na kvalitatívne triedy označované ako Cat5, Cat5e, Cat6, ...
  Čím vyššie číslo, tým kvalitnejší kábel
  10 Mbps Ethernet: minimálne Cat3, 100 a 1000 Mbps Ethernet: minimálne Cat5e, 10 Gbps Ethernet: minimálne Cat6a

## Slide 34: Metalické médiá – WAN technológie
Rôzne WAN technológie špecifikujú svoju vlastnú fyzickú vrstvu, ktorá „vyzerá“ výrazne inak ako typické LAN
  Obvykle sa totiž jedná o rozhranie voči modemu s osobitným typom sériového komunikačného portu
Medzi typické WAN technológie patria
  V.35 – používané v našich laboch
  X.21 – takisto používané v našich laboch
  RS-232

## Slide 35: Metalické médiá – nevýhody
Zrejmým problémom všetkých metalických kabelážnych systémov je ich relatívne malá odolnosť voči vonkajšiemu rušeniu
  Electro Magnetic Interference (EMI)
  Radio Magnetic Interference (RMI)
Takisto, metalické vedenia vedú prúd 
  Nebezpečie úrazu v prípade prebitia
  Nutnosť oddeliť dátové vedenia od napájacích a silových
  Nepríjemnosti s potenciálnym galvanickým spojením zariadení

## Slide 36: Optické médiá – charakteristika
Optické médiá – sklené alebo plastové vlákna – odstraňujú sériu nevýhod metalických médií
  Prenášajú signál vo forme svetelných impulzov istej vlnovej dĺžky, novšie technológie využívajú i rôzne vlnové dĺžky (farby svetla), prípadne polarizované lúče pre viacnásobné využitie vlákna
  Nie sú ovplyvňované vonkajším rušením, ani rušenie nevyžarujú
  Sú elektricky nevodivé, čím riešia sériu problémov
  Majú vo všeobecnosti väčší dosah než metalické médiá
  Dosiahnuteľné rýchlosti sú podstatne väčšie
Samozrejme, majú svoje vlastné nevýhody
  Médium, najmä jeho inštalácia, sú drahšie a náročnejšie
  Údržba má precíznejšie požiadavky než pri metalických médiách
  Médium je citlivejšie na hrubé mechanické zásahy, ako aj na nedodržanie predpísaných parametrov pri inštalácii

## Slide 37: Optické médiá – štruktúra vlákna
Optické vlákno má tri základné časti
  Core – jadro, opticky aktívna časť
  Cladding – plášť
  Buffer – ochranný obal vlákna
Viaceré vlákna môžu byť v kábli potiahnuté ďalšou vrstvou tzv. primárnej ochrany, prípadne uložené v trubičkách. Celý kábel je chránený kevlarom a vonkajším obalom
Väčšina technológií vyžaduje použitie dvoch vláken pre obojsmernú komunikáciu, avšak už niekoľko rokov existujú aj technológie, ktoré umožňujú pre obojsmernú komunikáciu využiť len jedno vlákno
  Využitie viacerých vlnových dĺžok svetla, jedna dĺžka pre jeden smer komunikácie

## Slide 38: Optické médiá – modalita vlákna
Podľa priemeru jadra vlákna sa rozlišujú dva druhy
  Jednovidové (single mode) – priemer 9 um
  Viacvidové (multimode) – priemer 50 um alebo 62.5 um
  Plášť (cladding) má vždy priemer 125 um
Jednovidové vlákna prenášajú len jeden mód šírenia svetla
  Zjednodušene možné vysvetliť ako jedna „trajektória svetla cez vlákno“
  Majú výrazne lepšie prenosové vlastnosti a dosahujú sa pomocou nich vzdialenosti až rádovo desiatok km
  Technológia výroby kábla a koncových rozhraní (transceiverov) je drahšia, rovnako aj nároky na správnu inštaláciu
Viacvidové vlákna prenášajú niekoľko módov šírenia svetla
  Majú väčší útlm a horšie prenosové vlastnosti, avšak sú lacnejšie vrátane transceiverov
  Dosah je rádovo v stovkách metrov

## Slide 39: Optické médiá – modalita vlákna

## Slide 40: Bezdrôtové médiá
Ideou „bezdrôtových“ médií je prenos informácií vo forme elektromagnetického žiarenia
  Jeden z najstarších spôsobov elektronickej komunikácie vôbec
Súčasné bezdrôtové technológie patria do niektorej z nasledujúcich skupín:
  802.11: WiFi siete alebo Wireless LAN
  802.15: Bluetooth
  802.16: WiMAX
  GSM, GPRS, EDGE
  LTE

## Slide 41: Bezdrôtové médiá – štandardy 802.11
Štandard | Maximálna rýchlosť | Frekvenčné pásmo | Spätná kompatibilita
802.11a | 54 Mb/s | 5 GHz | Žiadna
802.11b | 11 Mb/s | 2.4 GHz | Žiadna
802.11g | 54 Mb/s | 2.4 GHz | 802.11b
802.11n | 600 Mb/s | 2.4 GHz alebo 5 GHz | 802.11b/g
802.11ac | 1.3 Gb/s (1300 Mb/s) | 2.4 GHz a 5.5 GHz | 802.11b/g/n
802.11ad | 7 Gb/s (7000 Mb/s) | 2.4 GHz, 5 GHz a 60 GHz | 802.11b/g/n/ac
Notes: 4.2.4.4 802.11 Wi-Fi Standards

## Slide 42: Bezdrôtové médiá – komponenty WiFi sietí
Typické komponenty WiFi sietí sú
  Prístupové body (access points)
    Umožňujú klientom komunikovať medzi sebou a pripájajú bezdrôtovú bunku k pevnej sieti
  Mosty (bridges)
    Prepájajú dve oddelené pevné siete bezdrôtovým prepojom
    Nie sú určené pre pripájanie klientov
  Opakovače (repeaters)
    Zosilňujú a preposielajú zachytený signál, čím zväčšujú dosah bezdrôtovej bunky
  Klienti
    Používatelia bezdrôtovej bunky

## Slide 43: Bezdrôtové médiá – výhody a nevýhody
Výhody bezdrôtových médií sú zrejmé
  Mobilita
  Plošné pokrytie
  Operatívnosť, flexibilita
... a nevýhody tiež
  Ľahkosť odpočúvania komunikácie
  Ťažkosti s vystopovaním polohy možného útočníka
  Prakticky nemožné obmedziť šírenie signálu
  Výkon siete premenlivý podľa aktuálnych podmienok prostredia
  Principiálne zdieľané kolízne médium s poloduplexnou prevádzkou
Bezdrôtové siete nemajú mať ambíciu nahradiť pevné siete, ale predĺžiť ich dosah tam, kde by inštalácia pevnej siete bola neúmerne zdĺhavá, náročná a neefektívna

## Slide 44: Linková vrstva

## Slide 45: Úlohy linkovej vrstvy
Linková vrstva umožňuje komunikáciu susedných uzlov nad spoločným médiom
  Komunikácia dvoch alebo viacerých navzájom prepojených sieťových rozhraní toho istého typu pomocou rámcov
Úlohy linkovej vrstvy
  Adresovanie uzlov
  Riadenie prístupu k médiu
  Prenos dát nad médiom
  Multiplexovanie prístupu pomocou rámcovania
  Multiplexovanie prenášaných typov dát
  Kontrola správnosti prenosu

## Slide 46: Rozmanitosť technológií linkovej vrstvy
Technológie linkovej vrstvy sú veľmi rozmanité z rôznych dôvodov
  Doba, v ktorej sa vyvíjali
  Prostredie, v ktorom sa mali používať (LAN, MAN, WAN)
  Požiadavky na ich činnosť, rýchlosť, vlastnosti
Hranice medzi rôznymi linkovými technológiami sú na smerovačoch a tzv. mostoch (bridge)
Pakety pri ceste od odosielateľa k adresátovi veľmi často prechádzajú celým radom rôznych linkových technológií
Dôležitým faktom je, že formát paketov ani vyšších PDU sa nemení

## Slide 47: Autori štandardov linkovej vrstvy
Autormi otvorených štandardov a noriem pre linkovú vrstvu sú viaceré štandardizačné organizácie, medzi ktoré patria:
  International Organization for Standardization (ISO)
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
  International Telecommunication Union (ITU)
  American National Standards Institute (ANSI)
Tieto spoločnosti tvoria otvorené štandardy
Pravdaže, vlastnú technológiu linkovej vrstvy si môžu vyvinúť aj výrobcovia sieťových produktov

## Slide 48: Podvrstvy LLC a MAC v linkovej vrstve
Linková vrstva sa nachádza medzi rýdzo softvérovými časťami modelu OSI a medzi fyzickou, t.j. hardvérovo silne závislou vrstvou
Na úlohy linkovej vrstvy sa preto dá pozerať aj ako na prispôsobenie a izolovanie softvérových vrstiev od osobitostí prenosu dát konkrétnou technológiou
Linková vrstva sa preto zvykne deliť na dve podvrstvy
  Logical Link Control (LLC)
  Media Access Control (MAC)
Úlohou vyššej podvrstvy LLC je najmä rozlíšiť rôzne L3 protokoly prenášané tou istou linkovou technológiou
  Voliteľne môže poskytovať aj ďalšie funkcie – číslovanie, potvrdzovanie
Úlohou nižšej podvrstvy MAC je najmä riadiť prístup k médiu a riešiť adresovanie uzlov

## Slide 49: Topológie sietí
Podľa druhu linkovej technológie je možné uzly siete medzi sebou fyzicky navzájom prepojiť rôznymi spôsobmi
Prenos dát medzi týmito uzlami má svoje pravidlá
  Oba tieto aspekty sa schovávajú v pojme „topológia“
Vo svete sietí má pojem „topológia“ dvojaký význam:
  Fyzická topológia: spôsob vzájomného spojenia uzlov do spoločnej fyzickej siete
  Logická topológia: spôsob pohybu (doručovania) dát v sieti
Logické topológie
  Point-to-point:
    Zariadenia komunikujú vždy v páre bez možnosti, aby táto komunikácia mohla byť určená viacerým uzlom naraz
  Multiaccess (niekedy bus, zbernica alebo broadcast):
    Rámce sú doručované bez špecifického poradia, stanice súťažia o prenosové médium
  Kruh (ring):
    Rámce sú doručované staniciam v definovanom poradí, vysielať môže len stanica, ktorá vlastní token (povolenie vysielať)

## Slide 50: Fyzické topológie
bod-bod
zbernica
hviezda
rozšírená hviezda
hierarchická
kruh
full mesh

## Slide 51: Motivácia pre adresovanie uzlov
Linkové technológie, ktoré dovoľujú prepojiť navzájom viac ako dva uzly, musia umožňovať jednoznačne identifikovať adresáta rámca – poskytnúť adresovanie

## Slide 52: Adresovanie uzlov na technológii bod-bod
Bod-bod technológie majú problém s adresovaním implicitne vyriešený
  Odoslaný rámec bude prijatý (jediným) proťajším uzlom
  Nie je rozdiel medzi unicastom, multicastom a broadcastom
  Adresové pole v rámcoch týchto technológií buď úplne chýba, alebo je nastavené na konštantnú hodnotu
Typické bod-bod technológie
  Serial Line IP (SLIP)
  Point to Point Protocol (PPP)
  High-level Data Link Control (HDLC)
    Umožňuje aj viacnásobný prístup, avšak táto jeho schopnosť sa dnes takmer vôbec nevyužíva

## Slide 53: Adresovanie uzlov na technológiách s viacnásobným prístupom
Pri viacnásobnom prístupe je nutné, aby rámec niesol informáciu, kam má byť doručený
Sú zaužívané dva prístupy
  Identifikácia logického prepoja nad fyzickým médiom
  Unikátna identifikácia odosielateľa a príjemcu
Identifikáciu logického prepoja používajú najmä technológie s virtuálnymi okruhmi
  Logický prepoj predstavuje virtuálny „drôt“ medzi dvojicou uzlov
  Každá dvojica zariadení, ktorá môže bezprostredne medzi sebou komunikovať, má medzi sebou svoj vlastný vyhradený logický prepoj
  Rámec nesie informáciu, do ktorého logického prepoja patrí
  Nepoužíva sa „zdrojový“ a „cieľový“ logický prepoj, ale jednoducho iba „prepoj“ – adresové pole je len jedno
  ATM – údaj Virtual Path ID/Virtual Circuit ID
  Frame Relay – údaj Data Link Connection ID

## Slide 54: Adresovanie uzlov na technológiách s viacnásobným prístupom
Unikátna identifikácia odosielateľa a príjemcu je najbežnejší spôsob adresovania rámcov
  Odosielateľ i príjemca sú v rámci identifikovaní v samostatných adresových poliach
  Ak je príjemcom skupina uzlov, používajú sa dohodnuté vyhradené adresy, počet adresových polí sa nemení
Doručovanie rámcov sa môže diať v závislosti od technológie rôzne
  Buď sa rámec doručí všetkým uzlom na spoločnom médiu a spracuje ho len jeho skutočný adresát
  Alebo už samotná linková technológia doručuje rámce len patričným adresátom, nie všetkým uzlom

## Slide 55: Motivácia pre riadenie prístupu k médiu
Ďalšou z úloh linkovej vrstvy je stanoviť, akým spôsobom budú viaceré uzly, ktoré potrebujú odoslať dáta, používať spoločné komunikačné médium – je potrebné riadiť prístup k médiu, aby nedochádzalo ku kolíziám, alebo aspoň aby bolo možné zotaviť sa z nich
Pojmom kolízia sa označuje neželaný stav, keď viaceré stanice vysielajú naraz v tom istom čase a nie je rozumieť ani jednej z nich
Kolízia môže spôsobiť nenávratné zničenie prenášaných rámcov
Priestor siete, v ktorom môže dôjsť ku kolízii, sa nazýva kolízna doména
V priestore kolíznej domény smie v danom momente vysielať najviac jedna stanica

## Slide 56: Deterministické prístupové metódy
V riadenom (tzv. deterministickom) prístupe k médiu linková technológia stanovuje striktný mechanizmus, akým stanica s istotou vie, kedy môže vysielať bez rizika spôsobenia kolízie
  Veľmi obľúbenou deterministickou metódou je tzv. token passing: stanice si v stanovenom poradí odovzdávajú špeciálnu správu, ktorá oprávňuje jej držiteľa (stanicu) odoslať istý objem dát
  Mechanizmus garantuje, že v jednotlivých kolíznych doménach vysiela najviac jedna stanica
Deterministické metódy riadenia prístupu síce predchádzajú vzniku kolízií, avšak sú pomerne zložité a vnášajú veľkú réžiu

## Slide 57: Stochastické prístupové metódy
V náhodnom (tzv. stochastickom) prístupe k médiu stanice môžu vysielať vždy, keď sa im zdá, že nevysiela nikto iný
  Niekedy tento predpoklad vyjde, inokedy zlyhá
  Kolízie teda v priestoroch kolíznej domény vznikať budú, linková technológia im nedokáže s určitosťou predísť
  Stochastické prístupové metódy sa len snažia znížiť pravdepodobnosť vzniku kolízie a zároveň stanovujú mechanizmus, ako prípadnú kolíziu zistiť (detegovať) a zotaviť sa z nej
Metódy s náhodným prístupom sú jednoduchšie, avšak pri veľkom počte uzlov v kolíznej doméne výrazne klesá prenosový výkon siete

## Slide 58: Schopnosť obojstrannej komunikácie
Pojmom „duplex“ sa označuje schopnosť komunikovať obojsmerne
  Half Duplex: obojsmerná komunikácia je možná, ale nie súčasne. Stanica buď vysiela alebo prijíma dáta, no nie oboje naraz, v tom istom momente
  Full Duplex: obojsmerná komunikácia je možná kedykoľvek. Stanica môže vysielať i prijímať súčasne
Ak je možné komunikovať v režime Full Duplex, potom kolízie nemôžu nastať
  Pri Full Duplex komunikácii linková technológia prenáša súčasné vysielanie dvoch staníc, čo by sa v kolíznom prostredí automaticky považovalo za kolíziu

## Slide 59: Formát rámcov linkovej vrstvy
Rámce rôznych linkových technológií sa v detailoch môžu líšiť, no ich celkový formát je mnohokrát podobný
  Hlavička rámca obsahuje adresové informácie, identifikuje typ celého rámca, druh dát prenášaných v tele rámca, prípadne dĺžku
  Päta rámca obsahuje najmä kontrolný súčet
  Hlavička i päta môžu obsahovať aj technologické pole, ktoré identifikuje začiatok a koniec rámca pre potreby sieťového rozhrania. Toto pole sa nazýva rôzne: Preamble, Start-of-Frame Delimiter, Flag

## Slide 60: Príklady formátov rámcov linkovej vrstvy
Rámec LAN technológie Ethernet
Rámec WAN technológie Point to Point Protocol

## Slide 61: Technológia Ethernet

## Slide 62: Ethernet – krátky pohľad do histórie
Počiatky Ethernetu ako LAN technológie siahajú do roku 1972, kľúčové osoby boli Robert Metcalfe a David Boggs
  Xerox, Palo Alto, 2.94 Mbps, experimentálny variant
  DIX (Digital, Intel, Xerox): r. 1980, 10 Mbps, tzv. Blue Book
  IEEE 802.3: r. 1982, 10 Mbps, upravený formát rámca, avšak umožnená spätná kompatibilita
Hoci Ethernet mal sériu konkurentov (Token Ring, ARCnet, FDDI, ATM, ...), jeho jednoduchá činnosť a nízka cena rozhodli o úspechu

## Slide 63: Ethernet – súčasnosť
V súčasnosti je Ethernet prakticky jedinou používanou LAN technológiou
  Za celý čas existencie Ethernetu nedošlo k zásadným zmenám vo formáte rámca či základnom princípe
Rýchlosti: 10M, 100M, 1G, 10G, 40G, 100G
Médiá
  Metalické: twisted pair, twinax
  Optické: viac- a jednovidové vlákna
  Bezdrôtové varianty
Popularita Ethernetu ho posúva i do ďalších aplikácií
  Úložiskové siete (SAN)
  Rozľahlé siete (MAN, WAN)

## Slide 64: Štandardy technológie Ethernet
O štandardizáciu technológie Ethernet sa v súčasnosti stará inštitút IEEE, ktorý špecifikuje detaily fyzickej i linkovej vrstvy tejto technológie
Najdôležitejšie ethernetové štandardy:
  IEEE 802.2 – Logical Link Control
  IEEE 802.3 – Media Access Control

## Slide 65: 802.2 Logical Link Control podvrstva
Medzi úlohy LLC podvrstvy patrí interakcia s L3 protokolmi a službami, zapúzdrovanie a správne označenie L3 PDU v rámcoch
LLC zostáva i pri rôznych rýchlostiach a médiách v Ethernete rovnaká

## Slide 66: 802.3 Media Access Control podvrstva
Medzi úlohy MAC podvrstvy patrí jednak riadenie prístupu k médiu a zotavenie z kolízií, jednak rozoznanie jednotlivých rámcov, adresovanie uzlov a detekcia chýb pri prenose

## Slide 67: Varianty technológie Ethernet
Pôvodný Ethernet vznikol ako technológia so zbernicovou fyzickou (tzv. hrubý koax) i logickou technológiou
Hoci dnešné varianty Ethernetu pracujú na fyzicky veľmi rozdielnych topológiách, logická topológia a základné princípy činnosti zostávajú
Najbežnejšie varianty:
  10Base5 – hrubý koaxiál, rýchlosť 10Mb.s-1, max. dĺžka kábla 500m, fyzická zbernica
  10Base2 – tenký koaxiál, rýchlosť 10Mb.s-1, max. dĺžka kábla 185m, fyzická zbernica
  10BaseT – TP kábel, rýchlosť 10Mb.s-1, max. dĺžka kábla 100m, fyzická hviezda
  100BaseTX – TP kábel, rýchlosť 100Mb.s-1, max. dĺžka kábla 100m, fyzická hviezda
  1000BaseT – TP kábel, rýchlosť 1Gb.s-1, max. dĺžka kábla 100m, fyzická hviezda
Počnúc verziou 10BaseT sa sieť tvorí použitím rozbočovačov alebo prepínačov

## Slide 68: Ethernet – Základný princíp
Sieťový adaptér každej stanice má výrobcom pridelený vlastný unikátny identifikátor, tzv. MAC adresu – 6-bajtové číslo
  Prvé 3 bajty: tzv. Organizationally Unique Identifier (OUI), ktorý jednoznačne identifikuje výrobcu sieťového adaptéra
    Každý výrobca sieťových adaptérov má unikátne OUI, ktoré si musí vyžiadať od IEEE
  Zvyšné 3 bajty: sériové číslo karty
  Každá MAC adresa je celosvetovo unikátna
  MAC adresy na rozdiel od IP adries nemajú navzájom nijakú hierarchiu, interpretujú sa jednoducho ako 6B neznamienkové čísla
Rámce odosielané jednou stanicou sa dostanú ku všetkým ostatným na spoločnom médiu
  Platilo pri koaxe a rozbočovačoch, neplatí pri prepínačoch
  Je však účelné predstaviť si činnosť Ethernetu týmto spôsobom
Sieťový adaptér stanice spracuje len ten rámec, ktorý je preň adresovaný podľa MAC adresy príjemcu

## Slide 69: Ethernet – Prístupová metóda
Mnohé varianty Ethernetu pracujú so zdieľaným prenosovým médiom, ktoré tvorí spoločnú kolíznu doménu
  Koax
  Všetky TP varianty pripojené na rozbočovač (hub)
  Bezdrôtové WiFi siete podľa 802.11
Nutnosť riadiť prístup k médiu: CSMA/CD, pri WiFi CSMA/CA
  Carrier Sense
  Multiple Access
  Collision Detection (resp. Avoidance)

## Slide 70: Ethernet – CSMA/CD
Postup pri posielaní:
  Pred vysielaním zisti, či je médium voľné (Carrier Sense)
    Áno: začni posielať dáta
    Nie: čakaj náhodný čas a začni odznova
  Počas vysielania kontroluj, či vznikla kolízia (Collision Detection)
    Nie: pokračuj v odosielaní, kým neodošleš rámec
    Áno: rieš kolíziu
Riešenie kolízie:
  Nahraď odosielané dáta tzv. jam signálom v dĺžke 4B
    Jam signál odosielajú iba stanice, ktoré vysielali a kolíziu spôsobili
  Odmlč sa na náhodne dlhý čas (tzv. exponential backoff)
  Začni odznova bez akejkoľvek priority či prednosti
Náhodné odmlčanie pri opakovaných kolíziách toho istého rámca exponenciálne narastá, max. počet opakovaní je 16

## Slide 71: Ethernet – Kolízne domény
Kolízia ovplyvňuje istú časť siete
  Táto časť siete sa delí o spoločné prenosové médium
  Každá členská stanica tejto časti siete si ju počas svojho vysielania privlastňuje s výhradným právom na vysielanie
  Kolízia na tejto časti siete znižuje efektívnu prenosovú kapacitu
    Ak v tejto časti siete vysiela jedna stanica, ostatné musia mlčať
    Vysielajúce stanice sa musia z kolízie zotaviť a kolidované rámce odvysielať znovu
Kolízna doména: časť siete, v ktorej môže v danom momente vysielať najviac jedna stanica
Snahou je kolízne domény čo najviac zmenšiť
  Problémom nie je počet kolíznych domén, ale ich veľkosť

## Slide 72: Ethernet – časovanie súvisiace s kolíziami
Pretože šírenie signálu po médiu trvá istý čas, je potrebné, aby odosielanie rámca samotného trvalo istý čas, inak môže prípadná kolízia zostať nepovšimnutá
Rámce majú preto definovanú minimálnu dĺžku, ktorá garantuje, že ak kolízia nastane, nastane do času odoslania i toho najkratšieho rámca
  Táto minimálna dĺžka je odvodená od času, ktorý sa nazýva slot time a je uvedený ako počet bitov, ktoré treba odoslať
  10 a 100 Mbps verzie Ethernetu majú minimálnu dĺžku rámca 64 bajtov (512 bit-times)
  1000 Mbps verzia Etherentu má minimálnu dĺžku rámca 512 bajtov (4096 bit-times)
Medzi za sebou idúcimi rámcami sa vkladá medzirámcová medzera, tzv. interframe gap, ktorá trvá 96 bit-times

## Slide 73: Ethernet – Formát rámca
V Ethernete existuje niekoľko druhov rámcov, no všetky majú podobnú základnú štruktúru
Formát rámca je identický pre všetky varianty Ethernetu
Technicky je na začiatku rámca ešte 8B pole Preamble slúžiace na synchronizáciu komunikujúcich sieťových kariet
  Pôvodná špecifikácia Ethernetu toto pole interne nečlenila
  IEEE 802.3 ho formálne rozdeľuje na 7B pole Preamble a 1B pole Start of Frame
  Toto rozdelenie je len formálne, pretože obsah sa nezmenil
  Polia Preamble a SoF nás nebudú zaujímať
Dst MAC | Src MAC | Type/Length | Data | FCS

## Slide 74: Ethernet – Formát rámca
MAC adresa:
  6B hodnota uložená v EEPROM sieťovej karty
  Prvé 3B: Organizationally Unique Identifier
    http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml
  Druhé 3B: sériové číslo karty
  Každá sieťová karta má unikátnu MAC adresu
Type/Length:
  2B hodnota
  Ak je menšia ako 1536, predstavuje dĺžku
  Ak je väčšia ako 1536, predstavuje typ (EtherType)
    Identifikuje L3 protokol v dátovej časti
    http://standards.ieee.org/regauth/ethertype/index.shtml
Dst MAC | Src MAC | Type/Length | Data | FCS

## Slide 75: Ethernet – Formát rámca
Data:
  Pole premenlivej veľkosti od 46B po 1500B
  Obsahuje dáta vyššieho protokolu
  Ak je objem dát na prenesenie menší, umelo sa dopĺňajú na minimálnu potrebnú veľkosť
Frame Check Sequence:
  4B, kontrolná suma pre kontrolu správnosti prenosu
  Rámce s nesprávnou FCS sa zahadzujú bez opravy
Dst MAC | Src MAC | Type/Length | Data | FCS

## Slide 76: Ethernet – Formát rámca
Prezentovaný formát rámca, ktorý má v poli Type/Length hodnotu >= 1536, sa nazýva Ethernet II
  Pole Type sa niekedy uvádza aj ako EtherType
  Minimálna celková veľkosť: 64B, maximálna: 1518B
IEEE definuje ďalšie druhy rámcov:
  802.2 LLC (Logical Link Control)
  SNAP (niekedy 802 SNAP)
  Oba ďalšie druhy sú len rozšírením základného formátu

## Slide 77: Ethernet – Formát rámca
DM | SM | T | Data | FCS
DM | SM | L | DSAP | SSAP | Control | Data | FCS
DM | SM | L | DSAP | SSAP | Control | SNAP | Data | FCS
Vendor | PID
Ethernet II
Ethernet 802.2 LLC
Ethernet 802 SNAP

## Slide 78: Ethernet 802.2 LLC
Destination Service Access Point
  1B hodnota
  Služba na cieľovom uzle, pre ktorú je obsah rámca určený
Source Service Access Point
  1B hodnota
  Služba na zdrojovom uzle, ktorá rámec odoslala
Control
  1B hodnota
  Popisuje typ celého rámca (Supervisory, Information, Unnumbered), bežné sa používa iba Unnumbered (0x03)
DM | SM | L | DSAP | SSAP | Control | Data | FCS

## Slide 79: Ethernet 802.2 LLC
Za ideou DSAP a SSAP stojí predpoklad, že na uzloch chcú medzi sebou komunikovať služby
  Napr. služba vzdialeného prístupu Telnet chce overiť meno a heslo používateľa v službe RADIUS
  V praxi však najčastejšie komunikujú medzi sebou dve inštancie tej istej služby, takže hodnoty DSAP a SSAP sú v rámcoch rovnaké
Polia DSAP a SSAP sú pre súčasný počet služieb a protokolov príliš malé (1B)
  Maximálna veľkosť dátového poľa je 1497B
DM | SM | L | DSAP | SSAP | Control | Data | FCS

## Slide 80: Ethernet 802 SNAP
Sub Network Access Protocol
  5B pole členiace sa na dve časti
    3B: OUI výrobcu protokolu (Vendor)
    2B: Identifikácia protokolu (Protocol ID)
  Hodnota DSAP a SSAP je nastavená na 0xAA, podľa toho je možné poznať, že nejde o obyčajný 802.2 LLC
  Veľkosť dátového poľa sa zmenšila na 1492B
DM | SM | L | DSAP | SSAP | Control | SNAP | Data | FCS
Vendor | PID

## Slide 81: Formáty ethernetových rámcov Záverečné poznámky
Všetky tri formáty rámcov sú výlučne vecou softvérovej implementácie – nevyžadujú si špeciálne sieťové karty
  Sieťová karta môže komunikovať všetkými formátmi naraz
Najpoužívanejší typ je Ethernet II
  Drvivá väčšina sieťovej prevádzky vrátane IPv4 a IPv6
Ostatné typy rámcov sú v úzadí
  802.2 LLC – využívaný najmä pre protokoly od IEEE (STP a jeho varianty, LACP, LLDP, ...). Pre IP sa nevyužíva, lebo ARP nemá pridelenú hodnotu SAP
  802 SNAP – využívaný najmä pre firemné a proprietárne protokoly (CDP, VTP, DTP, PAgP, ...)

## Slide 82: Zariadenia používané v ethernetových sieťach
Pôvodné ethernetové siete využívali ako komunikačné médium koaxiálny kábel
  Všetky stanice boli pripojené k spoločnému koaxu ako k zbernici
  Každý počul každého
Postupom času vznikli pokročilejšie riešenia s využitím tzv. rozbočovačov, mostov a prepínačov
Rozbočovač (hub) je viacportové zariadenie, ktoré signál prijatý na jednom porte regeneruje a rozošle všetkými ostatnými portmi
  Technicky ide o zariadenie fyzickej vrstvy, lebo prenáša len signály, nerozumie dátam
  Zariadenia pripojené k portom rozbočovača pracujú, ako keby boli prepojené zbernicou (analogicky ako na koaxe)
  Rozbočovač vytvára kolíznu doménu alebo ju zväčšuje – ak jedna stanica pripojená k rozbočovaču vysiela, ostatné musia mlčať
  Rozbočovače boli veľmi bežné v sieťach 10BaseT, dnes sa už kvôli početným nevýhodám nepoužívajú

## Slide 83: Nevýhody použitia rozbočovačov

## Slide 84: Ethernet – doručovanie rámcov Most
Ethernetové siete vybudované pomocou rozbočovačov trpeli mnohými nevýhodami pôvodných koaxových variantov
Riešenia prišli v podobe inteligentnejších zariadení, tzv. mostov (bridges) a prepínačov (switches)
Most (bridge):
  Softvérové zariadenie, často stavané na PC
  Má dve alebo viac sieťových rozhraní
  Automaticky si tvorí tabuľku, v ktorej si zaznamenáva MAC adresy staníc a svoje rozhrania, ku ktorým sú stanice pripojené
  Rámec prijatý na jednom porte prepošle druhým portom len vtedy, ak
    ... vie, že na druhom porte sa nachádza príjemca, alebo
    ... vôbec nevie, kde sa príjemca nachádza
  Rámec sa nikdy neodošle tým portom, ktorým bol prijatý

## Slide 85: Ethernet – doručovanie rámcov Most
Stanica | Rozhranie
A | E0
B | E0
C | E1
D | E1
A
D
B
C
E0
E1

## Slide 86: Ethernet – doručovanie rámcov Most
Ako sa most učí MAC adresy?
  Z prijatých rámcov most načíta MAC adresu odosielateľa a zapíše si ju do tabuľky k portu, na ktorom bol rámec prijatý
  Ak záznam už v tabuľke je, most podľa potreby aktualizuje informáciu o porte a o čase posledného výskytu adresy
Ako most preposiela rámce?
  Ak je cieľová MAC adresa neznáma, most rozošle rámec všetkými portmi okrem toho, ktorým rámec vošiel
    ! Fallback k režimu logickej zbernice !
  Ak je cieľová MAC adresa priradená tomu istému portu, ktorým rámec vošiel, most tento rámec zahodí
  Inak most odošle rámec len tým portom, ku ktorému je podľa tabuľky MAC adries pripojený príjemca
Most rozdeľuje kolíznu doménu na menšie
  Pretože neprenáša signál v reálnom čase ako hub, ale rámce, ktoré si môže odložiť v pamäti, pokým nie je výstupný port voľný, komunikácia na jednom segmente vôbec neovplyvňujú iné porty mosta
    ! Mimoriadne vítaná vlastnosť !

## Slide 87: Ethernet – doručovanie rámcov Prepínač
Prepínač (switch) je ďalšou generáciou mosta
  Mnohoportové zariadenie
  Operácie prehľadávania MAC tabuľky a tzv. prepínania rámcov sú implementované hardvérovo
  Tok rámcov neprechádza cez CPU a operačný systém, ale je autonómne vybavovaný v prepínacom hardvéri
  Veľkosť MAC tabuľky v prepínačoch je veľká, bežne tisíce až desaťtisíce položiek
  Prenosový výkon prepínacieho poľa prepínača je rádovo v gigabitoch až terabitoch za sekundu a megapaketoch až gigapaketoch za sekundu
  Prepínače obsahujú buffer pre prenášané rámce rádovo v jednotkách až desiatkach MB

## Slide 88: Výhody použitia prepínačov

## Slide 89: Adresovanie v Ethernete a súvis s IP adresovaním
IP pakety používajú IP adresy
Ethernetové rámce používajú MAC adresy
Tieto adresy musia istým spôsobom korešpondovať

## Slide 90: Protokol Address Resolution Protocol
Sieťová karta má v operačnom systéme nastavenú IP adresu, ale od výrobcu má pridelenú MAC adresu
Ak v ethernetovej sieti komunikujú stanice pomocou IP, ich pakety budú prenášané v ethernetových rámcoch a tie musia byť vhodne adresované
Na zistenie neznámej MAC k známej IP slúži protokol ARP
ARP je veľmi jednoduchý protokol s dvomi typmi správ
  ARP Query: Akú MAC má sieťová karta s touto IP adresou?
  ARP Reply: Som to ja, moja MAC adresa je...
ARP Query sa posiela ako broadcast

## Slide 91: Protokol Address Resolution Protocol
Ak je príjemca IP paketu v tej istej sieti ako odosielateľ, pomocou ARP je možné priamo zistiť MAC adresu príjemcu
Ak je príjemca IP paketu v inej IP sieti, stanica vie, že paket k príjemcovi musí prejsť cez bránu
Pri komunikácii s adresátmi z iných sietí preto odosielateľ nehľadá pomocou ARP protokolu MAC adresu cieľového uzla, ale vlastnej brány
Tu je vidno, ako L3 a L2 spolupracujú
L2 zabezpečí doručenie k najbližšiemu ďalšiemu uzlu
L3 rieši, ktorý ďalší uzol to je, aby sa paket dostal k adresátovi

## Slide 92: Vzťah IP siete a broadcastovej domény
Ak sú dva počítače v rovnakej IP sieti, predpokladá sa, že vedia komunikovať bezprostredne, priamo
Odosielateľ sa bude snažiť zistiť MAC adresu cieľového počítača pomocou ARP
ARP Query je posielané na broadcast... ale broadcasty smerovačmi neprechádzajú
Na uzly, ktoré sú za smerovačom, sa teda ARP otázka nedostane – hranica jednej IP siete teda musí byť tam, kde má hranicu aj broadcastová doména – na smerovači
Resumé – čo broadcastová doména, to samostatná IP sieť

## Slide 93
Vďaka za pozornosť!
Ing. Peter Palúch, PhD.
Peter.Paluch@fri.uniza.sk
KIS FRI ŽU